#### Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu nr OSIR/ZP/../2017 dotyczącym wyboru wykonawcy robót budowlanych na realizację zamówienia publicznego pn.: Remont nabrzeży zewnętrznych nr 4 i nr 13.1 na terenie Portu Jachtowego – Basen Północny w Świnoujściu

Wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV2008 roboty niezbędne do realizacji zadania mają następujące kody:

45241500-3 Roboty budowlane w zakresie nabrzeży

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych

W oparciu o dokumentację projektową  (załącznik nr 10 do SIWZ), niniejszy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4,1 do SIWZ) należy wykonać następujący zakres robót:

NABRZEŻE Nr 13.1 – odcinek północny (N):

- Rozkucie korony ściany odbojowej

- Demontaż resztek odbojnic z belek drewnianych 20×20 cm

- Rozkucie poziomej belki betonowej/żelbetowej, przylegającej do dolnej krawędzi ściany nabrzeża i opartej na kątowniku stalowym. Belka ciągła wykonana została na odcinku pomiędzy pachołami nr 14 i nr 15 i jeszcze 4 m dalej w kierunku północnym

- Demontaż odbojnic z pojedynczych opon samochodowych typu Star 66

- Młotkowanie i oczyszczenie powierzchni ściany odbojowej

- Zdjęcie żelbetowych i stalowych płyt kanałowych

- Oczyszczenie górnej powierzchni ścianki kanałów instalacyjnych

- Obcięcie kotew istniejących odbojnic, oraz innych zbytecznych elementów stalowych

- Prostowanie i naprawa odsłoniętego (po rozkuciu częściowym) zbrojenia na koronie nabrzeża

- Montaż zbrojenia przeciwskurczowego

- Montaż stalowego elementu ochrony górnej krawędzi ściany odbojowej

- Deskowanie i betonowanie korony ściany odbojowej

- Wypełnienie ubytków betonu na ścianie odbojowej, strona zewnętrzna

- Wypełnienie ubytków betonu na wewnętrznych powierzchniach ścianek kanału instalacyjnego

- Zatarcie powierzchni ściany odbojowej zaprawą jak do wypełnienia ubytków

- Demontaż starych i montaż nowych drabinek nabrzeżowych i pałąków

- Montaż nowego systemu odbojowego – rama z belek rurowych z poliuretanu, o przekroju 30×30 cm, w postaci pasa ciągłego przy górnej krawędzi ściany i pionowych słupków 
w rozstawie 2,0 m

- Renowacja powłok malarskich pachołów cumowniczych

- Zainstalowanie punktów ratowniczych (szt. 2).

Szczegółowy zakres robót zawierają: projekt budowlano-wykonawczy, oraz poszczególne rozdziały Specyfikacji Technicznej.