Załącznik do zapytania ofertowego nr

WO.DG.271.356. 2017

Zakres rzeczowy robót malarskich w pomieszczeniach biurowych na I piętrze budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał stosowne umiejętności i doświadczenie bądź dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z jego strony, posiadającymi stosowne umiejętności i doświadczenie w wykonywaniu zakresu niniejszego zamówienia.

Zamawiający zaleca wizję lokalną w obiekcie w celu zapoznania się z warunkami realizacji przed złożeniem oferty cenowej. Zamawiający zastrzega konieczność realizacji przedmiotu zamówienia w czynnym obiekcie, co oznacza konieczność ograniczenia uciążliwości prowadzonych prac do niezbędnego minimum.

Pomieszczenie biurowe nr 108: powierzchnia użytkowa  21,27 m2

- wyniesienie sprzętów i mebli biurowych przed wykonywaniem robót malarskich,

- demontaż drewnianych listew przypodłogowych,

- uzupełnienie uszkodzeń i ubytków tynków ścian i  sufitu, naprawa pęknięć,

zmycie ścian i sufitu, wykonanie gładzi z gipsu szpachlowego gr. 3 mm, zagruntowanie

powierzchni ścian i sufitu,

- malowanie ścian farbą lateksową, odporną na szorowanie i wycieranie (Klasa 1,lub 2) z

przygotowaniem powierzchni  do malowania,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną białą z przygotowaniem podłoża do malowania,

- malowanie grzejników stalowych emalią do powierzchni stalowych, malowanie

rur miedzianych c.o. emalia do powierzchni metalowych z przygotowaniem powierzchni do

malowania.

Pomieszczenie biurowe nr 110: powierzchnia użytkowa  15,80 m2

- wyniesienie sprzętów i mebli biurowych przed wykonywaniem robót malarskich,

- demontaż drewnianych listew przypodłogowych,

- uzupełnienie uszkodzeń i ubytków tynków ścian i  sufitów, naprawa pęknięć,

zmycie ścian i sufitu, zagruntowanie  powierzchni ścian i sufitów,

- malowanie ścian farbą lateksową, odporną na szorowanie i wycieranie (Klasa 1,lub 2) z

przygotowaniem powierzchni  do malowania,

- malowanie sufitu farbą emulsyjną białą z przygotowaniem podłoża do malowania,

- malowanie grzejników stalowych emalią do powierzchni stalowych, malowanie

rur miedzianych c.o. emalia do powierzchni metalowych z przygotowaniem powierzchni do

malowania.

Kolor ścian, do uzgodnienia z zamawiającym.

Zamówienie obejmuje wywóz materiałów z remontu na składowisko odpadów.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 24 miesiące.