Załącznik nr 2 do umowy

WO.DG.271.357. 2017

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wykonania dostawy i montażu wykładziny dywanowej w pomieszczeniach biurowych na kondygnacji I piętra Urzędu Miasta Świnoujście

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał stosowne umiejętności i doświadczenie bądź dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z jego strony, posiadającymi stosowne umiejętności i doświadczenie w wykonywaniu zakresu niniejszego zamówienia.

1.  Zakres rzeczowy:

Pokój nr 108:

Zdjęcie listew przypodłogowych drewnianych, usunięcie ostrych krawędzi leżących desek podłogowych, usztywnienie luźnych desek podłogowych, położenie wykładziny  podłogowej rulonowej, o strukturze  pętelkowej, do użytku w pomieszczeniach komercyjnych o wysokim natężeniu ruchu, skład runa Poliamid (SND), wysokość runa (g/m2) min. 4,0, wysokość całkowita (mm) min. 6,0, waga runa (g/m2) min. 520, ilość punktów (na m2) min. 193500, rulon o szerokości min. 4 m.

Wykładzina: FORCE Kolor melanż 97.

Wykładzina musi posiadać wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty do stosowania w pomieszczeniach obiektowych.

Montaż wykładziny: łączenie wykładzin na klej, inne newralgiczne miejsca – taśma dwustronna i listwa podłogowa.

Wykończenie: cokół z obszytej wykładziny dywanowej, wysokość 82 mm.

Zamówienie obejmuje zdjęcie starych wykładzin i ich wywóz na składowisko odpadów.

Pow. użytkowa: 21,27  m2.

Pokój nr 110:

Zdjęcie listew przypodłogowych drewnianych, usunięcie ostrych krawędzi leżących desek podłogowych, usztywnienie luźnych desek podłogowych, położenie wykładziny  podłogowej rulonowej, o strukturze  pętelkowej, do użytku w pomieszczeniach komercyjnych o wysokim natężeniu ruchu, skład runa Poliamid (SND), wysokość runa (g/m2) min. 4,0, wysokość całkowita (mm) min. 6,0, waga runa (g/m2) min. 520, ilość punktów (na m2) min. 193500, rulon o szerokości min. 4 m.

Wykładzina: FORCE Kolor melanż 97.

Wykładzina musi posiadać wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty do stosowania w pomieszczeniach obiektowych.

Montaż wykładziny: łączenie wykładzin na klej, inne newralgiczne miejsca – taśma dwustronna i listwa podłogowa.

Wykończenie: cokół z obszytej wykładziny dywanowej, wysokość 82 mm.

Zamówienie obejmuje zdjęcie starych wykładzin i ich wywóz na składowisko odpadów.

Pow. użytkowa: 15,80  m2.

.

2.  Inne wymogi

Wymogiem Zamawiającego jest, aby wybrany Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscach, w których zamontowane mają być wykładziny oraz uzyskał na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być konieczne do wykonania montażu. Do obowiązków Wykonawcy należy dowóz wykładziny, wniesienie do wyznaczonych pomieszczeń oraz ułożenie i montaż wraz z wykończeniem we wskazanych miejscach. Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób minimalizujący utrudnienia w pracy Zamawiającego.

3. Potwierdzenie wykonania i montażu oraz warunki płatności

Potwierdzeniem wykonania i montażu wykładziny będzie spisanie protokołu odbioru, który jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. Płatność wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy w  terminie 14 dni od daty wpływu do Zamawiającego.