#### Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu nr WEZ.271.1.7.2017 dotyczącym wyboru wykonawcy robót budowlanych na realizację zamówienia publicznego pn.: „Roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego przy ul. Modrzejewskiej 22 w Świnoujściu.”

CPV 45110000-1  - roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,

45111220-6 – usuwanie gruzu

- W oparciu o dokumentację projektową  (załącznik nr 9 do SIWZ), niniejszy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4.1 do SIWZ) należy wykonać następujący zakres robót:

Całkowita rozbiórka budynku (wraz z fundamentami)  niemieszkalnego położonego na działce 228/4 obr. 12       przy ul. Modrzejewskiej 22 w Świnoujściu.

Budynek parterowy, podpiwniczony w przeszłości pełniący funkcję stołówki, kuchni wraz z zapleczem kuchennym przy hotelu pracowniczym Morskiej Stoczni Remontowej.

Budynek w układzie konstrukcyjnym podłużnym posadowiony na ławach fundamentowych żelbetowych. Ściany murowane z wbudowanymi elementami żelbetowymi. Stropodach żelbetowy, płaski pokryty papą bitumiczną.

Powierzchnia zabudowy: 848 m2

Szerokość budynku: 48,70 m

Długość budynku: 19,94 m

Wysokość budynku: 6,07 m

Budynek posiada instalacje wewnętrzne w większości zdemontowane, oraz przyłącze elektryczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i gazowej.

Zakres robót rozbiórkowych obejmuje również oczyszczenie terenu z gruzu i materiałów porozbiórkowych oraz materiałów znajdujących się wewnątrz pomieszczeń.

Obejmuje również wywiezienie gruzu i odpadów porozbiórkowych – oraz odpadów znajdujących się wewnątrz obiektu na miejskie wysypisko odpadów wraz z poniesieniem przez Wykonawcę opłat za ich przyjęcie na wysypisko. Odpady wymagające utylizacji (np. papa) wymaga oddzielnego dokumentu przyjęcia na składowisko z wyraźnym zaznaczeniem rodzaju złożonego odpadu.

Zakres obejmuje również uporządkowanie terenu po rozbiórce z nawiezieniem ziemi do poziomu terenu przyległego w miejscach usunięcia fundamentów.

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w oparciu o załączoną dokumentację projektową.