Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego WEZ.271.2.117.2017

Zakres rzeczowy robót.

Wykonanie remontu  sanitariatu  na parterze budynku Przedszkola Miejskiego nr 1     przy ul. Warszawskiej 13  w Świnoujściu.

- demontaż przyborów sanitarnych (3 umywalki z syfonami i podejściami z pcv, 2 miski ustępowe typu kompakt z późniejszym ponownym ich zmontowaniem), demontaż baterii umywalkowych ściennych,

- skucie płytek ceramicznych glazurowanych ze ścian pomieszczenia ,

- skucie posadzki z płytek terakotowych,

- rozbiórka brodzika,

- demontaż 2 istniejących kabin sanitarnych drewnianych,

- demontaż opraw elektrycznych sufitowych,

- demontaż osłony grzejnika (do ponownego montażu ),

Fot.1. WC – widok ściany z umywalkami.

- wymiana żeliwnych  podejść kanalizacyjnych do misek ustępowych  w posadzce  na pcv ,

- wymiana pionów kanalizacyjnych żeliwnych na pcv,

- wymiana podejścia żeliwnego na pcv do kratki ściekowej, nowa kratka nierdzewna,

- wymiana instalacji wodnej na pp łączona metodą zgrzewaną,

Fot. 2. Widok – zasłonięty płytą brodzik, kabina wc  dla dzieci z drzwiami uchylnymi,

- na skutej posadzce położyć izolację przeciw wodną dla pomieszczeń mokrych w technologii np. woder,

- położenie nowej posadzki z płytek gresowych metodą kombinowaną w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym, płytki I klasy jakości V stopień ścieralności, antypoślizgowe, cokoły wysokości 6 cm z tych samych płytek posadzkowych, w progu drzwiowym przewidzieć listwę progową,

Fot. 3. Widok na posadzkę z kratką ściekową.

- wymiana drzwi do łazienki wraz z ościeżnicą, nowe drzwi  z dużą szybą ze szprosami , szkło bezpieczne lub plexi, z kratką lub tulejami nawiewnymi w pasie dolnym, klamką z zamkiem  i szyldem, drzwi w okleinie np. olcha.

Fot.4. Drzwi do wymiany (strona zewnętrzna i wewnetrzna).

- w miejscu skutej istniejącej glazury położenie nowej na wysokość ościeżnicy drzwiowej (2,05m). Płytki glazurowane  kładzione na klej, płytki gatunek I, wymiary, kolor glazury i kolor spoiny do uzgodnienia z Zamawiającym,

- nad umywalkami na całej szerokości  zamontować (wkleić w glazurę) lustro o wysokości około 60 cm,

-  ściany powyżej glazury oraz sufity  malowane farbą emulsyjną na biało z wcześniejszym przygotowaniem powierzchni do malowania i gruntowaniem (gładź szpachlowa  grubości min. 3mm),

- malowanie grzejników żeliwnych emalią ftalową z przygotowaniem powierzchni do malowania,

Fot. 5. Kabiny wc z kompaktami.

- w miejscu zdemontowanej  drewnianej przegrody z 2 drzwiami uchylnymi zamontować nową przegrodę typu SANIPOL, ALSANIT lub SOLMET  z drzwiami wysokości około 1,50 m dla dzieci w wydzielonych kabinach zamontować zdemontowane wcześniej miski ustępowe z płuczkami  typu kompakt, zamontować również uchwyty na papier toaletowy, kolorystyka kabin do uzgodnienia z zamawiającym,

- wymiana kratek wentylacyjnych na nowe pcv,

- piony kanalizacyjne zabudować płytami gipsowo kartonowymi p. wilgociowymi obłożonymi płytkami glazurowanymi z pozostawieniem rewizji kanalizacji i na zawory odcinające,

- brodzik wymienić na nowy akrylowy z syfonem i  baterią natryskową,

- umywalki nowe szer. 50 cm, z bateriami umywalkowymi stojącymi oraz półnogą, podejście wod.-kan. pod umywalkę zabudowane w ścianie pod glazurą,

- zamontować dwa wieszaki skrzynkowe na ręczniki papierowe w kolorze dobranym do glazury lub białe,

- w łazience zamontować zawory kulowe odcinające zimną i ciepłą wodę – zawory zabudowane z dostępem rewizyjnym,

- wymiana instalacji oświetleniowej na nową przewód Ydyp 4x1,5 , kinkiet techniczny (4 szt.) wykonany z policarbonalu w kolorze białym, elektroniczny układ zapłonowy do świetlówek 1 x 28W IP 54 np. typu SQURE lub równoważna,

Na ścianie przeciwległej do drzwi zamontować półkę długości 1,50 m ze stali nierdzewnej do stawiania kubków do mycia zębów,

Naświetle okienne w ścianie z umywalkami wymienić na nowe pcv: 2,0 m x 1,0 m

Wymiary remontowanego pomieszczenia sanitarnego: 4,10 m  x 2,50 m , h= 3 ,0 m.

Zamówienie obejmuje wywóz materiałów z remontu na składowisko odpadów.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.