Załącznik nr 2.1

do umowy z dnia ……………… 2017

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA

I  ODBIORU  PRAC

ZLEWNIA NR 2

_______________________________________________________________________

SPIS  TREŚCI

1.  WSTĘP

2.  OPIS OBIEKTÓW MELIORACJI

3.  SPRZĘT

4.  WYKONANIE  ROBÓT

5.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.  OBMIAR  ROBÓT

7.  ODBIÓR  ROBÓT

8.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI

1.  WSTĘP

1.1.Przedmiot  ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru związanych z eksplantacją i konserwacją urządzeń i obiektów  melioracji szczegółowej zlewni nr 2 w dzielnicy Przytór- Łunowo w Świnoujściu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót melioracyjnych.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  związanych z:

-  kontrolą obiektów i urządzeń melioracji szczegółowej;

- czyszczenie i udrażnianie przepustów;

- oczyszczanie i odmulaniem rowów melioracyjnych;

- wykaszaniem trawy i porostów na skarpach rowów i w pasie technicznym;

- pracami eksploatacyjnymi  i konserwacyjnymi  pompowni;

1.4 Określenia podstawowe

1.4.1. Mioracje wodne – wg Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne polegają na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz na ochronie użytków rolnych przed powodziami.

W zależności od funkcji i parametrów urządzenia melioracji wodnych dzieli się na:

1. Melioracje podstawowe:

-budowle piętrzące, budowle upustowe oraz obiekty służące do ujmowania wód

-stopnie wodne, zbiorniki wodne

-kanały, wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie

-rurociągi o średnicy co najmniej 0,6 m

-budowle regulacyjne oraz przeciwpowodziowe

-stacje pomp, z wyjątkiem stacji wykorzystywanych do nawodnień ciśnieniowych.

Przepisy dotyczące melioracji wodnych podstawowych stosuje się odpowiednio do:

-budowli wstrzymujących erozję wodną

-dróg dojazdowych niezbędnych do właściwego użytkowania obszarów zmeliorowanych

-utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

2. Melioracja szczegółowe:

-rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie

-drenowania

-rurociągi o średnicy poniżej 0,6 m

-stacje pomp do nawodnień ciśnieniowych

-ziemne stawy rybne

-groble na obszarach nawadnianych

-systemy nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych.

Przepisy dotyczące melioracji wodnych szczegółowych stosuje się odpowiednio do:

-fitomelioracji oraz agromelioracji

-systemów przeciwerozyjnych

-zagospodarowania zmeliorowanych trwałych łąk lub pastwisk

-zagospodarowania nieużytków przeznaczonych na trwałe łąki lub pastwiska,

-rowów wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie,

-rurociągów o średnicy poniżej 0,6 m,

-drenowania,

-grobli na obszarach nawadnianych,

-systemów nawodnień grawitacyjnych,

-fitomelioracji i agromelioracji,

-systemów przeciwerozyjnych,

-pierwszego zagospodarowania zmeliorowanych łąk i pastwisk.

1.4.2. Koszenie  trawy - usuwanie części roślin trawiastych na określoną wysokość.

1.4.3 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskim

normami  i z opisem   podanym  w pkt. 5  "Wykonanie robót".

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca   robót   jest   odpowiedzialny  za   jakość   ich   wykonania,  zgodność  ze  ST

i zleceniami  Zleceniodawcy.

- OPIS  OBIEKTÓW  MELIORACJI

2.1.Rowy, studnie, rurociągi grawitacyjne i przepusty wraz z wylotem brzegowym:

1. Rów R 13-1 długość – 956 m w tym nowe rowy - 608 m – hm 3+38 – 9+56

- rów jest głównym rowem odwadniającym teren zlewni nr 2 , rów otwarty, umocnienie skarp i dna geokratą h=15 cm na geowłóknienie z wypełnieniem komórek tłuczniem kamiennym do rzędnej 0,00 powyżej gruntem rodzimym z obsiewem trawą, nachylenie skarp 1:1, szer. dna 0,75 m,

- hm 1+40 - studzienka żelbet Ø 1,20 m H=2,0 m rzedną dna – 1,70 m n p m;

- hm 1+87 - studzienka żelbet Ø 1,20 m H=2,0 m rzedną dna – 1,64 m n p m;

- hm 1+96 - studzienka żelbet Ø 1,20 m H=2,0 m rzedną dna – 1,60 m n p m;

- hm 3+37 - studzienka żelbet Ø 1,20 m H=1,5 m rzedną dna – 1,52 m n p m;

- hm 3+38 - studzienka żelbet wlotowa z kratą Ø 1,20 m H=2,5 m rzedną dna – 1,44 m n p m;

- hm 1+28-3+48 - rurociąg PCV Ø 60 cm L+220 m rzędna dna – 1,40 m n p m;

- hm 3+12-3+37 – rurociąg stalowy osłonowy Ø 813/17,5 mm L+25 m rzedną dna – 1,20 m n p m;

- hm 5+44 - przepust żelbet Ø 60 cm L=18 m rzędna dna – 0,89 m n p m;

- hm 5+70 - przepust żelbet Ø 60 cm L=  8 m  rzędna dna – 0,87 m n p m;

- hm 5+92 - przepust żelbet Ø 60 cm L=  8 m rzędna dna – 0,86 m n p m;

- hm 6+04 - przepust żelbet Ø 60 cm L=  8 m rzędna dna – 0,85 m n p m;

- hm 6+34 - przepust żelbet Ø 60 cm L=22 m rzędna dna – 0,84 m n p m;

- hm 7+32 - przepust żelbet Ø 60 cm L=10 m rzędna dna – 0,76 m n p m;

- hm 9+12 - przepust żelbet Ø 60 cm L=11 m rzędna dna – 0,59 m n p m;

2. Rów R 13-3  długość – 314 m w tym nowe rowy- 258 m – hm 0+56 – 3+14

- umocnienie skarpy i dnia geokratą h=15 cm na geowłókninie z  wypełnieniem komórek tłuczonym kamieniem do rzędnej 0,00 powyżej gruntu rodzimego z obsianiem trawą, nachylenie skarpy 1:1 szerokość dna 0,75 m,

- hm 0+00 – wylot W-4 Ø 40 cm rzędna dna – 0,81 m n p m;

- hm 2+32 – przepust Ø 0,4 m L=11 m rzędna dna – 0,68 m n p m;

3. Rów R 13-4  długość – 161 m w tym nowe rowy 161 m -  hm 0+00 – 1+61

- umocnienie skarpy i dnia geokratą h=15 cm na geowłókninie z  wypełnieniem komórek tłuczonym kamieniem do rzędnej 0,00 powyżej gruntu rodzimego z obsianiem trawą, nachylenie skarpy 1:1 szerokość dna 0,75 m,

- hm 0+51 – przepust Ø 0,4 m L=17 m rzędna dna 0,57 m n p m;

4. Rów R 13-6 długość 190 m w tym nowe rowy 190 m - hm 0+00 – 1+90

- umocnienie skarpy i dnia geokratą h=15 cm na geowłókninie z  wypełnieniem komórek tłuczonym kamieniem do rzędnej 0,00 powyżej gruntu rodzimego z obsianiem trawą, nachylenie skarpy 1:1 szerokość dna 0,75 m,

5. Rów R 13-9 długość – 60 m – hm 0+00 – 0+60

- umocnienie skarpy i dnia geokratą h=15 cm na geowłókninie z  wypełnieniem komórek tłuczonym kamieniem do rzędnej 0,00 powyżej gruntu rodzimego z obsianiem trawą, nachylenie skarpy 1:1 szerokość dna 0,75 m,

6.    Przepusty                                                         - szt. 9

7.    Przepusty międzywałem                                  - szt. 4

8.    Wyloty czołowe                                               - szt. 1

9.    Studzienki wlotowe z kratą                              - szt. 2

10.   Studzienki kontrolne                                        - szt. 5

11.   Rurociągi średnicy 600 mm                              - m 218

12.   Rurociągi średnicy 400 mm                              - m 356

13.   Rurociąg osłonowy średnicy 800 mm               - m 25

14.   Przepusty wałowy średnicy 600 mm z klapą     - szt. 1

15.   Rów odprowadzający wodę do Wielkiej Struci – m 112

2.2.Przepompownia melioracyjna, rurociąg tłoczny, zasilanie energetyczne   wraz z komorami zasuw i ogrodzenie przepompowni oraz komór rozdzielczych:

1. Przepompownia melioracyjna zlewni nr 2

- komora  betonowa  4,0 x 4,0 m, głębokość 4,3 m (dno komory na rzędnej 4,0 m n.p.m)  – 1 szt.,

- 2 pompy w tym jedna rezerwowa typ TOP o wydajności 120 l/s

-  właz wejściowy i rewizja ze stali nierdzewnej

- przepompownia pracuje e w zakresie stanów wody od (-0,20 m n.p.m.) do (-0,60 m n.p.m)

odprowadza wodę do odbiornika za pomocą rurociągu tłocznego, na którego końcu przy wale przeciwpowodziowym znajduje się zawór zwrotny zabezpieczający rurociąg przed napływem wody przy wysokich stanach odbiornika.

- Rurociąg tłoczny

-  Ø 400 mm  – długość  22,29 m i spadek 0,0008% ,

- pompownia z rurociągiem połączona jest za pomocą dwóch rur o Ø 250 mm

- Zasilanie energetyczne przepompowni

- szafa sterownicza przepompowni TS  1 szt.

4.      Ogrodzenie przepompowni

- przęsła z siatki zgrzewnej ocynkowanej – 24 m

- bramka  z siatki zgrzewnej ocynkowanej

3.   SPRZĘT

Sprzęt do utrzymania melioracji szczegółowej:

Wykonawca   przystępujący  do   utrzymania  melioracji szczegółowej    powinien   wykazać   się

możliwością  korzystania z następującego sprzętu:

3.1.  Do utrzymania rowów melioracyjnych,

- łopaty,

- czerpali,

- podbieraki,

- grabie,

3.2.  Do koszenia trawy:

-   kosiarki mechaniczne,

-    kosiarka wysięgnikowa

-   kosiarki ręczne spalinowe,

-   kosy żyłkowe,

-  grabie do zdrabniania skoszonej trawy.

- sprzęt stosowany do wykonania koszenia powinien być sprawny technicznie, bezpieczny w

użytkowaniu zaopatrzony w osłony.

Wykonawca  robot  ponosi  odpowiedzialność  cywilno-prawną  za  ewentualne  nieszczęśliwe

wypadki oraz szkody spowodowane niewłaściwą eksploatacją.

Wykonawca  bierze całkowita odpowiedzialność za prawidłowe użycie sprzętu.

4.  WYKONANIE ROBÓT

4.1. Codzienna kontrola rowów melioracyjnych  otwartych  – 3492 m

- sprawdzanie poziomu wody w rowie,

- zbieranie wszelkich nieczystości,

- likwidacja zatorów,

- zbieranie liści,

- wywóz zebranych nieczystości na własny koszt Wykonawcy;

4.2. Codzienne dozorowanie przepustów 13 szt.

- usuwanie śmieci,

- wywóz zebranych nieczystości na własny koszt Wykonawcy,

- niedopuszczanie do zamulenia przepustów;

4.3. Codzienne dozorowanie studni wlotowych  z kratą 2 szt., przepustu wałowego z klapą 1 szt.

- usuwanie śmieci z krat,

- wywóz zebranych nieczystości na własny koszt Wykonawcy;

4.4. Odmulanie rowów  melioracyjnych min 2 raz do roku

- wybranie z dna rowu mułu i innych zanieczyszczeń z ostrożnością nie szkodzenia

geowłókniny i geokraty,

- wywóz zebranych nieczystości na własny koszt Wykonawcy;

4.5. Czyszczenie rowów melioracyjnych z glonów co najmniej 4 razy do roku

- zbieranie glonów, rzęsy,

- wywóz zebranych nieczystości na własny koszt Wykonawcy;

4.6. Dozór wylotu z kartą zwrotną  1 raz w tygodniu

- sprawdzanie wylotu czy nie jest zapchany,

- zima odkuwanie lodu,

- sprawdzanie nasypu z kamienia, utrzymanie w właściwym stanie technicznym;

4.7. Koszenie trawy i porostów 6 razy do roku po obu stornach skarpy i pas techniczny ok. 1,5 m

- z  zebraniem  masy  zielonej  –  wykonanie  trawy i porostów na wysokość 5-7cm ,

-  wywiezienie  masy  zielonej  na koszt Wykonawcy,

- przy koszeniu zachować szczególna ostrożność oby nie uszkodzić geowłókniny i geokraty

- uprzątnięcie  terenu z nieczystości stałych (papiery, butelki plastikowe, szkło itp.,

- wywóz zebranych nieczystości na własny koszt Wykonawcy;

4.8. Prace konserwacyjne na rowach melioracyjnych wg. potrzeb

- naprawianie obsypanych skarp,

- dosianie trawy,

- dosypanie kamienia w brakują ce miejsca;

4.9. Zbieranie nieczystości i wszelkich śmieci z komory 1 raz w tygodniu

- zebranie wszelkich nieczystości pływających w komorach,

- wywóz zebranych nieczystości na własny koszt Wykonawcy;

4.10. Oczyszczenie komór pompowni z osadu, 1 raz do roku

- wybranie osadu, mułu i wszelkich śmieci z komór pompowni,

- sprawdzenie czy na pompach nie ma materiału obcego;

4.11. Prace eksploatacyjne i konserwacyjne na pompach 2 szt. 1 raz w miesiącu

-sprawdzenie sprawności pomp i właściwej pracy,

4.12. Dozór i sprawdzanie przepompowni wg. potrzeb min. 1 raz na tydzień

- sprawdzenie poziomu wody,

- utrzymanie porządku na przepompowni,

- usuwanie  trawy z terenu przepompowni,

-  sprawdzenie szafki zasilającej i utrzymanie szafki  w stałej sprawności technicznej,

- utrzymanie ogrodzenie w sprawności technicznej 15 m, wymalowanie ogrodzenia do końca sierpnia 2018 r. (farba Wykonawcy, kolor uzgodniony z  Zamawiającym)

4.13. Prowadzenie dziennika eksplantacji melioracji szczegółowej

- prowadzenie dziennika , wpisywanie wszelkich zdarzeń,

- prowadzenie dokumentacji wszelkich awarii i napraw,

- tworzenie dokumentacji fotograficznej z eksploatacji i konserwacja melioracji szczegółowej.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot

Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie   ich   przygotowaniem  i   wykonaniem  aby

osiągnąć założoną jakość robót.

5.2. Bezpieczeństwo

Podczas wykonywania prac związanych z eksploatacją i  konserwacją melioracji szczegółowej zlewni nr 4 należy zachować wszelka ostrożność.

5.3. Kontrola w czasie robót

-  kontrola  robót  przy eksploatacji i konserwacji melioracji szczegółowej  polega na

sprawdzeniu prawidłowo i terminowo wykonanych  czynności  eksploatacyjnych i

konserwacyjnych.

- sprawdzanie prawidłowego funkcjonowania melioracji.

6. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową  jest:

- szt (sztuka – wielokrotność) ): dotyczy ilości wykonywanej pracy,

- m² (metr kwadratowy): dotyczy koszenia,

- m (metr bieżący): wszelkich wykonywanych pracach na rowach melioracyjnych,

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1 Odbiór robót zanikających

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie  umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

7.2 Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ustalenia dotyczące płatności określone są w umowie.

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA

I  ODBIORU  ROBÓT

ZLEWNA NR 4

_______________________________________________________________________

SPIS  TREŚCI

1.  WSTĘP

2.  OPIS OBIEKTÓW MELIORACJI

3.  SPRZĘT

4.  WYKONANIE  ROBÓT

5.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.  OBMIAR  ROBÓT

7.  ODBIÓR  ROBÓT

8.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI

1.  WSTĘP

1.1.Przedmiot  ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru związanych z eksplantacją i konserwacją urządzeń i obiektów  melioracji szczegółowej zlewni nr 4 w dzielnicy Przytór- Łunowo w Świnoujściu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót melioracyjnych.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  związanych z:

-  kontrolą obiektów i urządzeń melioracji szczegółowej;

- czyszczenie i udrażnianie przepustów;

- oczyszczanie i odmulaniem rowów melioracyjnych;

- wykaszaniem trawy i porostów na skarpach rowów i w pasie technicznym;

- pracami eksploatacyjnymi  i konserwacyjnymi  pompowni;

1.4 Określenia podstawowe

1.4.1. Mioracje wodne – wg Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne polegają na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz na ochronie użytków rolnych przed powodziami.

W zależności od funkcji i parametrów urządzenia melioracji wodnych dzieli się na:

1. Melioracje podstawowe:

-budowle piętrzące, budowle upustowe oraz obiekty służące do ujmowania wód

-stopnie wodne, zbiorniki wodne

-kanały, wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie

-rurociągi o średnicy co najmniej 0,6 m

-budowle regulacyjne oraz przeciwpowodziowe

-stacje pomp, z wyjątkiem stacji wykorzystywanych do nawodnień ciśnieniowych.

Przepisy dotyczące melioracji wodnych podstawowych stosuje się odpowiednio do:

-budowli wstrzymujących erozję wodną

-dróg dojazdowych niezbędnych do właściwego użytkowania obszarów zmeliorowanych

-utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

2. Melioracja szczegółowe:

-rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie

-drenowania

-rurociągi o średnicy poniżej 0,6 m

-stacje pomp do nawodnień ciśnieniowych

-ziemne stawy rybne

-groble na obszarach nawadnianych

-systemy nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych.

Przepisy dotyczące melioracji wodnych szczegółowych stosuje się odpowiednio do:

-fitomelioracji oraz agromelioracji

-systemów przeciwerozyjnych

-zagospodarowania zmeliorowanych trwałych łąk lub pastwisk

-zagospodarowania nieużytków przeznaczonych na trwałe łąki lub pastwiska,

-rowów wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie,

-rurociągów o średnicy poniżej 0,6 m,

-drenowania,

-grobli na obszarach nawadnianych,

-systemów nawodnień grawitacyjnych,

-fitomelioracji i agromelioracji,

-systemów przeciwerozyjnych,

-pierwszego zagospodarowania zmeliorowanych łąk i pastwisk.

1.4.2. Koszenie  trawy - usuwanie części roślin trawiastych na określoną wysokość.

1.4.3 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskim

normami  i z opisem   podanym  w pkt. 5  "Wykonanie robót".

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca   robót   jest   odpowiedzialny  za   jakość   ich   wykonania,  zgodność  ze  ST

i zleceniami  Zleceniodawcy.

- OPIS  OBIEKTÓW  MELIORACJI

2.1.Rowy, studnie, rurociągi grawitacyjne i przepusty wraz z wylotem brzegowym:

- Rów „R-12” hm 0+02 – hm 0+09 i hm 3+82  - hm 9+86

- rów otwarty utwardzony gekratą z uzupełnieniem komórek tłuczniem i humusem na  geowłókninie o szer. dna 0,75 m i skarpach 1:1 wraz z półkami szerokości 1 m – 490 m,

- studnia betonowa wlotowa z kratą Ø 1200 H=2,00 m – 1 szt.,

- rurociąg PE Ø 315 (od studni rozprężnej do wylotu brzegowego) – 6m,

- rurociąg betonowy rur z uszczelką zintegrowaną Ø 400 – 38m,

- przepust z rur betonowych z uszczelką zintegrowaną Ø 600 – 56 m.

- rura PEHD Ø 400 – 21 m,

- studnia betowa Dw = Ø 1200 z kratą H=2,5 m – 2 szt.,

2.      Rów h 0+00 – hm 0+02 (wylot )

- rów otwarty utwardzony geokratą z uzupełnieniem komórek tłuczniem na  geowłóknienie o szer. dna 0,75 i skarpach 1:1 – 2 m,

3.    Wydłużenie przepustu pod drogą S-3 z montażem studni osadnikowych

- rura PEHD Ø 630 – 18 m,

- studnia betonowa osadnikowa z kratą Dw= Ø 1500 H =3,0 m – 2 szt.,

4.   Wylot brzegowy z klapa zwrotną

- wylot brzegowy betonowy ze skrzydełkami z klapa zwrotną Ø 315 – 1 szt.,

2.2.Przepompownia melioracyjna, rurociąg tłoczny, zasilanie energetyczne   wraz z komorami zasuw i ogrodzenie przepompowni oraz komór rozdzielczych:

- Przepompownia melioracyjna zlewni nr 4

- zbiornik żelbetowy Dw Ø 7200 H=5,24 m – 1 szt.,

- wyposażenie ze stali nierdzewnej i żeliwa sferoidalnego:

- pompa ABS XFP150W 6kW (2+1) – 3 szt.,

- drabina zejściowa – 1 szt.,

- kolana sprzęgające i piony tłoczne Ø 200 – 1 kpl,

- włazy wejściowe i rewizyjne ze stali nierdzewnej – 4 szt.,

- Komory rozdzielcze (komory zasuw)

- komora zasuw Dw Ø 1500 H=2,28 – 3 szt.,

- orurowanie ze stali nierdzewnej Ø 200 i armatura z żeliwa sferoidalnego:

- zasuwa  odcinająca Ø 200 – 3 szt.,

- zawór zwrotny Ø 200 – 3 szt.,

- Rurociąg tłoczny

- rura PE100 SDR17 Ø 315 – 366 m,

- studnia rozprężna Dw Ø 1200 H=2,00 m – 1 szt.,

- Zasilanie energetyczne przepompowni

- kabel YKY 4x16mm2 – 14 m,

- szafa sterownicza przepompowni TS  1 szt.

5.      Ogrodzenie przepompowni i komór rozdzielczych

- przęsła z siatki zgrzewnej ocynkowanej – 46 m

- brama wjazdowa dwuskrzydłowa z siatki zgrzewnej ocynkowanej – 4 m.

3.   SPRZĘT

Sprzęt do utrzymania melioracji szczegółowej:

Wykonawca   przystępujący  do   utrzymania  melioracji szczegółowej    powinien   wykazać   się

możliwością  korzystania z następującego sprzętu:

3.1.  Do utrzymania rowów melioracyjnych,

- łopaty,

- czerpali,

- podbieraki,

- grabie,

3.2.  Do koszenia trawy:

-   kosiarki mechaniczne,

-    kosiarka wysięgnikowa

-   kosiarki ręczne spalinowe,

-   kosy żyłkowe,

-  grabie do zdrabniania skoszonej trawy.

- sprzęt stosowany do wykonania koszenia powinien być sprawny technicznie, bezpieczny w

użytkowaniu zaopatrzony w osłony.

Wykonawca  robot  ponosi  odpowiedzialność  cywilno-prawną  za  ewentualne  nieszczęśliwe

wypadki oraz szkody spowodowane niewłaściwą eksploatacją.

Wykonawca  bierze całkowita odpowiedzialność za prawidłowe użycie sprzętu.

4.  WYKONANIE ROBÓT

4.1. Codzienna kontrola rowu melioracyjnego otwartego – 492 m

- sprawdzanie poziomu wody w rowie,

- zbieranie wszelkich nieczystości,

- likwidacja zatorów,

- zbieranie liści,

- wywóz zebranych nieczystości na własny koszt Wykonawcy;

4.2. Codzienne dozorowanie przepustów 3 szt.

- usuwanie śmieci,

- wywóz zebranych nieczystości na własny koszt Wykonawcy,

- niedopuszczanie do zamulenia przepustów;

4.3. Codzienne dozorowanie studni wlotowych  z kratą 6 szt.

- usuwanie śmieci z krat,

- wywóz zebranych nieczystości na własny koszt Wykonawcy;

4.4. Odmulanie rowu melioracyjnego min 1 raz do roku

- wybranie z dna rowu mułu i innych zanieczyszczeń z ostrożnością nie szkodzenia

geowłókniny i geokraty,

- wywóz zebranych nieczystości na własny koszt Wykonawcy;

4.5. Czyszczenie rowu melioracyjnego z glonów co najmniej 2 razy do roku

- zbieranie glonów, rzęsy,

- wywóz zebranych nieczystości na własny koszt Wykonawcy;

4.6. Dozór wylotu z kartą zwrotną  1 raz w tygodniu

- sprawdzanie wylotu czy nie jest zapchany,

- zima odkuwanie lodu,

- sprawdzanie nasypu z kamienia, utrzymanie w właściwym stanie technicznym;

4.7. Koszenie trawy i porostów 6 razy do roku po obu stornach skarpy i pas techniczny ok. 1,5 m

- z  zebraniem  masy  zielonej  –  wykonanie  trawy i porostów na wysokość 5-7cm ,

-  wywiezienie  masy  zielonej  na koszt Wykonawcy,

- przy koszeniu zachować szczególna ostrożność oby nie uszkodzić geowłókniny i geokraty

- uprzątnięcie  terenu z nieczystości stałych (papiery, butelki plastikowe, szkło itp.,

- wywóz zebranych nieczystości na własny koszt Wykonawcy;

4.8. Prace konserwacyjne na rowie melioracyjnym wg. potrzeb

- naprawianie obsypanych skarp,

- dosianie trawy,

- dosypanie kamienia w brakują ce miejsca;

4.9. Zbieranie nieczystości i wszelkich śmieci z komór pompowni 3 szt. 1 raz w tygodniu

- zebranie wszelkich nieczystości pływających w komorach,

- wywóz zebranych nieczystości na własny koszt Wykonawcy;

4.10. Oczyszczenie komór pompowni z osadu, 3 komory jeden raz do roku

- wybranie osadu, mułu i wszelkich śmieci z komór pompowni,

- sprawdzenie czy na pompach nie ma materiału obcego;

4.11. Prace eksploatacyjne i konserwacyjne na pompach 3 szt. typu ABS 1 raz w miesiącu

-sprawdzenie sprawności pomp i właściwej pracy,

4.12. Dozór i sprawdzanie przepompowni wg. potrzeb min. 1 raz na tydzień

- sprawdzenie poziomu wody,

- utrzymanie porządku na przepompowni,

- koszenie trawy,

- utrzymanie ogrodzenie w sprawności technicznej 46 m, wymalowanie ogrodzenia do końca sierpnia 2018 r. (farba Wykonawcy, kolor uzgodniony z  Zamawiającym)

- sprawdzenie szafki zasilającej i utrzymanie szafki  w stałej sprawności technicznej,

4.13. Prowadzenie dziennika eksplantacji melioracji szczegółowej

- prowadzenie dziennika , wpisywanie wszelkich zdarzeń,

- prowadzenie dokumentacji wszelkich awarii i napraw,

- tworzenie dokumentacji fotograficznej z eksploatacji i konserwacja melioracji szczegółowej.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot

Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie   ich   przygotowaniem  i   wykonaniem  aby

osiągnąć założoną jakość robót.

5.2. Bezpieczeństwo

Podczas wykonywania prac związanych z eksploatacją i  konserwacją melioracji szczegółowej zlewni nr 4 należy zachować wszelka ostrożność.

5.3. Kontrola w czasie robót

-  kontrola  robót  przy eksploatacji i konserwacji melioracji szczegółowej  polega na

sprawdzeniu prawidłowo i terminowo wykonanych  czynności  eksploatacyjnych i

konserwacyjnych.

- sprawdzanie prawidłowego funkcjonowania melioracji.

6. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową  jest:

- szt (sztuka – wielokrotność) ): dotyczy ilości wykonywanej pracy,

- m² (metr kwadratowy): dotyczy koszenia,

- m (metr bieżący): wszelkich wykonywanych pracach na rowach melioracyjnych,

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1 Odbiór robót zanikających

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie  umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

7.2 Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ustalenia dotyczące płatności określone są w umowie.