Opis przedmiotu zamówienia

postępowania nr WIM.271.1.63.2017 dotyczącym wyboru wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa ul. Wojska Polskiego (od granicy do ul. Leśmiana) wraz z budową parkingów przy cmentarzu, ul. Bałtyckiej oraz ul. Legionów w Świnoujściu”.

Roboty wykonać wg dokumentacji projektowej zawartej w załączniku nr 4 do umowy, lecz z n/w uwagami:

- Zamawiający udostępnił dokument pn.: „Wytyczne do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu dla wykonawcy robót”. Wykonawca wykonując projekt czasowej organizacji ruchu może wykorzystać w/w opracowanie. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w stanie przejezdności przebudowywane odcinki dróg w ramach tymczasowej organizacji ruchu.

- Zamawiający wydrukuje ulotki w ilości 6000 szt. w formacie A5, informujące mieszkańców o zmianach w tymczasowej organizacji ruchu. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania mieszkańców osiedli przyległych do ul. Wojska Polskiego poprzez włożenie ulotek do skrzynek pocztowych poszczególnych posesji przed rozpoczęciem przebudowy kolejnego odcinka drogi.

- Teren na którym powstanie parking przy ul. Legionów Zamawiający zaleca jako miejsce do składowania rozebranej kamiennej kostki brukowej i ew. innych materiałów do powtórnego wykorzystania. Teren ten może również posłużyć jako zaplecze budowy.

- Zamawiający wymaga, aby parkingi przy ul. Bałtyckiej i przy cmentarzu zostały wykonane w 2018 r. Wykonawca uwzględni to sporządzanym harmonogramie robót.

- W opracowywanym harmonogramie robót wykonawca uwzględni wykonanie parkingu przy ul. Legionów w ostatniej kolejności z uwagi na składowane na tym terenie materiały użyteczne.

- Wykonawca zastosuje krawężniki łukowe w miejscach gdzie ma to uzasadnienie.

- Wykonawca zamontuje stojaki rowerowe z rur fi 60 mm z poziomą poprzeczką.

- Wykonawca zamontuje kosze na śmieci w kolorze DB 703

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wyszczególniony został w załączniku nr 2.2 do SWIZ nr WIM.271.1.63.2017  „ Zakres rzeczowo finansowy”.

W dokumentacji projektowej wskazano szereg produktów gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczonych do zastosowania. Produkty te stanowią przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający, dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

  - gabarytów i konstrukcji (wielkość z tolerancją ± 5%, rodzaj oraz liczba elementów składowych),

  - charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

  - charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału),

  - wyglądu (struktura, barwa, kształt),

  - parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcja, charakterystyki liniowe itp.) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej i projekcie budowlano-wykonawczym.

  - parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.