#### Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu nr OSIR/ZP/1/2018 dotyczącym wyboru wykonawcy robót budowlanych na realizację zamówienia publicznego pn.: „ Remont nabrzeży zewnętrznych nr 4 i nr 13.1 „S” na terenie Portu Jachtowego – Basen Północny w Świnoujściu”

Wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV2008 roboty niezbędne do realizacji zadania mają następujące kody:

45241500-3 Roboty budowlane w zakresie nabrzeży

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych

W oparciu o dokumentację projektową  (załącznik nr 10 do SIWZ), niniejszy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4,1 do SIWZ) należy wykonać następujący zakres robót:

Całość zadania przewidzianego do realizacji w dwóch etapach obejmuje następujące nabrzeża, tworzące przyległą do Kanału Świny część linii brzegowej Portu Jachtowego w Świnoujściu:

- Nabrzeże Nr 4 – do realizacji

- Nabrzeże Nr 13.1 – odcinek południowy (S) – do realizacji

- Nabrzeże Nr 13.1 – odcinek północny (N) - zrealizowane

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakres dotyczący Nabrzeża Nr 4   i  13.1- odcinek S

Zakres podstawowy robót budowlanych obejmuje:

NABRZEŻE Nr 4

- Demontaż drabinek nabrzeżowych

- Rozkucie korony ściany odbojowej

- Demontaż odbojnic z pojedynczych opon samochodowych typu Star 66

- Młotkowanie i oczyszczenie powierzchni ściany odbojowej

- Zdjęcie żelbetowych i stalowych płyt kanałowych

- Oczyszczenie górnej powierzchni ścianki kanałów instalacyjnych

- Obcięcie kotew istniejących odbojnic, oraz innych zbytecznych elementów stalowych

- Prostowanie i naprawa odsłoniętego zbrojenia na koronie nabrzeża

- Montaż zbrojenia przeciwskurczowego

- Montaż stalowego elementu ochrony górnej krawędzi ściany odbojowej

- Deskowanie i betonowanie korony ściany odbojowej

- Wypełnienie ubytków betonu na ścianie odbojowej, strona zewnętrzna i wewnętrzna

- Wypełnienie ubytków betonu (wewnętrzne powierzchnie ścianek kanałów instalacyjnych)

- Zatarcie całej powierzchni ściany odbojowej zaprawą jak do wypełnienia ubytków

- Wykonanie i montaż drabinek nabrzeżowych i pałąków

- Zakup i montaż nowego systemu odbojowego – rama z belek rurowych z poliuretanu, 
o przekroju 30×30 cm, w postaci pasa ciągłego przy górnej krawędzi ściany i pionowych słupków w rozstawie 2,0 m

- Renowacja powłok malarskich pachołów cumowniczych

- Zainstalowanie punktu ratowniczego.

NABRZEŻE Nr 13.1 – odcinek południowy (S)

- Demontaż odbojnic z pojedynczych opon samochodowych typu Star 66

- Wypełnienie ubytków betonu na ścianie odbojowej i oczepie, strona zewnętrzna

- Zatarcie całej powierzchni ściany odbojowej zaprawą jak do wypełnienia ubytków

- Zakup i montaż nowego systemu odbojowego – rama z belek rurowych z poliuretanu, 
o przekroju 30×30 cm, w postaci pasa ciągłego przy górnej krawędzi ściany i pionowych słupków w rozstawie 2,0 m.

- Zainstalowanie punktu ratowniczego.

Szczegółowy zakres robót zawierają: projekt budowlano-wykonawczy, oraz poszczególne rozdziały Specyfikacji Technicznej.