Załącznik do zapytania ofertowego nr

WO.DG.271. 13 . 2018

Zakres rzeczowy robót malarskich w pomieszczeniu biurowym  w przyziemiu budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał stosowne umiejętności i doświadczenie bądź dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z jego strony, posiadającymi stosowne umiejętności i doświadczenie w wykonywaniu zakresu niniejszego zamówienia.

Zamawiający zaleca wizję lokalną w obiekcie w celu zapoznania się z warunkami realizacji przed złożeniem oferty cenowej. Zamawiający zastrzega konieczność realizacji przedmiotu zamówienia w czynnym obiekcie, co oznacza konieczność ograniczenia uciążliwości prowadzonych prac do niezbędnego minimum.

Pomieszczenia biurowe nr P03: powierzchnia użytkowa  przedsionek P03-1 pow. 14,48 m2 + pokój P03-2, pow.28,87 m2 = tj. łącznie pow. 43,35 m2

- wyniesienie sprzętów i mebli biurowych przed wykonywaniem robót malarskich,

- skucie płytek ceramicznych cokołu podłogi i położenie nowego tynku w miejscu usuniętego

cokołu,

- częściowe rozebranie zabudowy grzejników z płyt kartonowo – gipsowych,

- oczyszczenie i malowanie  2 szt. grzejników żeliwnych emalią do powierzchni stalowych i żeliwnych, malowanie rur stalowych c.o. emalia do powierzchni metalowych z przygotowaniem powierzchni do malowania,

- odtworzenie zabudowy grzejników z płyt kartonowo-gipsowych z okratowaniem w celu

cyrkulacji ogrzewania,

- demontaż i usunięcie ze ściany 1 szt. grzejnika z zaślepieniem  rur c.o.,

- demontaż istniejącego w ściance działowej okna w drewnianej ramie i wypełnienie powstałego otworu płytą kartonowo-gipsową,

- zmycie ścian i sufitów, uzupełnienie uszkodzeń i ubytków tynków ścian i  sufitów, naprawa

pęknięć, zagruntowanie powierzchni ścian i sufitów,

- wykonanie gładzi z gipsu szpachlowego gr. 3 mm,

- malowanie ścian farbą lateksową klasy 1-2 odporności na szorowanie, kolor jasny beż

(odcień do uzgodnienia z Zamawiającym), z przygotowaniem powierzchni  do malowania tj.

zagruntowanie podkładem dla farb lateksowych,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną białą z przygotowaniem podłoża do malowania,

- malowanie doświetli w ściance działowej farbą do drewna w kolorze białym,

- oczyszczenie wnęk przyokiennych, udrożnienie odpływu  i wymalowanie farbą emulsyjną

białą zewnętrzną ścian wnęk przyokiennych,

- przełożenie futryny drzwi drewnianych wewnętrznych w celu zamiany kierunku ich

otwierania,

- wymiana 2 szt. wyłączników świecznikowych podtynkowych oraz 8 szt. gniazd wtykowych, podtynkowych, z uziemieniem: prąd AX napięcie 250 V, stopień ochrony IP 20, wyłącznik i gniazda z tworzywa termoplastycznego, wykończenie gładkie, przekrój przewodów 3 x 2,5 mm 2, kolor biały.

Zdj. nr 1 Pomieszczenie P03-02

Zdj. nr 2 Pomieszczenie P03-1 ścianka działowa

Zamówienie obejmuje wywóz materiałów z remontu na składowisko odpadów.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie roboty towarzyszące: wywóz gruzu na składowisko odpadów, sprzątanie i mycie po robotach budowlanych i malarskich – wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Wykonawcy powinni przed złożeniem ofert dokonać oględzin pomieszczenia przeznaczonego do remontu. W celu dokonania oględzin obiektu oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Małgorzatą Widurską tel. 91 321 2342, pokój nr 14 lub p. Iwoną Piotrowską pok. 204A tel. 91 3278600, w godzinach 7.30 -15.30.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 24 miesiące.