Załącznik do zapytania ofertowego nr

WO.DG.271.18. 2018

Zakres rzeczowy robót malarskich w pomieszczeniach biurowych  numer 303, 304 i 306 na III piętrze budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał stosowne umiejętności i doświadczenie bądź dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z jego strony, posiadającymi stosowne umiejętności i doświadczenie w wykonywaniu zakresu niniejszego zamówienia.

Zamawiający zaleca wizję lokalną w obiekcie w celu zapoznania się z warunkami realizacji przed złożeniem oferty cenowej. Zamawiający zastrzega konieczność realizacji przedmiotu zamówienia w czynnym obiekcie, co oznacza konieczność ograniczenia uciążliwości prowadzonych prac do niezbędnego minimum.

Pomieszczenia biurowe:

Pomieszczenie nr 303,  h = 3,56 m, powierzchnia 48,80 m2,

Pomieszczenie nr 304,  h = 3,56 m, powierzchnia 19,10 m2,

Pomieszczenie nr 306,  h = 3,56 m, powierzchnia 65,90 m2

Łącznie powierzchnia użytkowa 133,80 m2

Zakres prac:

- wyniesienie sprzętów i mebli biurowych przed wykonywaniem robót malarskich,

- osłonięcie i zabezpieczenie stolarki okiennej wraz z parapetami oraz lamp sufitowych przed

wykonywaniem robót malarskich,

- oczyszczenie i wymalowanie  grzejników żeliwnych emalią do powierzchni stalowych i żeliwnych, malowanie rur stalowych c.o. emalią do powierzchni metalowych z przygotowaniem powierzchni do malowania,

- zmycie ścian i sufitów, naprawa pęknięć, uzupełnienie uszkodzeń i ubytków tynków ścian i

sufitów, zagruntowanie powierzchni ścian i sufitów, wykończenie ścian przy ościeżach okiennych narożnikami systemowymi, wykonanie gładzi z gipsu szpachlowego gr. 3 mm,

- malowanie ścian farbą lateksową klasy 1-2 odporności na szorowanie, kolor jasny beż

(odcień do uzgodnienia z Zamawiającym), z przygotowaniem powierzchni  do malowania tj.

zagruntowanie podkładem dla farb lateksowych,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną białą z przygotowaniem podłoża do malowania – gładzie gipsowe min 3 mm,

-przełożenie futryny drzwi drewnianych wewnętrznych w celu zamiany kierunku ich

otwierania,

- wymiana 3 szt. wyłączników świecznikowych podtynkowych oraz wszystkich gniazd wtykowych, podtynkowych, z uziemieniem: prąd AX napięcie 250 V, stopień ochrony IP 20, wyłącznik i gniazda z tworzywa termoplastycznego, wykończenie gładkie, przekrój przewodów 3 x 2,5 mm 2, kolor biały.

Fot. 1,2,3,4. Ściany i sufit do malowania.

Fot.nr 3 Ścianka działowa – drzwi do przełożenia

Zamawiający z uwagi na wykonywanie robót w obiekcie czynnym przewiduje etapowanie robót.

Zamówienie obejmuje wywóz materiałów z remontu na składowisko odpadów.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie roboty towarzyszące: wywóz gruzu na składowisko odpadów, sprzątanie i mycie po robotach budowlanych i malarskich – wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Wykonawcy powinni przed złożeniem ofert dokonać oględzin pomieszczeń przeznaczonych do remontu. W celu dokonania oględzin oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Małgorzatą Widurską tel. 91 321 2342, pokój nr 14 lub Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316, tel. 91 321 5717 w godzinach 7.30 -15.30.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 24 miesiące.