Zakres rzeczowy robót posadzkowych w  pokojach biurowych  nr  303, 304 oraz 306 w budynku Urzędu Miasta  w Świnoujściu.

Pokój 303 (pow. 48,80 m2), 304 (19,10 m2) oraz 306 (65,90 m2)  (ostatnia kondygnacja) razem pow.: 133,80 m2.

Cyklinowanie podłogi z deski barlineckiej bukowej cykliniarką bezpyłową,  szpachlowanie szczelin, uzupełnianie ubytków odpylanie powierzchni podłogi przed lakierowaniem, gruntowanie podłogi drewnianej podkładem pod lakier poliuretanowy, lakierowanie 3 krotne  podłóg parkietowych lakierem poliuretanowym Hatz Lack super Strong HS o bardzo dużej twardości i odporności na ścieranie. Użyty lakier powinien posiadać wymagane atesty (atest higieniczny), aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej.

Fot. 1-4. Podłoga do remontu.

Zakres robót obejmuje również szlifowanie i lakierowanie listew przypodłogowych drewnianych oraz szlifowanie i lakierowanie parapetów wewnętrznych drewnianych.

Zamawiający z uwagi na wykonywanie robót w obiekcie czynnym przewiduje etapowanie robót:

I etap -  roboty posadzkowe w pomieszczeniu 303 oraz 304 (rozpoczęcie w piątek  zakończenie w niedzielę),

II etap  - roboty posadzkowe w pokoju 306 (kolejny koniec tygodnia) rozpoczęcie w piątek zakończenie w niedzielę.

Oferta powinna zawierać cenę za całość robót.

Wymagany okres gwarancji na wykonanie zamówienia: 24 miesiące.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

W celu dokonania oględzin w/w. pomieszczeń oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-57 17.