„Budowa Zakładu Opieki Długoterminowej przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu – w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej, uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz współdziałanie z Zamawiającym w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wybudowanie w oparciu o wykonaną dokumentację  projektową Zakładu Opieki Długoterminowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Świnoujściu przy ul. Bydgoskiej na działce nr 243/26, obręb 0005. Zamówienie obejmuje także dostawę i montaż wybranego wyposażenia oznaczonego  literą „B”
w  kolumnie 7 Zestawienia wyposażenia ( załącznik nr 2 do PFU).

Zamówienie należy wykonać w oparciu o Koncepcję programowo – przestrzenną oraz Program Funkcjonalno – Użytkowy wraz z załącznikami dołączonymi do SIWZ jako  załączniki  nr 2.3.1 i 2.3.2, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji przekazanej koncepcji programowo – przestrzennej w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami w tym techniczno – budowalnymi. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przekazanej koncepcji programowo – przestrzennej, pod warunkiem że będą korzystne dla Zamawiającego oraz wpłyną na wzrost walorów funkcjonalno – użytkowych  oraz estetycznych zbudowanego obiektu.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaprojektowania i wybudowania obiektu w technologii wielkoprzestrzennych prefabrykatów modułowych pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań funkcjonalno – użytkowych określonych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym oraz zapewnienia wysokich walorów estetycznych i reprezentacyjnych obiektu.

- Opracowanie dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej, obejmuje:

- Wykonanie wszelkich opracowań i uzyskanie opinii, warunków, informacji 
i pozwoleń niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Projekt budowlany dla wszystkich niezbędnych branż sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
 – 4 egz.

- Projekt wykonawczy dla wszystkich niezbędnych branż sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego
 – 4 egz.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego
 – 4 egz.

- Projekt aranżacji wnętrz z zestawieniem wyposażenia medycznego i niemedycznego, uwzgledniającego podział na wyposażenie dostarczane w ramach niniejszego zamówienia oraz wyposażenie objęte odrębnymi zamówieniami – 4 egz.

- Projekt tablic informacyjnych dla inwestycji z wykorzystaniem wizualizacji 3D.

Szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym. Co najmniej dwie tablice informacyjne Wykonawca zobowiązany będzie umieścić na terenie inwestycji w terminie do 30 września 2018 r.

- Prezentacja mająca na celu podsumowanie i zaprezentowanie inwestycji w oparciu o wykonaną dokumentację projektową, wykonana np. w programie Power Point max na 20 slajdach, zawierająca m.in. wizualizacje widoków i wybranych wnętrz obiektu, opisy rozwiązań technicznych, podstawowe parametry techniczne, koszty inwestycji.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowania będące przedmiotem zamówienia  także w formie elektronicznej na płycie CD w formacie PDF oraz formie edytowalnej odpowiednio do rodzaju  opracowania w formatach dwg, doc(x), Excel, ATH oraz programów obliczeniowych, pogrupowane w sposób odpowiadający wersji papierowej.

Opracowania przekazywane Zamawiającemu muszą spełniać wymagania formalne zestawione w Załączniku do Opisu przedmiotu zamówienia.

## Wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.

## Pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów odpowiedzialnych za wykonanie dokumentacji projektowej w okresie wykonywania robót budowalnych.

## Wykonanie i przekazanie  Zamawiającemu 2 egzemplarzy dokumentacji powykonawczej  w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej na płycie CD Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Załącznik: Wymagania formalne do dokumentacji projektowej

Załącznik do Opisu przedmiotu zamówienia

WYMAGANIA FORMALNE

DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

- Dokumentacja ( budowlana, wykonawcza, powykonawcza) musi być wykonana w czytelnej technice graficznej oraz zabezpieczona w sposób trwały przed dekompletacją ( oprawa książkowa, przesznurowanie itp.); niedopuszczalne jest bindowanie oraz oprawa w plastikowe skoroszyty wpięte następnie do segregatorów.

- Oprawa ( okładak) powinna być wykonana z trwałego i sztywnego materiału o gr. ok. 1 mm formatu A4, w taki sposób aby umożliwiła swobodne przeglądanie zawartości.

- Kolor oprawy (okładki) musi zapewniać czytelność dokonywanych na niej zapisów 
i odciskanych pieczęci.

- Górną część oprawy ( okładki) należy pozostawić wolną do umieszczania zapisów i odciskania pieczęci przez Zamawiającego.

- W dolnej części oprawy (okładki) należy umieścić  metrykę opracowania z danymi identyfikacyjnymi Wykonawcy/ów.

- Wszystkie strony zapisane należy ponumerować, dodatkowo na okładce i stronie tytułowej podać numer egzemplarza. ( Egz. nr……).

- Jeśli opracowanie składa się z kilku tomów, obok numeru egzemplarza podać numer tomu, np. Tom I, egz. nr 2.

- Rysunki i mapy itp. w większym formacie złożyć do formatu A04 i traktować jako kolejna stronę opracowania.

- Spis treści musi być zgodny z zawartością opracowania.

- Spis treści musi obejmować załączniki dołączone do opracowania.

- Każdemu załącznikowi w  prawym górnym rogu należy nadać numer.

- Dołączoną do opracowania płytę CD z wersją elektroniczna należy traktować jako kolejny załącznik.

- Płytę CD umieścić w kopercie przyklejonej do tylnej wewnętrznej strony oprawy.

- Dodatkowo należy dołączyć metrykę elektronicznego nośnika informacji ze spisem jego zawartości.

- Foldery i pliki zapisane na płycie CD muszą być uporządkowane w sposób identyczny z wersją papierową opracowania.