#### Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu nr OSIR/ZP/2/2018 dotyczącym wyboru wykonawcy robót budowlanych na realizację zamówienia publicznego pn.: „Kapitalny remont instalacji oświetlenia zewnętrznego na Kempingu „Relax” przy ul. Słowackiego 1  w Świnoujściu”.

Przedmiot zamówienia odpowiada następującym kodom CPV:

- 45 000000-7        	- roboty budowlane,

- 45316100-6 	- instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

- 45317000-2 	- inne instalacje elektryczne

- 45311000-0 	- roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

- Zasilanie elektroenergetyczne słupów oświetleniowych kablem YAKY 4x16  mm2 wraz z bednarką FeZn 25x4mm, długość linii kablowej około 800m.

- Montaż rozdzielnicy zasilającej oświetlenie (rozdzielnica wolnostojąca z estroduru termoutwardzalnego odpornego na promieniowanie UV wraz z fundamentem , stopień ochrony IK10, IP44. Rozdzielnica 6 polowa wyposażona w sterownik astronomiczny. Montaż rozdzielnicy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Demontaż i utylizacja słupów oświetleniowych wraz z oprawami – 33 szt.

- Montaż słupów oświetleniowych: słup oświetleniowy aluminiowy, stożkowy, bez szwu, anodowany na kolor szampański o wysokości 4m posadowiony na fundamencie prefabrykowanym.

- Montaż opraw oświetleniowych: oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED z kloszem PMMA (mrożony) i daszkiem aluminiowym anodowanym na kolor czarny, podstawa aluminiowa czarna. Moc całkowita 43W, temperatura barwowa światła 3500K, strumień świetlny oprawy 3400lm, efektywność świetlana 79lm/W, IP66. Oprawa przystosowana do montażu na słupie z zakończeniem fi 60. Słupy posadowione w miejsce zdemontowanych w ilości 33 szt.

- Wykonanie wszystkich  pomiarów elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami w 2 egzemplarzach.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej w formie papierowej w 2 egzemplarzach.