Świnoujście, dn. 04.03.2010r.

„Komunikacja Autobusowa” sp. z o.o.

ul. Kołłątaja 4a

72 – 600 Świnoujście

Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o

udzielenie zamówienia na dostawę 10 sztuk fabrycznie nowych autobusów

komunikacji miejskiej- niskopodlogowych

Znak sprawy:    ZP/1/KA/2010

W dniach od 23.02.2010 r. do dnia dzisiejszego Wykonawcy w pismach nadanych faxem   w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwrócili się do „Komunikacji Autobusowej” sp. z o.o. w Świnoujściu (Zamawiającego) z następującymi pytaniami:

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu autobus  z oświetleniem tylnym za pomocą standardowych żarówek w miejsce świateł diodowych LED?

Odpowiedź Ad. 1

Tak, Zamawiający  dopuści autobus z takim oświetleniem.

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu autobus z oświetleniem do jazdy w dzień z przodu za pomocą standartowych żarówek w miejsce świateł diodowych LED?

Odpowiedź Ad. 2

Tak, Zamawiający  dopuści autobus z takim oświetleniem.

- Dot. poz. 10 tabeli, załącznik nr 1 do SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści autobus o konstrukcji ramowej podwozia (nadwozie spawane, zintegrowane z podwoziem) wykonanego ze stali stopowej, konstrukcyjnej, drobnoziarnistej, o podwyższonej wytrzymałości, kwalifikującej się do grupy trudnordzewiejących, poddane  dodatkowo wieloetapowemu procesowi (piaskowanie, gruntowanie, woskowanie, pokrywanie głuszącą masą bitumiczną) zapewniającemu pełną ochronę antykorozyjną bez konieczności wykonywania konserwacji i napraw przez okres udzielonej gwarancji na perforację szkieletu podwozia?

Odpowiedź Ad. 3

Zamawiający dopuści rozwiązanie konstrukcji nośnej podwozia (nadwozie spawane, zintegrowane z podwoziem) wykonanego ze stali stopowej, konstrukcyjnej, drobnoziarnistej, o podwyższonej wytrzymałości, kwalifikującej się do grupy trudnordzewiejących, poddane dodatkowo wieloetapowemu procesowi (piaskowanie, gruntowanie, woskowanie, pokrywanie głuszącą masą bitumiczną) zapewniającemu pełną ochronę antykorozyjną bez konieczności wykonywania konserwacji i napraw przez okres udzielonej gwarancji na perforację szkieletu podwozia, w sposób określony w Rozdziale 13, pkt 13.2.,  kryterium Nr 2 i przyzna według podkryterium T.1 za przedmiotowe rozwiązanie 1 punkt (inne rozwiązanie), gdyż  przedstawione rozwiązanie konstrukcyjne nie wypełnia kryteriów do przyznania odpowiednio 10 lub 5 punktów.

- Dot. poz. 7b tabeli, załącznik nr 1 do SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie zbiorników sprężonego powietrza wykonanych ze stali do wytwarzania zbiorników wysokociśnieniowych, fosforowanej i malowanej proszkowo obustronnie, w pełni odpornych na korozję, na które oferent udzieli gwarancji analogicznej jak dla poszyć zewnętrznych oraz szkieletu nadwozia i podwozia?

Odpowiedź Ad. 4

Nie, Zamawiający nie dopuści zastosowania takiego rozwiązania.

- Dot. poz. 21n tabeli, załącznik nr 1 do SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści autobus ze standartowymi  światłami do jazdy w dzień w miejsce świateł diodowych LED?

Odpowiedź Ad. 5

Tak, Zamawiający  dopuści autobus z takim oświetleniem (wcześniej udzielono odpowiedzi na to pytanie w pkt. 2)

- Kryterium nr 2 Ocena rozwiązań technicznych Ip. T.15. Podatność obsługowa.

Czy zbiorniki wyrównawcze płynów eksploatacyjnych umiejscowione obok siebie w wydzielonej od silnika komorze mają być z dostępem bezpośrednio z jezdni (podłogi) – wysokość 1500-1600 mm, czy też mogą być umiejscowione na takiej wysokości, gdzie dostęp wymaga użycia dodatkowych urządzeń (podest, drabina)

Odpowiedź Ad. 6

Zamawiający dopuszcza zbiorniki wyrównawcze płynów eksploatacyjnych umiejscowione obok siebie w wydzielonej od silnika komorze z dostępem bezpośrednio z jezdni (podłogi) na wysokości od 1400-1700 mm.

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania gdzie dostęp wymaga użycia dodatkowych urządzeń (podest, drabina).

- Załącznik nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna”           lp. 6 Wentylacja wymuszona i naturalna przestrzeni pasażerskiej

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie autobusu wykonanego zgodnie z najnowszą technologią polegającą na zastosowaniu podciśnieniowej intensywnej wymiany powietrza w autobusie, które jest wytwarzane przez wentylator wyciągowy o dużej wydajności (autobus jest wyposażony w perforowane podsufitki – podobnie jak w autobusach turystycznych). Wlot powietrza wyposażony jest w filtr, a system współpracuje z elektrycznie sterowanymi wywietrznikami dachowymi?

Odpowiedź Ad. 7

Tak, Zamawiający  dopuści autobus z takim rozwiązaniem.

- Załącznik nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna”             Lp. 21 Inne urządzenia i wyposażenie

Czy Zamawiający dopuszcza inne, równoważne oświetlenie tylnej i przedniej części pojazdu?

Odpowiedź Ad. 8

Tak, Zamawiający  dopuści autobus z innym równoważnym oświetleniem.

- Załącznik nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna”                                 Lp. 7 Układ hamulcowy pneumatyczny

Czy Zamawiający dopuszcza osuszacz jednokomorowy o dużej wydajności sterowany elektronicznie – wraz z separatorem olejów – w funkcji czasu oraz ciśnienia niezależnie od działania zaworu regulacyjnego.

Odpowiedź Ad. 9

Tak, Zamawiający  dopuści autobus z takim osuszaczem.

- Załącznik nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna”    Lp. 24 Warunki gwarancji

Zamawiający stawiając minimalne wymagania 180 miesięcy na perforację spowodowaną korozją poszyć zewnętrznych oraz szkieletu nadwozia i podwozia stawia wymagania bardzo trudne do spełnienia, ponieważ w takim przypadku każdy autobus wymaga osobnej ewidencji zdarzeniowej (statystyka wypadkowa pojazdów komunikacji miejskiej to 2 zdarzenia na rok), które zawiera:

  - dokumentację wypadkową

  - potwierdzenie technologii naprawy

  - potwierdzenie zakupu części oryginalnych do naprawy

  - miejsce wykonania napraw

  - odbiór po naprawie

  - potwierdzenie przeglądów przed i po eksploatacji zimowej

Wszystkie te dokumenty powinny być potwierdzone zarówno przez gwaranta oraz użytkownika. Prosimy o przeanalizowanie wymagań specyfikacji.

Odpowiedź Ad. 10

Zamawiający rozważył sugestię Wykonawcy i po analizie praktyki rynkowej uznał, iż sprawę tę ujmie w zmianach do SIWZ, w warunkach postępowania i kryteriach oceny ofert.

Nie podziela natomiast opinii Wykonawcy co do przytoczonej statystyki wypadkowej pojazdów komunikacji miejskiej.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający

Kazimierz  Reimus

### Prezes Zarządu – Dyrektor Spółki

„Komunikacja Autobusowa” sp. z o.o.