…………………………………

/Pieczęć  Wykonawcy/															Załącznik Nr 8 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWA KOMPLETACJA OFEROWANEGO AUTOBUSU DO CZĘSCI  I   ZAMÓWIENIA

| Lp | Warunki / parametry: | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie wymagań przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary autobusu: | długość: 11 500 mm – 12 200 mm, szerokość: 2 500 mm – 2 550 mm, wysokość max: 3 400 mm, |  |
| 2. | Liczba miejsc pasażerskich: | liczba miejsc ogółem co najmniej 85, w tym: liczba miejsc siedzących: min. 25 (bez miejsca kierowcy), co najmniej 8 miejsc dostępnych z poziomu niskiej podłogi, |  |
| 3. | Silnik: | czterosuwowy, rzędowy, minimum 4 cylindrowy, wysokoprężny, chłodzony cieczą - spełniający normę emisji spalin Euro VI (na podstawie Dyrektywy 2005/55/WE), pojemność skokowa pomiędzy 4,0 a 7,50 dm3, moc min 145 kW, złącze diagnostyczne umożliwiające diagnozowanie silnika z zewnętrznego urządzenia diagnostycznego, automatyczny system wykrywania pożarów w komorze silnika, detekcja oparta na liniowym czujniku temperatury o elektrycznej zasadzie działania. Ilość środka gaśniczego min 3 l na 1m3 komory silnika. strefa komory silnika izolowana dźwiękowo, silnik/silniki elektryczne o mocy nie mniejszej jak 110 kW, Magazynowanie energii elektrycznej: Akumulacja energii elektrycznej w autobusie ma pochodzić z rekuperacji (przetwarzania energii hamowania na energię elektryczną) oraz nadmiaru chwilowej mocy silnika wysokoprężnego, które mogą występować jednocześnie lub niezależnie od siebie, Energia elektryczna może być magazynowana w akumulatorach, superkondensatorach lub urządzeniach o zdolnościach porównywalnych do powyższych lub lepszych, będących wynikiem postępu technicznego, Pojemność magazynu energii oraz zespół napędowy winna umożliwiać jazdę wyłącznie na silniku elektrycznym na dystansie co najmniej kilkuset metrów, w szczególności podczas ruszania autobusu (np. z przystanku lub ze świateł), oraz podczas dojazdu do przystanku. Wykonawca ma zapewnić bezawaryjną eksploatację i zachowanie przez okres minimum 10 lat pojemności energetycznej (zasobników energii elektrycznej) na poziomie co najmniej 80 % wartości początkowej. W przypadku nie zachowania opisanej sprawności Wykonawca wymieni baterie. Zasobniki energii elektrycznej powinny być takiej konstrukcji (parametrach technicznych), które zapewnią, że w okresie 10 lat eksploatacji zmniejszenie możliwości magazynowania w nich energii nie może skutkować wzrostem zużycia paliwa przez autobus o więcej niż 10%, Zabudowa rozwiązań magazynowania energii powinna umożliwiać ich wymianę w warunkach warsztatowych użytkownika, Układ akumulacji energii elektrycznej powinien zapewniać brak konieczności doładowania systemu w zajezdni, |  |
| 4. | Skrzynia biegów: | Skrzynia biegów, automatyczna min. 4 biegowa, program przełączania biegów reagujący dynamicznie na zmiany obciążenia autobusu i ukształtowanie terenu, elektroniczna tabliczka znamionowa, system wczesnego ostrzegania o krańcowym zużyciu, przy włączonym hamulcu przystankowym automatyczne wyłączenie biegu, gniazdo z interfejsem i oprogramowanie w języku polskim, oprogramowanie optymalne pod katem zużycia paliwa w warunkach komunikacji miejskiej, producent skrzyni musi posiadać zorganizowany łatwo dostępny serwis, UWAGA – dla autobusu hybrydowego dopuszcza się rozwiązanie bez skrzyni biegów. |  |
| 5. | Układ chłodzenia: | przewody układu chłodzenia: odporne na korozje (miedź, mosiądz, stal nierdzewna, tworzywa sztuczne łączone ze sobą złączami z gumy silikonowej lub z EPDM), termoizolowane, opaski zaciskowe z kompensacją termiczną, zbiornik wyrównawczy wykonany z materiału odpornego na korozję. |  |
| 6. | Ogrzewanie: | wodne, wykorzystujące ciepło z układu chłodzenia silnika, realizowane za pomocą grzejników konwektorowych oraz przez nagrzewnice z wentylatorami minimum trzy sztuki w przestrzeni pasażerskiej (usytuowane równomiernie w całym pojeździe) oraz jedna w kabinie kierowcy, podłączony do układu chłodzenia, niezależny od pracy silnika agregat grzewczy, moc minimalna 30 kW, system ogrzewania powinien zapewnić utrzymanie w okresie jesienno –zimowym minimalnej temperatury wewnątrz w pojeździe min +10 ºC. |  |
| 7. | Klimatyzacja/ wentylacja: | klimatyzacja całopojazdowa o mocy minimalnej 22 kW z osobnym wymiennikiem i regulacją dla stanowiska kierowcy wentylacja naturalna przez przesuwne górne partie wszystkich bocznych okien (nie dotyczy okien niepełnowymiarowych - wąskich), minimum jeden właz dachowy, wentylacja wymuszona przez wentylatory elektryczne (minimum 2 sztuki) o regulowanym wydatku powietrza dwukierunkowe (nadmuchowo-wyciągowe) |  |
| 8. | Układ pneumatyczny: | przewody i zbiorniki sprężonego powietrza wykonane z materiałów w pełni odpornych na korozję, podgrzewany osuszacz powietrza oraz automatyczny separator kondensatu, szybkozłącze umożliwiające podłączenie sprężonego powietrza ze źródła zewnętrznego, umieszczone z przodu i tyłu autobusu w okolicy mocowania zaczepów holowniczych, zestaw przyłączy diagnostycznych, umożliwiający pełną ocenę stanu technicznego układu |  |
| 9. | Układ hamulcowy: | zasadniczy: pneumatyczny, dwuobwodowy, wyposażony w system ABS, ASR lub EBS, automatyczna kompensacja luzu elementów ciernych, postojowy – pneumatyczny działający na oś napędową, sterowany dźwignią zlokalizowaną na stanowisku (miejscu) pracy kierowcy, przystankowy – uruchamiany automatycznie po otwarciu drzwi, gwarantujący blokadę hamulców przy otwartych drzwiach oraz ręcznie za pomocą przełącznika (dźwigni) zlokalizowanej na desce rozdzielczej kierowcy, powodujący rozłączenie skrzyni biegów, luzowany po zamknięciu drzwi i dodaniu gazu, wszystkie hamulce tarczowe z czujnikami zużycia okładzin hamulcowych, |  |
| 10. | Układ kierowniczy: | ze wspomaganiem hydraulicznym wyposażonym w przyłącze diagnostyczne, |  |
| 11. | Zawieszenie: | Pneumatyczne na miechach gumowych, z układem poziomującym, z możliwością zmiany poziomu z pulpitu kierowcy oraz z systemem przyklęku prawej strony pojazdu na przystankach, oś przednia – belka sztywna. Oś tylna – portalowa. Możliwość chwilowego zwiększenia prześwitu pojazdu w celu pokonania przeszkód terenowych z niewielką prędkością. |  |
| 12. | Konstrukcja autobusu: | Szkielet podwozia i nadwozia wykonane z aluminium, stali odpornej na korozję wg PN/EN10088 – lub równoważne, ze stali o podwyższonej jakości zabezpieczonej przeciw korozji metodą kataforezy zanurzeniowej (KTL), gwarantujących minimum 10 letni okres eksploatacji pojazdu (nie dopuszcza się użycia stali konstrukcyjnej zwykłej jakości). |  |
| 13. | Poszycie zewnętrzne: | dzielone w pionie na od linii szyb do dolnej krawędzi autobusu, wykonane z aluminium lub/i z blachy odpornej na korozję - nierdzewnej wg PN/EN 10088 – lub równoważne, lub z blach zabezpieczonych przeciw korozji metodą kataforezy zanurzeniowej (KTL), gwarantujący co najmniej 12-letni okres eksploatacji autobusu. dopuszcza się elementy poszycia wykonane z tworzyw sztucznych, |  |
| 14. | Wykończenie wnętrza: | ściany boczne i sufit – laminaty lub tworzywa sztuczne odporne na wilgoć, oświetlenie wnętrza 100/30%, z możliwością wyłączenia strefy za kabiną kierowcy, podłoga – płyta wodoodporna, pokryta wykładziną przeciwpoślizgową, zgrzewana na łączeniach i wykończona listwami ozdobnymi, bez stopni poprzecznych na całej długości wewnątrz pojazdu, wykładzina podłogowa wywinięta na ściany na wysokość 50-100 mm, słupki i poręcze z rurek ze stali nierdzewnej – szczotkowanej, osłony z rur nierdzewnych na grzejniki konwekcyjne, |  |
| 15. | Przedział pasażerski: | autobus niskopodłogowy, wysokość od podłoża do wejścia autobusu max 320 mm, bez stopni wejściowych we wszystkich drzwiach, oraz bez stopni poprzecznych wewnątrz pojazdu, „przyklęk” – umożliwiający obniżenie poziomu podłogi we wszystkich drzwiach co najmniej o 60 mm, zatoka na wózek inwalidzki i dziecinny o wymiarach minimalnych 2000x750 mm, wykładzina podłogowa z zaznaczonymi miejscami pod wózek dziecinny i inwalidzki, oraz oznakowanie stref ograniczonego dostępu przy drzwiach, przy drugich drzwiach rozkładana ręcznie platforma (rampa) najazdowa, umożliwiająca wjazd do autobusu wózkom, o nośności minimalnej 300 kg, sposób mocowania wózka inwalidzkiego tyłem do kierunku jazdy za pomocą pasa bezwładnościowego, bariera ograniczająca przebywanie pasażerów na przednim pomoście oddzielająca kabinę kierowcy i przednie skrzydło przednich drzwi od przestrzeni pasażerskiej, Dwa gniazda do ładowarki USB w miejscu uzgodnionych z Zamawiającym. urządzenia sygnalizacyjne dla pasażerów: przyciski STOP na poręczach przy każdych drzwiach oraz wyświetlacz znaku STOP umieszczony z przodu przestrzeni pasażerskiej u góry, dodatkowe przyciski sygnalizujące konieczność użycia rampy umieszczone na wysokości umożliwiającej naciśnięcie przez osobę na wózku (wewnątrz pojazdu przy stanowisku dla wózków inwalidzkich i dziecięcych oraz na zewnątrz pojazdu przy II drzwiach i/lub na drzwiach z rampą dla wózków), przy przycisku naklejka z odpowiednim znakiem graficznym. |  |
| 16. | Siedzenia pasażerskie: | siedzenia pasażerskie (we wszystkich autobusach jednej firmy) typu miejskiego, z miękką wkładką na siedzisku i oparciu, odporne na ścieranie i zabrudzenie, szkielety z tworzywa sztucznego wyklejone wykładziną tapicerowaną, nie palne, z możliwością demontażu, montażu, w uzgodnionej kolorystyce z Zamawiającym; Fotele dla osób z ograniczeniem ruchowym oznakowane piktogramem na wykładzinie oparć, |  |
| 17. | Drzwi: | dwoje drzwi uruchamianych elektropneumatycznie, zdalnie sterowanych przez kierowcę, otwieranych do wewnątrz, wszystkie drzwi wyposażone w autorewers układ drzwi dla pasażerów 2-2-0: - I drzwi przed pierwszą osią, z podwójna szybą - II drzwi pomiędzy pierwszą a drugą osią, szerokość drzwi w świetle nie mniejszej niż 1.200 mm, otwierane do wewnątrz, wyposażone w mechanizm powrotnego otwierania w przypadku natrafienia na przeszkodę, z uchwytami wejściowymi (I drzwi - wymagana jest możliwość niezależnego sterowania każdym ze skrzydeł przez kierowcę), sterowanie drzwi: z miejsca pracy kierowcy, przyciski sterowania indywidualne dla każdych drzwi, podświetlane z sygnalizacją przystanku „na żądanie” i „otwarcia” oraz system niezależnego awaryjnego otwarcia wszystkich drzwi z zewnątrz i wewnątrz, pierwsze skrzydło I drzwi podgrzewane elektrycznie, zamykanie drzwi sygnalizowane akustycznie i świetlnie, oraz niezależna sygnalizacja zamiaru zamykania drzwi, drzwi powinny być oświetlone w momencie otwarcia, drzwi pierwsze ryglowane od zewnątrz, pozostałe ryglowane od wewnątrz, system samodzielnego otwierania drzwi z zewnątrz przez pasażerów blokowany/odblokowywany przez kierowcę, system umożliwiający zjazd awaryjny z otwartymi drzwiami, żądanie przyklęku z zewnątrz, dodatkowe oświetlenie nad I i II drzwiami na zewnątrz autobusu oświetlające przestrzeń przystanku, |  |
| 18. | Miejsce pracy kierowcy: | kabina typu półotwartego, z szybą w drzwiach kabiny nie ograniczająca widoku na prawe lustro zewnętrzne, lusterka zewnętrzne podgrzewane, regulowane elektrycznie ze stanowiska kierowcy; lusterko wewnętrzne, czołowe sterowane elektrycznie, zapewniające dostateczną widoczność przedziału pasażerskiego, dwa lusterka wewnętrzne usytuowane w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym pulpit kierowcy regulowany wraz z kolumną kierownicy, z obrotomierzem wyświetlający wszystkie niezbędne informacje, w tym chwilowe zużycie paliwa, osłony przeciwsłoneczne: dla lewej strony szyby czołowej obejmujące 2/3 szyby czołowej i lewej szyby bocznej kabiny kierowcy, przyciemnienie górnej części szyby czołowej oraz prawej na wysokości ok. 200 mm, fotel kierowcy z wielopołożeniową możliwością regulacji siedziska i oparcia, zawieszony pneumatycznie, wyposażony w zagłówek i lewy podłokietnik, układ wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji pracujący niezależnie od układu dla przestrzeni pasażerskiej, Zamawiający dopuszcza klimatyzowanie kabiny kierowcy z klimatyzacji głównej z niezależną regulacją temperatury wewnątrz kabiny, ergonomiczna, przejrzysta tablica rozdzielcza regulowana wraz z kołem kierownicy, wieszak na ubranie, kasetka na pieniądze i bilety z możliwością zamknięcia, gniazdo zapalniczki 12V z zabezpieczeniem 5A dwustopniowe oświetlenie kabiny kierowcy, zamykane okienko do sprzedaży biletów, wyposażone w półkę do przyjmowania gotówki. w kabinie miejsce na dwie kasy fiskalne o wymiarach szer. 220 mm, dł. 200 mm, wys. 70 mm każda, z zasilaniem z gniazda zapalniczki 24V. kabina wyposażona w radio, śmietniczkę, |  |
| 19. | Instalacja elektryczna: | akumulatory zamontowane w wysuwanej obudowie, gniazdo do rozruchu silnika przy wykorzystaniu zewnętrznego źródła prądu, główny wyłącznik prądu zamontowany w łatwo dostępnym miejscu, przyłącze do rozruchu silnika z zewnętrznego źródła prądu, bezpieczniki automatyczne z sygnalizacją wyłączenia, przewody instalacji elektrycznej oznakowane (ponumerowane), pomieszczenie akumulatorów wykonane z materiałów odpornych na korozję, światła do jazdy dziennej włączane automatycznie wraz z uruchamianiem silnika, preferowane kompletne oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne w technologii LED, możliwość awaryjnego uruchomienia silnika z komory silnikowej, |  |
| 20. | Okna: | wszystkie okna boczne przesuwne, z możliwością blokady, z wyjątkiem okien niepełnowymiarowych, przesuwana szyba boczna w oknie lewym, bocznym kabiny kierowcy, szyby okien bocznych – pojedyncze, przyciemniane, |  |
| 21. | Koła i ogumienie: | opony radialne, cało stalowe, bezdętkowe, rzeźba bieżnika przeznaczona do komunikacji miejskiej, ze wzmocnionymi bokami, gwarantujące przebieg 150 tysięcy kilometrów, o rozmiarze 275 x 70 x 22,5, obręcze stalowe, wszystkie koła wyważone, koło zapasowe 1 szt. na każdy autobus nakładki na nakrętki kół ze wskaźnikiem położenia, |  |
| 22. | Powłoki lakiernicze i kolorystyka: | kolorystyka zewnętrzna wg standardów obowiązujących u Zamawiającego, sposób malowania uzgodniony z Zamawiającym, powłoki zewnętrzne wykonane lakierami o podwyższonej odporności na ścieranie przy myciu pojazdów na myjniach mechanicznych, poręcze pionowe i poziome oraz uchwyty w obrębie drzwi i miejsc dla osób stojących wykonane ze stali nierdzewnej – nie malowanej, mocowanie do podłogi śrubami ze stali nierdzewnej, pozostałe elementy wnętrza tj. poszycia boczne, sufit, tkanina siedzeń w kolorach i tonacji gwarantujących wysoką estetykę w uzgodnieniu z Zamawiającym, |  |
| 23. | Inne urządzenia i wyposażenie: | separator wody w układzie zasilania, centralny punkt smarowania osi przedniej, zaczepy holownicze przednie i tylne, dwie sześciokilogramowe gaśnice z zaworem dźwigniowym, proszkowe ABC trwale zamocowane we wnętrzu autobusu trójkąt ostrzegawczy, apteczka, kliny podkładowe pod koła 2 sztuki do każdego autobusu, zbiornik paliwa min 200 litrów wykonany z materiałów odpornych na korozję, autobusy muszą być wyposażone w drogomierz-prędkościomierz, wyklucza się stosowanie tachografu, funkcja rejestracji ubytku paliwa w zbiorniku, |  |
| 24. | Informacja dla pasażerów: tablice elektroniczne, kasowniki, monitoring, | tablice kierunkowe LED wykonane w oparciu o diody w kolorze bursztynowym: przednia, pełnowymiarowa w stosunku do szerokości autobusu, boczna dwurzędowa, boczna lewa numerowa, wyświetlająca numer linii do 3 cyfr włącznie, tylna numerowa, wyświetlająca numer linii do 3 cyfr włącznie, wewnętrzny wyświetlacz podsufitowy, tablice i ich sterownik z możliwością dowolnego, samodzielnego programowania komunikatów przez Zamawiającego – wymagane jest przekazanie odpowiednich narzędzi i/lub oprogramowania koniecznego do samodzielnego redagowania i programowania komunikatów, komputer pokładowy umożliwiający: sterowanie systemów zapowiadania przystanków, sterujący tablicami, sterujący kasownikami, kasowniki elektroniczne zunifikowane z posiadanymi przez Zamawiającego (bez dziurkowania biletów) – 2 szt. w autobusie, autobusy wyposażone w moduł zapowiedzi głosowej współpracujący z komputerem (komputerem pokładowym, panelem sterującym), zapewniający regulowana głośność oraz pracę w dwóch kanałach (wewnątrz i na zewnątrz pojazdu), głośniki sufitowe wewnętrzne minimum 4 szt. monitoring z rejestratorem: 3 szt. - kamery wewnętrzne, 1 szt. - kamera skierowana do przodu, 1 szt. - kamera cofania, 2 szt. - kamery obserwujące prawy i lewy bok autobusu umieszczone na zewnątrz autobusu, |  |
| 25. | Warunki dodatkowe: | przeszkolenie 7 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i napraw, przeszkolenie w siedzibie Zamawiającego 12 kierowców w zakresie eksploatacji i użytkowania, udzielenie Zamawiającemu autoryzacji w zakresie umożliwiającym samodzielne wykonywanie przeglądów, obsług oraz napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych, wyposażenie Zamawiającego w kompletną dokumentację techniczno-eksploatacyjną, schematy układów pneumatycznych i elektrycznych, instrukcje napraw zespołów, urządzeń i układów stosowanych w autobusie oraz katalogi części zamiennych. Całość dokumentacji musi być opracowana w języku polskim i przekazana w dwóch kompletach w wersji papierowej oraz jednej elektronicznej dokumentacja oprogramowania, instrukcje obsługi urządzeń montowanych w pojazdach, |  |
| 26. | Warunki gwarancji: | Na całość autobusu– 3 lata - bez limitu kilometrów Na system magazynowania energii akumulatory/superkondensatory - należy zapewnić przez 10 lat pojemności energetycznej na poziomie co najmniej 80 % wartości początkowej, W przypadku nie zachowania opisanej sprawności należy wymienić baterie na nowe. Na występowanie korozji poszyć zewnętrznych oraz szkieletu nadwozia i podwozia bez konieczności wykonywania dodatkowych konserwacji w trakcie eksploatacji – 12 lat, Na powłoki lakiernicze – 5 lat, Na trwałość konstrukcji i poszycie tj. pękanie szkieletu, ramy, blach poszycia – 12 lat, Na możliwość zakupu wszystkich części zamiennych do autobusu: jego konstrukcji zespołów, podzespołów, urządzeń etc – 15 lat, |  |
| 27. | Wyposażenie diagnostyczne: | Komplet narzędzi serwisowych, urządzeń diagnostycznych, i oprogramowań komputerowych w języku polskim umożliwiający diagnostykę autobusów oraz zamontowanych zespołów (silnik, skrzynia biegów, układ sterowania drzwi, układ pneumatyczny itp.) wraz z nośnikiem w postaci komputera przenośnego, umożliwiający Zamawiającemu uzyskanie autoryzacji w zakresie umożliwiającym samodzielne wykonywanie przeglądów, obsług oraz napraw gwarancyjny oraz pogwarancyjnych. Dostawa w/w narzędzi serwisowych i oprogramowań komputerowych oraz urządzeń diagnostycznych, oraz ich aktualizacji jest wymagana gdy Zamawiający nimi nie dysponuje. Nie dotyczy komputera przenośnego. Aktualizacja oprogramowania serwisowego ważna w okresie 15 lat, |  |
| 28. | Emisja zanieczyszczeń i zużycia energii: (zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10.05.2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych – Dz.U. z 2011r. Nr 96, poz.559) | Zamawiający wymaga, aby oferowane autobusy charakteryzowały się następującymi maksymalnymi poziomami emisji CO2, oraz zanieczyszczeń: a) emisja dwutlenku węgla CO2: 780 g/km b) emisja tlenku węgla CO: 4 g/kWh c) emisja NH3: 10 ppm d) emisja węglowodorów THC: 0,16 g/kWh e) emisja tlenków azotu NOx: 0,46 g/kWh f) emisja cząstek stałych PM: 0,01 g/kWh Emisja CO2 zostanie obliczona w/g wzoru: Zużycie paliwa wg SORT 2 [l] Emisja CO2[g/km] = ------------------------------------------ x 2.600 *[g/l] 100 [km] * przyjęty wskaźnik emisji CO2 na litr paliwa Zamawiający wymaga, aby oferowane autobusy charakteryzowały się zużyciem energii maksymalnie 8 640 000 MJ w całym cyklu eksploatacyjnym pojazdu. Zużycie paliwa wg SORT 2 [l] Zużycie energii MJ = ------------------------------------------- x36 * [MJ/l] x 800 000 [km] 100 [km] * wskaźnik wartości energetycznej ON. Wykonawca do oferty załączy protokół z badania zużycia paliwa SORT 2 wykonany przez niezależną jednostkę certyfikującą |  |

...............................................................................

imię i nazwisko, podpisy osób upoważnionych do składania   oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy