# III. INFRASTRUKTURA MIASTA

3.1. Gospodarka wodno - ściekowa

Prowadzenie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej ma ogromny wpływ na jakość środowiska przyrodniczego, a zwłaszcza na stan wód powierzchniowych oraz      (w przypadku nieszczelnych zbiorników bezodpływowych) na jakość wód podziemnych. Wody powierzchniowe i podziemne narażone są na różnego rodzaju zanieczyszczenia np. azotem, metalami ciężkimi, fosforanami, chlorkami, siarczanami, substancjami powierzchniowo-czynnymi, fenolami, fluorkami, pestycydami itd.

Gospodarka wodno -  ściekowa na terenie miasta jest obecnie tylko częściowo uregulowana. Zgodnie z danymi uzyskanymi od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji                 Sp. z o. o. w Świnoujściu, miasto posiada pełen stopień zwodociągowania (100 % mieszkańców gminy jest objętych siecią wodociągową, a niedostatecznie rozbudowana jest sieć kanalizacji sanitarnej).

Usługi w zakresie zaopatrywania mieszkańców w wodę oraz odprowadzania ścieków na terenie miasta prowadzi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Świnoujściu.

Na terenie Miasta Świnoujścia eksploatowana jest jedna komunalna, mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków, znajdująca się w lewobrzeżnej części miasta.

3.1.1. Zaopatrzenie w wodę

3.1.1.1. Ujęcia wód

Na obszarze miasta wodę do celów komunalnych jak i przemysłowych ujmuje się z ujęć wodociągowych. Największa ilość wody na terenie miasta zużywana jest na cele komunalne oraz przemysłowe. Podstawowe znaczenie w zaopatrzeniu ludności w wodę mają zasoby wód podziemnych, które przeznaczone są przede wszystkim do zaopatrzenia ludności w dobrej jakości wodę do picia. Wody powierzchniowe wykorzystywane są w gospodarce rybackiej oraz w przemyśle przez niewielkie zakłady, którym woda dostarczana jest komunalną siecią wodociągową.

Miasto Świnoujście zaopatrywane jest w wodę z 4 ujęć wodociągowych.                Na terenie Miasta Świnoujścia podstawowym źródłem wody surowej dla potrzeb miejscowego wodociągu stanowi woda, pochodząca z utworów czwartorzędowych. Wody podziemne z utworów czwartorzędowych stosuje się najczęściej do celów bytowo - gospodarczych.

Na terenie Miasta Świnoujścia oprócz w/w 4 ujęć wody, występują także ujęcia wód eksploatowanych przez zakłady przemysłowe wykorzystujące wody do celów produkcyjnych oraz konsumpcyjnych.

Szczegółowe dane dotyczące eksploatowanych ujęć wód na terenie Miasta Świnoujścia przedstawia tabela 10.

Tabela 10.  Wykaz eksploatowanych ujęć na terenie Miasta Świnoujścia

| Nazwa Ujęcia | Ilość studni | Zasoby ujęcia [m3/h] | Opis ujęcia |
| --- | --- | --- | --- |
| Eksploatowane ujęcia wody |
| Ujęcie „Granica” (Zachód) | 10 | 230 | Zaopatruje w wodę lewobrzeżną część Miasta Świnoujścia. Woda surowa pozyskiwana jest ze studni głębionych , a następnie poddawana bezpośrednio na cztery filtry żwirowe. Przed zbiornikiem filtracyjnym jest poddawana natlenianiu (ma to na celu utlenienie głównie związków żelaza II do nierozpuszczalnych związków trójwartościowych). Woda do miasta tłoczona jest za pomocą zestawu 4 pomp o wydajności 60 m3/h każda, pracujących naprzemiennie. Woda uzdatniona może być przetłaczana bezpośrednio do sieci miejskiej lub pośrednio, poprzez zbiorniki retencyjne (dwie komory o łącznej pojemności 3.500 m3). Ilość wody kierowana do miasta jest regulowana automatycznie za pomocą przepustnic, w zależności od ciśnienia wody w sieci. |
| Ujęcie „Wydrzany” (Południe) | 17 | 300 | To podstawowe ujęcie dla miasta i zaopatruje w wodę około 60% lewobrzeżnej części miasta. Proces uzdatniania wody odbywa się w trzech odrębnych ciągach technologicznych o przepustowości 100 m3/h każdy. W 2003 roku zostały włączone do eksploatacji dwie nowo wykonane studnie S11 i S14 o wydajności projektowej 76 m3/h, a w roku 2005 studnie 2 b (29 m3/h), 3b (30 m3/h) i 12b ( 40 m3/h). Pierwszym elementem procesu uzdatniania wody jest proces natlenienia, odbywa się on za pomocą tlenu zawartego w powietrzu atmosferycznym w zraszaczach, oraz za pomocą dozowanego w sposób ciągły nadmanganianu potasowego. Napowietrzona woda spływa do zbiorników reakcyjnych, które za pomocą przegród podzielone są na trzy części. Następnie uzdatniona woda spływa do komór sedymentacyjnych i woda oddzielona od osadów kierowana jest do zbiorczego dla trzech ciągów technologicznych zbiornika pośredniego. Ze zbiornika wodę kieruje się na filtry wielowarstwowe. Woda uzdatniona po uprzednim chlorowaniu (w razie potrzeby) płynie do ziemnego zbiornika wody czystej, skąd pompami tłoczona jest do cieci miejskiej. |
| Ujęcie „Przytór Wydmy” | 4 | 60 | Zaopatruje w wodę prawobrzeżną część Miasta Świnoujścia. Woda pobierana jest z czterech naprzemiennie pracujących studni. Ujęcie nie posiada żadnych urządzeń uzdatniających, woda kierowana jest ze studni do stacji uzdatniania wody ODRA. Wartością ograniczającą wielkość produkcji jest jakość pozyskiwanej wody surowej i możliwości technologiczne stacji uzdatniania ODRA, gdzie kierowana jest całość ujmowanej wody z tego ujęcia. |
| Ujęcie „Odra” | 5 | 70 | Zaopatruje w wodę prawobrzeżną część Miasta Świnoujścia. Woda z ujęcia mieszana z wodami z ujęcia „Przytór Wydmy” następnie uzdatniana jest w tradycyjnym procesie uzdatniania, tj. woda kierowana jest na kolumny filtracyjne, już w rurociągu woda jest napowietrzana za pomocą tlenu z powietrza wtłaczanego przez sprężarkę. Dalej proces odbywa się w aeratorze. Następuje wytrącenie Fe (III) oraz usunięcie nadmiaru rozpuszczonych gazów , m.in. CO2. W skład stacji uzdatniania wchodzą 3 dwukomorowe kolumny filtracyjne. Średni pobór tego ujęcia wynosi 17 m3/h. |
| Ujęcia nieeksplowatowane |
| „Karsibór” –wyłączone z eksploatacji |
| Park (Północ) – ujęcie nieczynne, w trakcie likwidacji |
| Ujęcia do celów pozawodociągowych |
| Oczyszczalnia | - | 15 | na potrzeby eksploatacji oczyszczalni |
| T-34 | - | 10 | Na potrzeby podlewania promenady oraz OC |
| T-28 | - | 10 | Ujęcie eksploatowane sporadycznie- woda sprzedawana odbiorcom do beczkowozów i na potrzeby OC |

Źródło: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

3.1.1.2. Zużycie wody w mieście

Dobowa zdolność produkcyjna czynnych ujęć wody zaopatrujących wodociągi na terenie Miasta Świnoujścia wynosi około 9.000 m3/d. Zdolność produkcyjna zaspokaja potrzeby ludności miasta. Szczegółowe dane dotyczące  ilości zużycia wody w latach 2003 - 2007 na terenie Miasta Świnoujścia prezentuje tabela 11.

Tabela 11. Zestawienie zużycia wody na terenie Miasta Świnoujścia

| Miasto | Pobór wody |
| --- | --- |
|  | Ogółem [hm3] | w tym na potrzeby |
|  |  | przemysł i pozostałe cele | eksploatacja sieci wodociągowej przez gospodarstwa domowe i indywidualne gospodarstwa rolne |
| Świnoujście | Rok 2003 |
|  | 2.972,5 | 300 | 2.672,5 |
|  | Rok 2004 |
|  | 2.806,6 | 282 | 2.524,6 |
|  | Rok 2005 |
|  | 2.733,5 | 285 | 2.447,5 |
|  | Rok 2006 |
|  | 2.603,7 | 256 | 2.347,7 |
|  | Rok 2007 |
|  | 2.313,3 | 680,4 | 1.632,9 |

Źródło: Bank Danych Regionalnych, Główny Urząd Statystyczny Odział w Szczecinie

Z powyższej tabeli wynika, iż pobór wody z roku na rok jest coraz niższy.  Ilość wody pobranej z ujęć w 2007 dla Miasta Świnoujścia wynosi 2.875,5 tys. m3, w tym na cele technologiczne pobrano 121,7 tys. m3, a straty wody pochłonęły 440,6 tys. m3.

3.1.1.3. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę        i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami) wynika, że prezydent miasta (wójt, burmistrz) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (art. 12 ust. 5).

Badania jakości ujmowanych wód prowadzi Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Świnoujściu.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny stwierdza przydatność wody             w przypadku urządzeń wodociągowych dostarczających wodę na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2007 nr 61 poz. 417) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. Nr 204, poz. 1728).

Badania jakości wody przeprowadzone w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS na terenie Miasta Świnoujścia, w wybranych obiektach przedstawia tabela 12 .

Tabela 12. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

| Miejsce pobrania próbki | Nr sprawozdania | Data badania | Ocena jakości wody |
| --- | --- | --- | --- |
| Ujęcie ”Granica”- Woda uzdatniona | LMW/LF-CHWiP/47/08 | 28.01.2008r. | W zakresie przeprowadzonych badań fizyko-chemicznych oraz badań mikrobiologicznych woda odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417) |
| Ujecie „Wydrzany” - Woda uzdatniona | LMW/LF-CHWiP/48/08 | 28.01.2008r. |  |
| Ujęcie ”Granica” Świnoujście - Woda uzdatniona | LMW/LF-CHWiP/316/08 | 07.04.2008r. |  |
| Ujecie „Wydrzany” Świnoujście- Woda uzdatniona | LMW/LF-CHWiP/317/08 | 07.04.2008r. |  |
| Wodociąg publiczny sieć „Odra + Przytór + Wydmy” Świnoujście | LMW/LF-CHWiP/509/08 | 06.05.2008r. |  |

Źródło: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świnoujściu

Badania przeprowadzone przez PSS-E w Świnoujściu obejmowały swym zakresem badania fizyczno-chemiczne oraz mikrobakteriologiczne w ramach monitoringu przeglądowego, kontrolnego oraz ogólnej liczby bakterii w temp. 37°C.

W przedstawionych badanych wodociągach jakość wody surowej odpowiadała wymaganiom zapisanym w  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku.

W okresie od czerwca 2008 roku do marca 2009 roku w lewobrzeżnej części Świnoujścia nadzorem objęte były następujące ujęcia i sieć wodociągowa, tj.:Granica”, „Wydrzany”.

Jakość wody z w/w ujęć odpowiadała wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417). Natomiast jakość wody ze wspólnej sieci tych wodociągów w jednym z punktów poboru próbek wody (pobrana dnia 30.06.2008r.) odbiegała od wymagań sanitarnych w zakresie zawartości żelaza, mętności oraz przekroczenia wartości ogólnej liczby mikroorganizmów w wodzie po 72h (PPPW przy ul. Monte Cassino 37 – sklep). Odchylenia od dopuszczalnych wartości określonych parametrów w wodzie spowodowane były remontem instalacji wewnętrznej sklepu, z którego pobierana była woda.

Od stycznia 2009 roku woda z sieci „Granica - Wydrzany” pobierana jest z hydrantów montowanych, na czas poboru wody, na ulicy. W I kwartale 2009 r. w sieci „Granica – Wydrzany” odnotowano okresowe przekroczenia zawartości żelaza i mętności w wodzie. Odchylenia od w/w wartości miały charakter lokalny, czego potwierdzeniem jest m.in. dobra jakość wody uzdatnionej wychodzącej ze Stacji Uzdatniania Wody „Granica” i „Wydrzany” odpowiadająca wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. Znaczący wpływ na takie zjawisko ma stopień zanieczyszczenia sieci wodociągowej. Mając na celu poprawę jakości wody dostarczanej mieszkańcom ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu prowadzi płukanie sieci wodociągowej min. dwa razy do roku oraz realizuje sukcesywnie inwestycje polegające na wymianie starych sieci wodociągowych.

W okresie od czerwca 2008 roku do marca 2009 roku w prawobrzeżnej części Świnoujścia nadzorem objęte były następujące ujęcia i sieć wodociągowa, tj.: wodociągu publicznego „Odra - Przytór Wydmy”, wodociągu zakładowego Morskiej Stoczni Remontowej”.

Woda z ujęcia publicznego „Odra – Przytór Wydmy” pod względem mikrobiologicznym odpowiadała wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r.      w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Pod względem fizykochemicznym okresowo występował wzrost zawartości manganu ale wartości mieściły się w warunkach określonych w decyzji warunkowej na jakość wody dostarczonej z ujęcia „Odra – Przytór – Wydmy”. Jakość wody z przedmiotowej sieci w zakresie badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym. Jakość wody z ujęcia zakładowego „Morskiej Stoczni Remontowej” była zgodna z wymogami aktualnie obowiązującego rozporządzenia.

3.1.1.4. Charakterystyka sieci wodociągowej

Część lewobrzeżna Miasta Świnoujścia zaopatrywana jest z dwóch ujęć wody pracujących jednocześnie siecią magistralną oraz siecią rozdzielczą.

- Ujęcie wody Granica (Zachód);

- Ujęcie wody „Wydrzany” (Południe);

Część prawobrzeżna miasta zaopatrywana jest z dwóch ujęć wody tj.:

  - Ujęcie wody „Przytór Wydmy”;

  - Ujęcie wody „Odra”.

Długość czynnej sieci rozdzielczej (bez przyłączy) na terenie Miasta Świnoujścia w 2007 roku wynosiła 99,74 km. Długość połączeń do sieci wodociągowej budynków mieszkaniowych oraz zbiorowego mieszkalnictwa w 2007 roku wynosiła 45,61 km, a ich ogólna liczba wynosiła 2.582 sztuki.

Zgodnie z danymi uzyskanymi z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Świnoujściu, odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej wynosi około 100%.

3.1.2. Gospodarka ściekowa

3.1.2.1. Charakterystyka sieci kanalizacyjnej

Ścieki sanitarne spływające do grawitacyjnych kolektorów sanitarnych odprowadza się za pomocą sieciowych pompowni ścieków, gdzie następnie tłoczone są do oczyszczalni ścieków.

W lewobrzeżnej części miasta zlokalizowanych jest 5 komunalnych bezobsługowych pompowni ścieków sanitarnych tj. pompownia P-1 w Parku Zdrojowym przy ul. Mieszka, pompownia P-2 przy ul. Daszyńskiego, pompownia P-3 przy ul. Grunwaldzkiej, sieciowa pompownia P-4 na ul. Wojska Polskiego oraz pompownia P-5 przy ul. Basztowej. Teren prawobrzeżny miasta obsługiwany jest przez pompownie: pompownia P-7 na ul. Norweskiej, pompownia P-8 zbierająca ścieki sanitarne z zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic Barlickiego - Skandynawska, pompownia PP zlokalizowana w rejonie Basenu Bałtyckiego, pompownia PO1 i PO2 w rejonie ujęcia wody „Odra” oraz pompownia P-11 przy ul. Ludzi Morza.

Długość czynnej sieci sanitarnej (bez przykanalików) na terenie Miasta Świnoujścia w 2007 roku wynosiła 96,83 km. Długość połączeń do sieci kanalizacyjnej budynków mieszkaniowych oraz zbiorowego zamieszkania w 2007 roku wynosiła               43,26 km, a ich ogólna liczba wynosiła 1.673 sztuki.

Zgodnie z danymi uzyskanymi z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.                     w Świnoujściu odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej wynosi około 92 %.

Ilość ścieków komunalnych doprowadzanych do oczyszczalni siecią kanalizacyjną w 2007 roku z terenu Miasta wyniosło 4.038 tys. m3. W tym ilość odprowadzanych ścieków wynosiła 3.244 tys. m3, z czego 1.033 tys. m3 pochodziła z obszarów niemieckich gmin.

Zgodnie z „Wieloletnim planem modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2003 - 2005” na terenie Miasta Świnoujścia została wykonana kanalizacja Przytoru, Ognicy oraz Łunowa.

3.1.2.2. Oczyszczalnie ścieków

Na obszarze miasta eksploatowana jest jedna komunalna, mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków. Na terenie miasta istnieją także przyzakładowe oczyszczalnie ścieków bytowo-gospodarczych oraz przemysłowych.

Miejska oczyszczalnia ścieków

Na terenie Miasta Świnoujścia znajduje się komunalna, mechaniczno-biologiczna oczyszczania ścieków. Eksploatacją oczyszczalni ścieków zajmuje się Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Świnoujściu.

Oczyszczalnia ścieków w Świnoujściu jest bardzo nowoczesnym obiektem                      o projektowanej przepustowości 31.400 m3/d. Przepustowość ta nie jest jednak wykorzystywana, ponieważ trafia do niej średnio około 10.000 – 10.400 m3 ścieków m na dobę, w tym około 2.000 m3 ścieków pochodzi z terenów niemieckich miejscowości                tj. Bansin, Heringsdorf oraz Ahlbeck  (ścieki z terenu Niemiec do oczyszczalni, tłoczone są rurociągiem tłocznym o średnicy 400 mm). Odbiornikiem powstających ścieków jest cieśnina Świna.

Rysunek 5. Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Świnoujściu

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Miasta Świnoujścia,

Listopad 2004

W oczyszczalni wykorzystuje się procesy nitryfikacji, denitryfikacji oraz biologicznej defosfatacji. Technologia oczyszczania ścieków oparta jest na zasadzie wielostopniowego procesu osadu czynnego, poprzedzonego mechanicznym oczyszczaniem ścieków za pomocą krat, piaskownika napowietrzanego i osadnika wstępnego. W osadnikach wtórnych przebiega oddzielanie osadu wtórnego, przy czym nadmiar osadu razem z osadem wstępnym jest przerabiany w procesie beztlenowej stabilizacji, połączonej z produkcją biogazu. Jakość oczyszczonych ścieków badana jest systematycznie w laboratorium oczyszczalni.

Wytworzone osady stabilizuje się beztlenowo w Wydzielonych Komorach Fermentacyjnych WKF (3.000 m3 x 2), w których zachodzi proces mezofilowej fermentacji w temperaturze 35°C. Powstający biogaz przetwarza się na energię elektryczną poprzez agregaty lub rezerwowo w postaci ciepła (kocioł), powstała energia wykorzystywana jest do podgrzewania osadu w WKF oraz na potrzeby innych obiektów.

Rocznie wytwarza się około 1.370 Mg suchej masy osadu (w masie nie uwzględnia się dodawanego wapna).

Charakterystykę odprowadzanych ścieków z miejskiej oczyszczalni ścieków w Świnoujściu przedstawia tabela 13.

Tabela 13. Charakterystyka ścieku oczyszczonego dla oczyszczalni w Świnoujściu w 2007 roku

| Ścieki Oczyszczony z Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Świnoujsciu |
| --- |
| Wyniki oznaczeń |
| Odczyn [pH] | 7,36 |
| BZT5 [mg/l] | 5,46 |
| ChZTCr [mg/l] | 46,8 |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 11,2 |
| Azot ogólny [mg/l] | 13,6 |
| Fosfor ogólny [mg/l] | 0,97 |
| Chlorki [mg/l] | 456 |
| Siarczany [mg/l] | 103 |
| Fenole [mg/l] | 0,052 |
| Metale [mg/l] | 0,109 |

Źródło: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

Na terenach: Karsibór, Warszów i częściowo na lewobrzeżu, ścieki odprowadza się do zbiorników bezodpływowych.

Oczyszczalnie ścieków przemysłowych

Na terenie miasta istnieją zakłady, które posiadają własne oczyszczalnie ścieków tj. Morska Stocznia Remontowa S.A. oraz Zarząd Morskich Portów Szczecin i      Świnoujście S.A.

Morska Stocznia Remontowa S.A. w Świnoujściu

Na terenie Morskiej Stoczni Remontowej S.A. w Świnoujściu znajduje się oczyszczalnia ścieków, której eksploatację prowadzi Zakład Usług „HYDRO” S.C.

Powstające na terenie stoczni ścieki bytowo-gospodarcze przesyłane są poprzez dwie przepompownie ścieków surowych na oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną „BIOBLOK” typu Mut -200. Oczyszczone ścieki odprowadza się do Świny.

Na terenie Morskiej Stoczni Remontowej S.A. eksploatowana jest także oczyszczalnia-barka, typu BA-MSR-7, w której oczyszcza się wody zaolejone. Barka ta na stałe zacumowana jest przy pirsie doku stoczni w Świnoujściu.

W skład urządzeń powyższej oczyszczalni wchodzą cztery zbiorniki retencyjne, trzy zbiorniki technologiczne, zbiornik oleju, zbiornik szlamów, kosz wlewowy z siatką, trzy filtry zanieczyszczeń stałych, zestaw 48 filtrów koalescencyjnych typu FOW, analizator zaolejenia wody, a także wirówka oleju.

Ze względu na to, że oczyszczone w niej ścieki nie spełniały warunków pozwolenia wodnoprawnego, zobowiązano użytkownika do wykonania instalacji, przekazującej te ścieki na zakładową oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną. Tutaj z kolei następuje dalsze doczyszczenie ścieków.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Baza Promów Morskich w Świnoujściu

Na terenie Bazy Promów Morskich w Świnoujściu znajdują się dwie oczyszczalnie zakładowe, których eksploatacje prowadzi Zakład Usług „HYDRO” S.C. w Świnoujściu.

Ścieki socjalno-bytowe z terenu Bazy Promów Morskich PŻB w Świnoujściu oczyszczane są na bloku oczyszczania biologicznego ścieków „BIOBLOK” typu 200-BIS. W jego skład wchodzą komora beztlenowo-niedotleniona, komora napowietrzania, dwa osadniki wtórne, komora stabilizacji osadu, zbiornik retencyjny ścieków surowych, stacja dozowania PIX, stacja dozowania podchlorynu sodu, komora kontaktowa, poletka osadowe, a także składowisko osadu.

Na oczyszczalnię biologiczną można także kierować ścieki z kontenerowej oczyszczalni ścieków zaolejonych KOCH, w skład której wchodzą komora sedymentacji wstępnej, komora separacji olejów, komora gromadzenia olejów, komora koagulacji, osadnik wtórny z wkładem wielostrumieniowym oraz filtr żwirowy.

Stan techniczno–eksploatacyjny obydwu oczyszczalni jest dobry i  nie budzi zastrzeżeń. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do Świny.

3.1.2.3. Zbiorniki bezodpływowe

Ze względu na niewystarczające nasycenie terenu Miasta Świnoujścia siecią kanalizacyjną, która odprowadza ścieki do oczyszczalni, odpady płynne gromadzone są      w zbiornikach bezodpływowych (szambach), które okresowo wywożone są taborem asenizacyjnym.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie z dnia 13 września 1996 roku (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) rozdz. 1 art. 2, pkt 1, określa, iż zbiornik bezodpływowy to instalacja i urządzenie przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania. Ustawa ta również w rozdz. 2 art. 3, pkt 3,  mówi              o tym, iż gminy mają obowiązek prowadzić ewidencję zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Zgodnie z danymi uzyskanymi z Urzędu Miasta Świnoujścia taka ewidencja jest obecnie prowadzona. Łącznie na terenie miasta znajdują się 433 sztuki zbiorników bezodpływowych. Niektóre ze zbiorników bezodpływowych mogą być nieszczelne, a brak urządzeń gromadzących i oczyszczających ścieki powoduje, że są one często odprowadzane do rowów melioracyjnych, zanieczyszczając tym samym okoliczne cieki wodne. Zwiększa to zagrożenie zanieczyszczenia środowiska ściekami bytowymi.

W celu umożliwienia właściwej kontroli gospodarowania ściekami gromadzonymi  w zbiornikach bezodpływowych, należy raz w roku dokonać sprawdzenia ilość wywożonych ścieków oraz porównać ich ilość z ilością ścieków odebranych przez tabor asenizacyjny z pomiarami zrzutu tych ścieków na stację zlewną.

Na terenie miasta funkcjonują 2 podmioty odpowiedzialne za opróżniane zbiorników bezodpływowych. Szczegółowy wykaz prezentuje tabela 14.

Tabela 14. Podmioty gospodarcze obsługujące zbiorniki bezodpływowe

| Podmiot | Adres | Decyzja na prowadzenie działalności |
| --- | --- | --- |
| Remondis Szczecin Sp. z o. o. | ul.Żołnierska56, 71-210 Szczecin, Oddział w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4 72-600 Świnoujście | 22.12.2006r. WGK-7638/RB/133-2/2006 |
| Komunalne Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe i Ochrony Środowiska „KOROS” | ul. Kołłątaja 3, 72-600 Świnoujście | 22.12.2006r. WGK-7638/RB/139-1/2006 |

Źródło: Urząd Miasta Świnoujścia

3.2. Gospodarka odpadami

W związku z koniecznością realizacji przepisów prawa polskiego dotyczącego gospodarki odpadami, wynikających z Dyrektywy UE 2006/12/WE w sprawie odpadów oraz Dyrektywy 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów, miasto Świnoujście szukało sposobu spełniania określonych, narzuconych obowiązków przez UE.

Przystąpienie miasta do Celowego Związku Gmin R- XXI okazało się wariantem najbardziej korzystnym, z racji wspólnego z innymi gminami podjęcia kompleksowych zadań inwestycyjnych, które będą obejmowały: budowę Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami w Słajsinie, budowę regionalnych stacji przeładunkowych, rekultywacje istniejących składowisk wyłączonych z eksploatacji oraz edukację społeczeństwa w zakresie ekologii.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, przystąpienie Gminy- Miasta Świnoujścia do Związku wymaga przyjęcia jego statutu oraz zgodnie z nim wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela do Zgromadzenia Celowego Związku                Gmin R – XXI. Gmina Świnoujście przystąpiła do Celowego Związku Gmin R- XXI zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/298/2008, wydaną przez Radę Miasta Świnoujścia z dnia 27 marca 2008 roku.

W związku z przystąpieniem do Celowego Związku Gmin R – XXI gmin Międzyzdroje, Wolin oraz Świnoujścia oraz wystąpieniem gminy Brojce, Zgromadzenie CZG R- XXI w dniu 17 czerwca 2008 roku podjęło uchwałę o zmianie statutu CZG R- XXI.

Zgodnie z Ustawą nr XL/344/2008 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 31 lipca 2008 roku, Miasto Świnoujście zmieniło statut Celowego Związku Gmin R – XXI z siedzibą w Nowogardzie.

Uczestnikami Związku są następujące gminy:

| 1. Gmina Brzeżno; | 15. Gmina Ostrowice; |
| --- | --- |
| 2. Gmina Chociwel; | 16. Gmina Płoty; |
| 3. Gmina Dobra; | 17. Gmina Przybiernów; |
| 4. Gmina Drawsko Pomorskie; | 18. Gmina Radowo Małe; |
| 5. Gmina Dziwnów; | 19. Gmina Resko; |
| 6. Gmina Golczewo; | 20. Gmina Rewal; |
| 7. Gmina Gryfice; | 21. Gmina Stepnica; |
| 8. Gmina Ińsko; | 22. Gmina Świerzno; |
| 9. Gmina Kamień Pomorski; | 23. Gmina Świnoujście; |
| 10. Gmina Karnice; | 24. Gmina Trzebiatów; |
| 11. Gmina Maszewo; | 25. Gmina Węgorzyno; |
| 12.Gmina Międzyzdroje; | 26. Gmina Wierzchowo; |
| 13. Gmina Nowogard; | 27. Gmina Wolin; |
| 14. Gmina Osina; | 28. Gmina Złocieniec. |

Rysunek 6. Celowy Związek Gmin R-XXI

Źródło: www.czg.nowogard.pl

Szczegółową analizę stanu gospodarki odpadami będzie zawierało opracowanie: „Plan Gospodarki Odpadami dla Celowego Związku Gmin CZG R-XXI”.

3.3. Komunikacja

3.3.1. Drogi

Na terenie miasta istnieje dobrze rozbudowana sieć dróg. Głównym szlakiem komunikacyjnym na obszarze miasta jest obecnie droga krajowa nr 3, która zapewnia połączenie wschodniej części miasta położonej na wyspie Uznam z krajem.  Jest to szlak o znaczeniu międzynarodowym oznaczony kodem E-65, przebiegający z południa Europy, poprzez Polskę zachodnią do krajów Europy Północnej. Część lądowa tej drogi prowadzi do terminalu promowego w Świnoujściu.

Przez teren miasta przebiega jeszcze jedna droga krajowa o długości około                14 km, jest nią droga krajowa nr 93. 27 września 2006 roku Minister Transportu zaliczył ciąg ulic w Świnoujściu tj. Grunwaldzka, Nowokarsiborska oraz Pomorska do sieci dróg krajowych, a 12 grudnia tego samego roku Generalny Dyrektor Dróg Krajowych                        i Autostrad nadał jej numer 93. Obydwie decyzje weszły w życie 1 stycznia 2007 roku. Droga krajowa nr 93 prowadzi od byłego przejścia granicznego Świnoujście - Garz                   w dzielnicy Wydrzany przez Osiedle Zachodnie, przekracza promem Świnę, a następnie prowadzi przez Ognicę i Przytór do ronda w Łunowie, gdzie łączy się z drogą                    krajową nr 3.

Sieć uliczna na terenie miasta jest dobrze rozwinięta, a stan ich nawierzchni jest bardzo różny. Część z nich wymaga gruntownych remontów. Dane dotyczące układu komunikacyjnego na terenie Miasta Świnoujścia przedstawia tabela 15.

Tabela 15. Ogólny wykaz dróg na terenie Miasta Świnoujścia

| Rodzaj drogi | Długość na terenie miasta [km] |
| --- | --- |
| Krajowe | 22,936 |
| Powiatowe | 37,726 |
| Gminne | 67,386 |
| Razem | 128,048 |

Źródło: Urząd Miasta Świnoujścia

Szczegółowe dane dotyczące sieci dróg na terenie Miasta Świnoujścia przedstawia tabela 16.

Tabela 16. Sieć drogowa na terenie Miasta Świnoujścia

| Nr drogi | Opis odcinka | Długość [km] |
| --- | --- | --- |
| Drogi krajowe |
| 3 | Duńska – Skandynawska - Wolińska | 9,216 |
| 93 | Grunwaldzka – Nowokarsiborska – Karsiborska - Pomorska | 13,720 |
|  | 22,936 |
| Drogi powiatowe |
| 5700Z | 1 Maja | 3,142 |
| 5701Z | Armii Krajowej; Plac Słowiański | 0,374 |
| 5702Z | Barlickiego Norberta - przedłużenie | 3,944 |
| 5703Z | Grunwaldzka | 1,347 |
| 5704Z | Kołłątaja Hugona | 0,507 |
| 5705Z | Konstytucji 3–go Maja | 0,635 |
| 5706Z | Krzywa | 2,232 |
| 5707Z | Ludzi Morza | 2,473 |
| 5708Z | Matejki Jana | 1,499 |
| 5709Z | Moniuszki Stanisława | 0,684 |
| 5710Z | Mostowa | 4,102 |
| 5712Z | Odrzańska | 0,815 |
| 5713Z | Piłsudskiego Józefa | 0,999 |
| 5714Z | Plac Wolności | 0,329 |
| 5715Z | Poznańska | 0,143 |
| 5716Z | Prusa Bolesława | 0,214 |
| 5717Z | Rycerska | 0,725 |
| 5718Z | Sąsiedzka | 1,519 |
| 5719Z | Słowackiego Juliusza | 1,075 |
| 5720Z | Staszica Stanisława | 0,419 |
| 5721Z | Szkolna | 0,763 |
| 5722Z | Wielkopolska | 0,671 |
| 5723Z | Wojska Polskiego | 1,877 |
| 5724Z | Wybrzeże Władysława IV | 1,548 |
| 5725Z | Zalewowa | 2,401 |
| 5727Z | 11 Listopada | 1,514 |
| 5728Z | Wodna | 0,197 |
| 5729Z | Nadbrzeżna | 0,145 |
| 5730Z | Dworcowa | 0,423 |
|  | część ulicy Dworcowej przebiegającej po terenie PZB | 0,519 |
|  | Barlickiego Norberta i cz. Fińskiej | 0,491 |
|  |  | 37,726 |
| Drogi gminne |
| 930141Z | Witosa Wincentego | 0,230 |
| 930001Z | Bałtycka | 0,758 |
| 930003Z | Batalionów Chłopskich | 0,224 |
| 930004Z | Bema Józefa | 0,136 |
| 930005Z | Beniowskiego Maurycego | 0,159 |
| 930007Z | Bogusławskiego Wojciecha | 0,216 |
| 930016Z | Chrobrego Bolesława | 1,270 |
| 930060Z | Krzywoustego Bolesława | 0,495 |
| 930009Z | Broniewskiego Bolesława | 0,199 |
| 930011Z | Bursztynowa | 0,315 |
| 930012Z | Bydgoska | 0,252 |
| 930014Z | Chełmska | 0,197 |
| 930015Z | Szopena Fryderyka | 0,6000 |
| 930019Z | Daszyńskiego Ignacego | 0,189 |
| 930020Z | Dąbrowskiego Jarosława | 0,2001 |
| 930022Z | Drzymały Michała | 0,098 |
| 930083Z | Monte Cassino | 0,589 |
| 930023Z | Energetyków | 0,150 |
| 930025Z | Fredry Aleksandra | 0,243 |
| 930027Z | Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa | 0,261 |
| 930028Z | Gdańska | 0,533 |
| 930029Z | Gdyńska | 0,644 |
| 930030Z | Gierczak Emilla | 0,1451 |
| 930033Z | Graniczna | 0,325 |
| 930034Z | Grodzka | 0,367 |
| 930035Z | Grottgera Artura | 0,347 |
| 930036Z | Grudziądzka | 0,443 |
| 930041Z | Hołdu Pruskiego | 0,306 |
| 930044Z | Jachtowa | 1,502 |
| 930046Z | Jana z Kolna | 0,246 |
| 930049Z | Kapitańska | 0,137 |
| 930050Z | Karsiborska ( część od Grunwaldzkiej do Nowokasiborskiej) | 0,675 |
| 930051Z | Kasprowicza Jana | 0,379 |
| 930053Z | Kochanowskiego Jana | 0,206 |
| 930054Z | Komandorska | 0,279 |
| 930055Z | Konopnickiej Marii | 0,317 |
| 930065Z | Leśmiana Bolesława | 0,179 |
| 930062Z | Kujawska | 0,113 |
| 930059Z | Kruczkowskiego Leona | 0,412 |
| 930064Z | Lechicka | 0,157 |
| 930066Z | Lutycka | 0,312 |
| 930071Z | Małachowskiego Stanisława | 0,219 |
| 930072Z | Małopolska | 0,795 |
| 930147Z | Wyszyńskiego Stefana Kardynała | 0,229 |
| 930074Z | Marynarki Wojennej | 0,320 |
| 930075Z | Marynarz | 0,101 |
| 930076Z | Mazowiecka | 0,815 |
| 930078Z | Miarki Karola | 0,206 |
| 930080Z | Mieszka I | 0,480 |
| 930084Z | Narutowicza Gabriela | 0,431 |
| 930086Z | Niedziałkowskiego Mieczysława | 0,189 |
| 930088Z | Norwida Cypriana Kamila | 0,130 |
| 930089Z | Nowowiejskiego Feliksa | 0,125 |
| 930092Z | Olsztyńska | 0,112 |
| 930093Z | Orkana Władysława | 0,217 |
| 930097Z | Paderewskiego Ignacego | 0,367 |
| 930098Z | Piastowska | 0,744 |
| 930056Z | Kossaków | 0,247 |
| 930105Z | Powstańców Śląskich | 0,175 |
| 930108Z | Pułaskiego Kazimierza | 0,100 |
| 930099Z | Plac Kościelny | 0,087 |
| 930100Z | Plac Rybaka | 0,138 |
| 930101Z | Plac Słowiański | 0,178 |
| 930109Z | Reja Mikołaja | 0,108 |
| 930110Z | Rogozińskiego Stefana | 0,140 |
| 930111Z | Roosevelta F.D. | 0,201 |
| 930112Z | Rybaki | 0,344 |
| 930113Z | Siemiradzkiego Henryka | 0,274 |
| 930114Z | Sienkiewicza Henryka | 1,450 |
| 930115Z | Sikorskiego Władysława | 0,221 |
| 930118Z | Staffa Leopolda | 0,254 |
| 930119Z | Steyera Włodzimierza | 0,692 |
| 930037Z | Herberta Zbigniewa | 0,093 |
| 930125Z | Śląska | 0,321 |
| 930008Z | Bohaterów Września | 0,886 |
| 930127Z | Toruńska | 0,344 |
| 930126Z | Teligi Leona | 0,162 |
| 930128Z | Trentowskiego | 0,182 |
| 930131Z | Tuwima Juliana | 0,201 |
| 930132Z | Ujejskiego Kornela | 0,204 |
| 930134Z | Uzdrowiskowa | 1,678 |
| 930057Z | Kościuszki Tadeusza | 0,563 |
| 930135Z | Warszawska | 0,356 |
| 930140Z | Wilków Morskich | 0,211 |
| 930144Z | Wyspiańskiego Stanisława | 0,885 |
| 930150Z | Zapolskiej Gabrieli | 0,164 |
| 930153Z | Żeglarska | 0,162 |
| 930154Z | Żeromskiego Stefana | 1,654 |
| 930069Z | Łużucka | 0,264 |
| 930021Z | Drawska | 0,168 |
| 930077Z | Mazurska | 0,281 |
| 930050Z | Kaszubska | 0,259 |
| 930142Z | Wojska Polskiego – bis | 0,226 |
| 930145Z | Wyspiańskiego Stanisława – bis | 0,176 |
| 930006Z | Białoruska | 0,184 |
| 930087Z | Norweska | 0,571 |
| 930018Z | Czeska | 0,348 |
| 930024Z | Fińska | 0,834 |
| 930047Z | Jaracza Stefana | 0,416 |
| 930067Z | Łąkowa | 0,247 |
| 930082Z | Modrzejewskiej Heleny | 0,373 |
| 930085Z | Niecała | 0,206 |
| 930091Z | Okólna | 0,358 |
| 930117Z | Sosnowa | 0,596 |
| 930124Z | Szwedzka | 0,143 |
| 930040Z | Holenderska | 0,071 |
| 930138Z | Węgierska | 0,115 |
| 930143Z | Wrzosowa | 0,752 |
|  | „Droga na wiadukt” | 0,460 |
| 930146Z | Wyspowa | 0,815 |
| 930122Z | Szmaragdowa | 0,480 |
| 930058Z | Kręta | 0,327 |
| 930032Z | Gradowa | 0,613 |
| 930121Z | Sucha | 0,729 |
| 930151Z | Zarzecze | 0,145 |
| 930123Z | Sztormowa | 0,817 |
| 930026Z | Gajowa | 0,807 |
| 930103Z | Pogodna | 0,729 |
| 930010Z | Brzozowa | 0,705 |
| 930031Z | Głęboka | 0,448 |
| 930043Z | I Armii Wojska Polskiego | 0,489 |
| 930063Z | Kwiatowa | 0,426 |
| 930048Z | Kanałowa | 1,2903 |
| 930068Z | Łęgowa | 1,0373 |
| 930081Z | Miodowa | 0,289 |
| 930096Z | Owocowa | 0,575 |
| 930095Z | Osadników Wojskowych | 0,372 |
| 930090Z | Ogrodowa | 0,923 |
| 930106Z | Promowa | 0,391 |
| 930107Z | Prosta | 0,405 |
| 930129Z | Trzcinowa | 0,703 |
| 930136Z | Warzywna | 0,952 |
| 930139Z | Wierzbowa | 0,633 |
| 930137Z | Wąska | 0,298 |
| 930061Z | Ku Morzu | 2,862 |
| 930073Z | Markiewicza Juliana | 0,552 |
| 930104Z | Portowa | 2,250 |
| 930102Z | Plażowa + boczna | 0,453 |
| 930013Z | Józefa Chełmońskiego | 0,201 |
| 930070Z | Jacka Malczewskiego | 0,340 |
| 930149Z | Zamkowa | 0,851 |
| 930012Z | Basztowa | 0,364 |
| 930079Z | Mieczowa | 0,324 |
| 930120Z | Strzelecka | 0,354 |
| 930133Z | Ułańska | 0,284 |
| 930042Z | Husarska | 0,268 |
| 930130Z | Turniejowa | 0,203 |
| 930038Z | Herbowa | 0,190 |
| 930039Z | Hetmańska | 0,124 |
| 930017Z | Cieszkowskiego Augusta | 0,184 |
| 930094Z | Elizy Orzeszkowej | 0,274 |
| 930116Z | Skandynawska | 0,225 |
| 930148Z | Zacisze | 1,000 |
| 930045Z | Jana Pawła II | 0,296 |
| 930152Z | Zdrojowa | 0,382 |
|  | 67,386 |

Źródło: Urząd Miasta Świnoujścia

3.3.2. Koleje

Sieć infrastruktury Miasta Świnoujścia jest dobrze rozwinięta.  Na terenie miasta znajduje się dworzec kolejowy oraz dworzec towarowy. Miasto Świnoujście posiada bocznice kolejowe które obsługują tereny portowe oraz przemysłowe.

Przez teren Miasta Świnoujścia przebiega linia kolejowa o charakterze ponad lokalnym. Jest to linia C-E 59 Świnoujście – Szczecin – Kostrzyn – Rzepin – Czerwieńsk – Zielona Góra – Nowa Sól  - Głogów  - Wrocław Grabiszyn – Opole – Kędzierzyn Koźle – Racibórz  - Chałupki – Granica Państwa - normalnotorowa, zelektryfikowana, znaczenia pierwszorzędowego. Linia ta należy do podstawowej sieci kolejowej państwa i stanowi odgałęzienie dla ruchu towarowego od linii E – 59 (Ystad) Świnoujście – Szczecin – Krzyż – Poznań - Wrocław – Opole – Kędzierzyn Koźle – Racibórz – Chałupki – Granica Państwa (Praga-Wiedeń).

Linia C-E 59 zaliczona została do linii państwowego znaczenia i objęta umową europejską o ważnych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących (AGTC).  Łączy ona kraje skandynawskie oraz port w Szczecinie z Europą Środkową i Południową.

Linia C-E 59 weszła do planu modernizacji sieci transeuropejskich korytarzy tranzytowych i w grudniu 2006 r. decyzją Komisji Europejskiej przyznano pomoc na współfinansowanie przygotowania dokumentacji przedprojektowej dla prac modernizacyjnych. Modernizacja linii C-E 59 pozwoli na usprawnienie transportu tranzytowego pomiędzy krajami Unii Europejskiej jak również doprowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa prowadzonego ruchu kolejowego oraz zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko. Poprawa warunków technicznych na tej linii przyczyni się także do trwałego rozwoju obszarów miejskich i wiejskich położonych wzdłuż linii.

Stopień wykorzystania zdolności przewozowych linii C-E 59 oraz E 59 wynosi około 50%.

W listopadzie 2005 roku został podpisany list intencyjny pomiędzy prezydentem Miasta Świnoujścia, a Uznamską Koleją Nadmorską. W 2006 przekazano w 30-letnią dzierżawę grunt pod inwestycję, gdzie w 2008 roku została wybudowana stacja Świnoujście Centrum. Stacja Świnoujście Centrum znajduje się około 300 metrów od miejsca gdzie znajdowała się nieistniejąca stacja Świnoujście Nieradków. Niemcy przedłużyli linię UBB o około 1,5 km do Centrum Świnoujścia.

Pociągi linii UBB ze Świnoujścia regularnie kursują od 20 września 2008 roku. W planach jest odbudowa odcinka w kierunku Ducherow przez most w Karninie, co pozwoli otworzyć szybkie połączenie kolejowe z Berlinem.

3.3.3.Transport wodny

Transport wodny jest uznawany za najbardziej ekologiczny. Właściwie funkcjonujący system transportowy gwarantuje prawidłowy rozwój poszczególnych gałęzi gospodarczych. Zapewniając swobodny przepływ towarów i usług.

Podstawowym celem polityki transportowej UE jest zahamowanie spadku roli kolei w zaspokajaniu potrzeb przewozowych i wspieranie proekologicznych systemów transportowych, takich jak przewozy intermodalne oraz żegluga śródlądowa i morska.

Transport Morski

Żegluga morska ma najkorzystniejszą strefę zastosowania w przewozach na duże odległości, ze względu na światowy zasięg obsługiwanych szlaków turystycznych oraz znaczną dostępność do poszczególnych kontynentów, głównych światowych centrów gospodarczych i węzłowych punktów transportowych, jakimi są porty morskie.

Port w Świnoujściu spełnia funkcję specjalistycznego portu masowego dla węgla (eksport), rudy (import) i surowców nawozowych (import). Położony jest na wyspach Wolin oraz Uznam. Port morski, w Świnoujściu w odróżnieniu od szczecińskiego śródlądowego, ma znacznie większe możliwości rozwoju w kierunku obsługi statków dalekomorskich o głębokim zanurzeniu.

Usługi transportowe pasażerskie i towarowe do portów Szwecji (Malmö i Ystad) wykonują kursujące codziennie promy PŻB, Unity Line i Euro Africa,  korzystając z nowoczesnego terminalu promowego, jakim jest Baza Promów Morskich w Świnoujściu.

Przewozy pasażersko – turystyczne na trasie Świnoujście – sąsiedzkie niemieckie miasta nadmorskie, Międzyzdroje oraz Szczecin, obsługują przewoźnicy polscy i niemieccy.

Zaplecze towarowej żeglugi morskiej stanowi port świnoujski, zarządzany przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Ustawowa decyzja o utrzymaniu wspólnoty obu portów wywoływała i wywołuje do tej pory protesty środowiska świnoujskiego, dążącego do samodzielności. Jednak taka konsolidacja może zaowocować wspólnotą interesów i odpowiednią do lokalizacji specjalizacją każdego z portów.

Transport śródlądowy

Na terenie Miasta transport odbywa się również drogą wodną. Wobec wzrastającego znaczenia Odry jako drogi wodnej, rośnie rola Świnoujścia. Dlatego, tak istotne jest utrzymywanie w odpowiednim stanie toru wodnego Szczecin – Świnoujście. Pasażerską obsługą śródlądową zajmuje się biała flota.

Osie komunikacyjne dróg wodnych na terenie Miasta Świnoujścia:

Droga wodna:	Świnoujście – Szczecin – Gryfino – Wrocław

Droga wodna:	Berlin – Eberswalde – Hohensaaten – Widuchowa – Gryfino – Szczecin – Świnoujście

Droga wodna:		Świnoujście – Szczecin – Gryfino – Hohensaaten

Przez Miasto Świnoujście przebiega międzynarodowa droga wodna E30 (Sztokholm – Świnoujście - Odra – projektowanym kanałem Odra Dunaj do Bratysławy).

3.4. Sieć ciepłownicza i energetyczna

3.4.1. Ciepłownictwo

Rozwiązania w zakresie infrastruktury komunalnej i mieszkalnictwa mają wpływ na jakość powietrza. Tworzenie nowoczesnego systemu zaopatrzenia w ciepło wiąże się z:

- eliminacją lokalnych kotłowni węglowych poprzez podłączenie do sieci ciepłowniczej,

- zamianą małych lokalnych kotłowni węglowo–koksowych na samoobsługowe kotłownie olejowe, gazowe, a najlepiej na biomasę,

- modernizacją sieciowych źródeł ciepła i wzrostem ich sprawności poprzez poprawę jakości paliwa, automatyzację, telemetrię i komputerową wizualizację procesów technologicznych.

Miasto Świnoujście posiada dwa zasadnicze systemy wytwarzania energii cieplnej:

- centralny – PEC Sp. z o.o.,

- lokalny – małe kotłownie na terenie miasta na paliwo stałe, gaz lub olej opałowy.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.

PEC Sp. z o. o. w Świnoujściu jest przedsiębiorstwem energetycznym prowadzącym produkcję, przesył i dystrybucję energii cieplnej na potrzeby Miasta Świnoujścia. Przedsiębiorstwo dostarcza ciepło do około 70 % mieszkańców Świnoujścia, w tym ponad 80% na potrzeby ogrzewania centralnego.

Scentralizowany system ciepłowniczy powstał w Świnoujściu pod koniec lat sześćdziesiątych, w momencie oddania do eksploatacji magistrali ciepłowniczej „B”, do której pierwotnie podłączono obiekty przy ul. Rybaki, ul. Osiedle Matejki oraz ul. Witosa. W latach następnych nastąpiła rozbudowa sieci o magistrale ciepłownicze „A” w kierunku południowo – zachodnim do ul. Krzywa i „C” w kierunku północno – wschodnim do            ul. Uzdrowiskowa. Dzięki rozbudowie miejskiej sieci ciepłowniczej sukcesywnie likwidowano lokalne kotłownie zużywające węgiel i koks.

W ciepłowni początkowo zainstalowano 3 kotły wodne typu WLM 5 o łącznej mocy          17,4 MW, spalające na rusztach warstwowych miał węgla kamiennego. Gazy i pyły powstające podczas procesu spalania odprowadzane były do komina o wysokości 45 m. W miarę rozbudowy osiedli mieszkalnych oraz miejskiej sieci ciepłowniczej zaistniała konieczność rozbudowy źródła. W latach 1975 – 76 oddano do użytku dwa kotły typu        WR 10 o mocy 11,63 każdy, a w latach 1977 – 87 uruchomiono jeszcze trzy kotły WR 10 oraz wybudowano nowy komin o wysokości 80,5 m.

Obecnie Ciepłownia Miejska produkuje energię cieplną w wyniku spalania miału węglowego o nominalnej mocy 82,5 MW. Spaliny odprowadzane są wspólnym kominem o wysokości H = 80,5 m. Rezerwę stanowi komin o wysokości H = 45 m.

Odpadem ze spalania węgla energetycznego jest żużel i pył paleniskowy, które są przekazywane do odżużlaczy kotłów, tam są zraszane wodą i poprzez taśmociągi transportowane na plac tymczasowego składowania żużla.

Praca ciepłowni miejskiej podzielona jest na sezon letni oraz zimowy.

W sezonie letnim pracuje od jednego do dwóch kotłów produkujących ciepło wyłącznie na potrzeby ciepłej wody użytkowej i wentylacji.

W sezonie zimowym może pracować maksymalnie pięć jednostek kotłowych.

Rysunek 7. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Miasta Świnoujścia,

listopad 2004

Roczna produkcja energii cieplnej kształtuje się na poziomie 550.000 – 590.000 GJ, a roczna sprzedaż na poziomie 470.000 – 510.000 GJ obejmuje wyłącznie lewobrzeżną część miasta. PEC Sp. z o. o. dostarcza ciepło do 316 obiektów poprzez 231 węzłów cieplnych z czego 103 stanowi własność PEC Sp. z o. o.. Ponad 90% węzłów cieplnych to nowoczesne węzły wymiennikowe z pełną automatyką. Miejska sieć przesyłowa o długości ponad 27 km na odcinkach starszych jest siecią kanałową, a na odcinkach budowanych po roku 1992 w całości siecią preizolowaną. Miejska sieć ciepłownicza jest  w dobrym stanie technicznym.

Rozbudowa sieci prowadzona jest pod kątem pierścieniowego połączenia maksymalnej ilości odcinków.

Obecnie ciepło sieciowe jest jednym z najbardziej bezpiecznych i niezawodnych sposobów zaopatrzenia mieszkańców w ciepło. Agregat prądotwórczy BCP 250 o mocy 250 kVA/200kw, pozwala bezpiecznie podtrzymać pracę ciepłowni w sytuacji zaniku zasilania elektrycznego.

Ocena możliwości wystąpienia sytuacji awaryjnej w PEC Sp. z o. o. mającej wpływ na środowisko naturalne jest minimalna dzięki odpowiednim zabezpieczeniom i kontroli Urzędu Dozoru Technicznego w Szczecinie.

W przypadku przekroczenia jakichkolwiek z zadanych parametrów pracy kotła i urządzeń pomocniczych w tym odpylania, następuje jego wyłączenie co wiąże się z brakiem emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

W celu optymalizacji procesu spalania, obniżeniu kosztów produkcji ciepła i zapewnieniu bezpieczeństwa systemu pracy systemu, wprowadzono nowe rozwiązania techniczne i technologiczne oraz pełną automatyzację i monitoring pracy ciepłowni.

Ogólnie zwiększono o 5 MW moc ciepłowni bez dodatkowego zużycia opału poprzez odzyskiwanie ciepła kominowego w nagrzewnicach, co zasadniczo wpływa na zmniejszenie jednostkowej emisji zanieczyszczeń powietrza o około 10% oraz pozwala zaoszczędzić na paliwie.

W obawie przed wzrostem zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska naturalnego, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. podjęło się realizacji następujących przedsięwzięć, które pozwoliły na ograniczenie emisji, tj.:

- w 2002 roku zlikwidowano stację uzdatniania wody, która potrzebowała do regeneracji kolumn dużej ilości kwasu solnego, zastępując ją nową stacją odwróconej osmozy. Proces odwróconej osmozy pozwala usunąć w znacznym stopniu związki metalu, chloru, jonów węglanowych i magnezu, powodujących twardość wody oraz bakterii. Dzięki wprowadzeniu nowej technologii oczyszczania wody z pomocą odwróconej osmozy nie ma koniczności magazynowania i używania kwasu solnego. Zwiększyła się również wydajność w otrzymywaniu czystej technologicznie wody bez powstawania ścieków uciążliwych dla środowiska;

- w latach 2002 – 2004 dokonano:

a) modernizacji kotłów, polegającej na zwiększeniu wydajności i sprawności kotła, a tym samym zmniejszeniu ilości zużywanego opału, co doprowadziło do zminimalizowania wprowadzanych zanieczyszczeń gazowo – pyłowych do powietrza atmosferycznego;

b) remontu i modernizacji komina H = 80,5 m, polegającej na wyeliminowaniu nieszczelności poprzez wykonanie nowego płaszcza wewnętrznego i wstawieniu wkładki stalowej;

c) modernizacji układu odgazowania termicznego wody uzupełniającej;

d) montażu na każdym z kotłów WR – 10 cyrkonowych analizatorów do pomiaru zawartości tlenu w gazach przemysłowych.

- w celu dodatkowego ograniczenia emisji pyłów w latach 2001 – 2002 dokonano rozbiórek następujących obiektów budowlanych:

a) estakady transportu opałowego;

b) wieży przesypowej szlaki;

c) wieży przesypowej pyłów.

- dodatkowo zamontowano przy każdym z kotłów nowe transportery pyłów dymnicowych, które transportują pył z cyklonów do odżużlaczy kotłów gdzie są zraszane wodą i wraz ze szlaką transportowane na plac składowania szlaki (zasobnik szlaki);

- kolejnym atutem mającym wpływ na zminimalizowanie emisji gazów i pyłów wprowadzanych do środowiska jest ciągłe wykonywanie analizy fizyko-chemicznej opału, co stanowi pomocnicze kryterium w ocenie jakości paliwa, a tym samym wprowadzanych zanieczyszczeń do atmosfery;

- sukcesywna wymiana sieci cieplnej z kanałowej na sieć technologii preizolowanej;

- w 2007 roku zakończono montaż ekranu akustycznego od ulicy Grunwaldzkiej dzięki czemu obniżono znacznie emisję hałasu (poniżej dopuszczalnej normy);

- w 2007 roku rozpoczęto budowę sieci cieplnej preizilowanej wysokich parametrów oparty na materiałach w technologii rur produkcji ZPU Międzyrzecz z alarmem w kierunku Dzielnicy Nadmorskiej mającej na celu likwidację źródeł niskiej emisji (lokalne kotłownie).

W wyniku realizacji wyżej wymienionych przedsięwzięć Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. wkroczyło na drogę czystej ekologicznej produkcji.

Wykonane przez spółkę prace modernizacyjno – remontowe zasadniczo wpłynęły na ograniczenie wprowadzanych do środowiska zanieczyszczeń, chroniąc tym samym unikalną przyrodę i mikroklimat nadmorskiego kurortu.

W celu minimalizacji strat wody w obiegu zlikwidowano węzły bezpośredniego działania na rzecz węzłów wymiennikowych, na których istnieje możliwość stałej kontroli ubytków wody. Wprowadzono również program racjonalizacji zużycia energii cieplnej poprzez telemetrię węzłów cieplnych i stały monitoring parametrów ich pracy.

W celu kontroli wpływu Ciepłowni na środowisko dwa razy w roku przeprowadzane są badania emisji do powietrza przez akredytowane jednostki oraz badania hałasu i ścieków. Wyniki powyższych badań wykazały, że PEC Sp. z o. o. nie przekracza żadnych standardów emisyjnych w zakresie ochrony środowiska i w związku z powyższym uzyskało pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliwa stałego (miał węglowy) o mocy nominalnej 82,5 MW, wydane w dniu 30 października 2006 roku przez Prezydenta Miasta Świnoujście w uzgodnieniu z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska (symbol WGK-7624/BZ/25-1/2006).

Ponadto Przedsiębiorstwo podlega kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz innych organów rządowych zajmujących się ochroną środowiska i jako jedyne na terenie miasta uczestniczy w handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla (pozytywnie zweryfikowany roczny raport z emisji CO2).

W przyszłości planowane jest rozwiązanie postawienia kotła gazowego na sezon letni czyli ciepłą wodę użytkową i pozostanie przy obecnym paliwie w sezonie zimowym z uwzględnieniem układu kogeneracyjnego.

Stopień i zakres realizacji założenia uzależniony będzie od strony ekonomicznej, która odegra kluczową rolę w podjęciu ostatecznej decyzji. Obecnie energia cieplna jest oparta na energii uzyskanej z węgla, co jest najbardziej uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia.

3.4.2. Gazownictwo

Zastosowanie gazu ziemnego w indywidualnych gospodarstwach domowych jest jedną z najbardziej efektywnych metod ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza oraz uzyskania wysokiej sprawności energetycznej i komfortu użytkowania.

Miasto Świnoujście zaopatrywane jest w gaz ziemny wysokometanowy GZ –50 poprzez gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Wolin – Ahlbeck ze złóż Lubusko–Dolnośląskich (z kierunku Odolanowa).

W lewobrzeżnej części miasta eksploatuje się trzy stacje redukcyjno – pomiarowe. Są to następujące stacje:

- I stopnia dla sieci średniociśnieniowej o przepustowości 10000 nm3/h, znajdująca się przy ul. Karsiborskiej, w okolicy oczyszczalni ścieków,

- dwie stacje II stopnia, przeznaczone dla sieci niskociśnieniowych o przepustowości po 3200 nm3/h każda, znajdujące się przy ul. Daszyńskiego (koło nieczynnej gazowni) oraz w rejonie skrzyżowania ulic Moniuszki i Sienkiewicza.

Powyższe stacje połączone są gazociągiem średniego ciśnienia o średnicy, wynoszącej De 225 mm PE. Gazociąg ułożony jest w ulicach Nowokarsiborskiej, Grunwaldzkiej, 11 Listopada i Moniuszki.

W prawobrzeżnej części miasta zlokalizowana jest jedna stacja redukcyjno–pomiarowa I stopnia w Ognicy, w pobliżu ułożonego gazociągu wysokociśnieniowego.

Istniejąca na terenie miasta sieć gazowa zbudowana została jeszcze przed II wojną światową, w związku z czym wymaga ciągłej modernizacji lub wymiany na nową (zwłaszcza na tych terenach, gdzie gaz do celów grzewczych staje się coraz bardziej powszechny).

Zgodnie z danymi uzyskanymi z Głównego Urzędu Statystycznego w Szczecinie długość sieci gazowej na terenie Miasta Świnoujścia w 2005 roku wynosiła 97,4 km (brak danych za lata 2006-2008). Dane dotyczące przyrostu sieci gazowej na terenie miasta w latach 2003-2005 obrazuje wykres 2.

Wykres 2. Przyrost sieci gazowej w latach 2003-2005

Źródło: Bank Danych Regionalnych,

Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie

W rywalizacji o miejsce budowy gazoportu (terminalu do odbioru gazu skroplonego) wygrało Miasto Świnoujście, decyzją Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, z dnia 14 grudnia 2006 roku. W porównaniu z Gdańskiem, które także walczyło o lokalizację gazoportu, droga tankowców do Świnoujścia będzie znacznie krótsza, a to oznacza mniejsze wydatki na transport. Wpływ na lokalizację miały także cele strategiczne, port w Świnoujściu położony jest dalej na zachód, bardziej w głębi terytorium NATO. O lokalizacji terminalu w Świnoujściu zadecydowała też słabsza, wymagająca wzmocnienia infrastruktura zaopatrzenia w gaz w zachodniej części kraju oraz sąsiedztwo wielkiego odbiorcy tego paliwa, zakładów azotowych w Policach.

Lokalizacja gazoportu w Świnoujściu ma także wady. W przeciwieństwie do Gdańska, w Świnoujściu trzeba wybudować nie tylko sam terminal gazowy, ale i nowy port. Ma on powstać na wyspie Wolin, przy plaży na wschód od ujścia Świny i istniejącego wschodniego falochronu.

Początkowo zakładano budowę jedynie tzw. falochronu wyspowego osłaniającego terminal. Przeważyła jednak koncepcja wielkiego falochronu o długości ok. 3 km, tworzącego niemal zamknięty obszar portowy sięgający w morze, licząc od plaży, na ponad kilometr.

Budowa gazoportu, ma na celu zdywersyfikowanie dostaw gazu rurociągiem z Rosji do Polski. Dla zapewnienia stałych dostaw gazu jest potrzebne inne źródło tego surowca, czym będzie gazoport w Świnoujściu. LNG jest jedną z potencjalnych sił do demonopolizacji gazownictwa, czyli zwiększenia rywalizacji na rynku gazu. Gazoport zapewni krajowi niezbędne rezerwy, a jego rozbudowa, nawet tylko do 5 mld metrów sześciennych rocznie, nie mówiąc już o 7,5 mld, zmniejszyłaby zdecydowanie uzależnienie  Polski od dostaw ze wschodu.

Projekt dotyczący budowy terminalu gazowego do tej pory przygotowywało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, a ściślej jej spółka Polskie LNG. W sierpniu 2008 Polskie LNG zostało przejęte przez państwowy GazSystem. Dotychczasowy właściciel PGNiG ma w najbliższym czasie określić wartość udziałów w spółce, tak by transakcja była możliwa w listopadzie. Z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju lepiej będzie, jeśli za budowę portu gazowego będzie odpowiadać firma państwowa, do której należy większość najważniejszych gazociągów w Polsce. Natomiast PGNiG jest spółką giełdową i w ciągu najbliższych dwóch lat Skarb Państwa jeszcze zmniejszy w niej swój udział.

Po wybudowaniu, gazoport początkowo będzie mógł odbierać do 2,5 mld m3  gazu rocznie, a w razie potrzeby jego zdolności przeładunkowe zostaną potrojone.  Szacowany koszt inwestycji to 350 mln euro. Najdroższą, wartą około 100 mln euro częścią będzie zbiornik na skroplony gaz o pojemności 200 tys. m3, wykonany ze specjalnej stali produkowanej tylko przez dwie huty na świecie.

Prezydent Miasta Świnoujścia na wniosek Polskiego LNG Sp. z o. o. z siedzibą w Świnoujściu przy ulicy Bunkrowej 1, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Terminal regazyfikacyjny skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu – część lądowa”. Decyzja ta została wydana w dniu 4 marca 2009 roku.

3.4.3. Elektroenergetyka

Zachodnia część miasta Świnoujścia zasilana jest w sposób jednostronny. Główny Punkt Zasilania (GPZ) zlokalizowany jest  w rejonie ul. Steyera. Zasilany jest linią napowietrzną 110 kV, która pracuje w pierścieniu. W 2008 roku oddano do użytku nową linię zasilającą Miasto (podwodne linie pod cieśniną Świny o mocy 10 MW zwiększające bezpieczeństwo energetyczne Miasta).

Z GPZ przy ul. Steyera poprzez linie 15 kV zasilana jest zachodnia część miasta. Sieć nie jest powiązana z sieciami innych GPZ.

Podaż energii w części miasta położonej na wyspie Uznam jest ograniczona  mocą dwóch transformatorów 16 MVA w GPZ „Steyera”, które w okresie szczytowym, wykorzystywane są w 90%. Umiejscowienie w dużej odległości od GPZ, a także małe przekroje oraz zły stan techniczny linii SN 15kV nie zapewniają dostaw energii o odpowiednich parametrach.

Z kolei we wschodniej części Świnoujścia (wyspy Wolin, Karsibór) istniejące dwa GPZ  tj.  „Warszów” i „Świnoport”, z dwoma transformatorami 16 MVA, zasilane liniami WN 110kV pracującymi w pierścieniu, pokrywają w pełni zapotrzebowanie mocy.

Istniejące powiązania, a także powiązania możliwe do zrealizowania liniami             15kV pomiędzy GPZ w Świnoujściu oraz sąsiednimi (Międzyzdroje, Recław) zapewniają dostawy energii dla istniejących i przyszłych odbiorców (bezprzerwowe oraz                             o odpowiednich parametrach).

W tej części miasta, mankamentem sieci rozdzielczej SN 15kV jest duża ilość linii napowietrznych i stacji transformatorowych słupowych, które są bardziej narażone na awarie przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych, niż linie kablowe.

W związku z tym w nowoopracowanych i obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (dla obszarów: III, IV i V) ustalono zakaz prowadzenia nowoprojektowanych linii energetycznych jako linii napowietrznych.

Na terenie miasta planowana jest budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn o 0,4 kV, od stacji transformatorowej przy ul. Słowackiego (dz. nr 65) w pasach drogowych ul. Słowackiego (dz. nr 107) ul. Trentowskiego (dz. nr 67 oraz nr 72/2) w celu przyłączenia budynku usługowego przy ulicy Trentowskiego 2 (dz. nr 71/1 i nr 57/12)           w obrębie 0002 w Świnoujściu.

3.4.4. Energia odnawialna

W związku z ciągłym eksploatowaniem istniejących źródeł energii,  wykorzystanie energii odnawialnej staje się coraz bardziej atrakcyjne i popularne. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w znacznym stopniu ogranicza emisję CO2 do atmosfery oraz ogranicza import nośników energii z rejonów politycznie niestabilnych. W 2001 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął dokument o nazwie „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej”. W dokumencie tym zakłada się, że w 2010 roku około 7,5 % wykorzystywanej energii będzie energią odnawialną, a więc planuje się coraz większy udział energii odnawialnej w bilansie energii pierwotnej i zwiększanie tego udziału do 14% w 2020 roku. Zadania oraz wskaźniki które należy osiągnąć,  zostały powielone                     w dokumencie „Polityka ekologiczna państwa na lata 2007-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014”. Cele te można osiągnąć poprzez wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii dla produkcji różnego rodzaju energii.

Energia odnawialna to przede wszystkim energia wiatrowa, energia geotermalna, energia cieków wód powierzchniowych , energia biomasy. Zgodnie z szacunkowymi danymi pochodzącymi z KAPE (Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.) w 2007 roku potencjał techniczny odnawialnych źródeł energii na terenie naszego kraju wynosił:

- biomasa – 530 PJ/rok;

- energia wodna – 30 PJ/rok;

- zasoby geotermalne – 170 PJ/rok;

- energia wiatru – 250 PJ/rok;

- energia słoneczna -  170 PJ/rok.

Energia wiatrowa

Energia wiatrowa jest jedynym źródłem zielonej energii  która ma szanse na największy przyrost produkcji w następnych latach. Energetyka wiatrowa pozwala na wytwarzanie energii elektrycznej bez emisji zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych.

Zgodnie z danymi pochodzącymi z Instytutu Energii Odnawialnej w Warszawie potencjał krajowy wiatru szacuje się na około 13.000 MW mocy zainstalowanej oraz około 200 PJ/rok. Główna barierą dla rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce są  zagadnienia związane z uwarunkowaniami środowiskowymi oraz możliwość przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

Uwarunkowania klimatyczne występujące na terenie Miasta Świnoujścia (Wyspa Uznam) pozwoliły zakwalifikować je jako teren o wybitnie korzystnych warunkach wiatrowych. Średnia roczna prędkość wiatru na wysokości ponad 50 m waha się od 5,5 do 7,5 m/s. Najbardziej sprzyjające wykorzystaniu energii wiatru tereny to wyspa Uznam, wybrzeże Bałtyku od Świnoujścia po Gdańsk. Pierwsze farmy wiatrowe zaczęły powstawać już na początku lat 90. Zapisy z Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świnoujścia, zabraniają  lokalizacji farm wiatrowych.

Energetyka wiatrowa, jak każda działalności ludzka, nie pozostaje bez wpływu na środowisko naturalne. Podstawowymi problemami są poważne zmiany krajobrazu, hałas oraz wpływ na dzikie ptactwo na szlakach migracji sezonowych.

Energia geotermalna

Energia geotermalna to naturalne ciepło ziemi skumulowane w gruntach, skałach oraz płynach wypełniających pory i szczeliny skalne. Wody geotermalne znajdują się pod powierzchnią prawie 80% terytorium Polski. Najbardziej popularnym wykorzystaniem energii geotermalnej, oprócz produkcji energii elektrycznej jest budowa ciepłowni geoteremalnej.

Strategia rozwoju energetyki odnawialnej określa zasoby geotermalne dla całej Polski szacowane w ilości około 100 do 200 PJ/rok. Perspektywicznymi rejonami dla rozwoju gospodarki geotermalnej jest Niż Polski, na terenie którego znajduje się Miasto     Świnoujście. Zgodnie z danymi zawartymi w Atlasie zasobów geotermalnych opracowanym na zlecenie Ministra Środowiska w  2006 roku, zasoby dyspozycyjne energii geotermalnej na Niżu Polskim wynoszą 9.210 PJ/rok, a szacowana ilość zasobów eksploatacyjnych dla tego terenu wynosi 3,3 – 5,5 mln TOE/rok.

Zasoby energii cieplnej w rejonie miasta nie są dokładnie określone. Należałoby przeprowadzić próbne odwierty w celu oszacowania potencjału. Analiza ekonomiczna przeprowadzona na terenie gminy wykazała, że ze względu na zbyt wysokie koszty wykonanie odwiertów jest nieopłacalne.

Energia wodna

Energia cieków wód powierzchniowych to jedno z ważniejszych źródeł energii odnawialnej w Polsce. Wykorzystuje się ją głównie do produkcji energii elektrycznej. Współczynnik  sprawności przetwarzania energii wody na energię elektryczną jest najwyższy w porównaniu ze sprawnością wykorzystywania w tym celu innych źródeł odnawialnych, dlatego produkcja energii z tego źródła jest dość popularna i szeroko stosowana. Na terenie Miasta Świnoujścia brak jest elektrowni wodnych.

Energia biomasy

W Polsce największe nadzieje na pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł stwarza biomasa (słoma, drewno, wierzba energetyczna). Jej udział w bilansie energetycznym państwa z roku na rok wzrasta. Stosowanie biomasy w celu pozyskiwania energii cieplnej powinno stać się alternatywą dla metod pozyskiwania ciepła za pomocą paliw konwencjonalnych.

Na składowisku odpadów komunalnych w Przytorze, pozyskiwany jest biogaz, który wykorzystuje się na potrzeby własne składowiska.

W przyszłości także PEC Sp. z o. o. planuje dostosowanie ciepłowni, aby pozyskiwać energię na drodze współspalania węgla z biomasą- paletami.

Energia z biogazu

Do produkcji energii elektrycznej oraz energii cieplnej wykorzystuje się także biogaz, składający się głównie z metanu, dwutlenku węgla, azotu oraz tlenu. Biogaz tworzy się na składowiskach odpadów komunalnych oraz w oczyszczalniach ścieków. W miejskiej oczyszczalni ścieków w Świnoujściu, w celu energetycznego wykorzystywania powstającego osadu i maksymalnej redukcji jego objętości stosuje się proces fermentacji osadu z wykorzystywaniem powstającego bogazu. Biogaz stosuje się do wytwarzania energii elektrycznej przy pomocy dwóch synchronicznych generatorów gazowych o mocy 200 kW każdy. Powstające w tym procesie ciepło służy do  ogrzewania komór fermentacyjnych  i pozostałych obiektów oczyszczalni. Powstający  w procesie oczyszczania osad poddawany jest mezofilowej fermentacji beztlenowej w dwóch komorach fermentacyjnych. W 2004 roku na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Świnoujściu zmodernizowano zbiornik biogazu.

# Text boxes

2003                      2004                     2005