ZAKRES   RZECZOWY  PRAC PROJEKTOWYCH

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu i przebudowy pomieszczeń pralni i suszarni w budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Sosnowej 16 w Świnoujściu.

Budynek Przedszkola Miejskiego nr 9  położony na działce nr 242 obr. 0012 w Świnoujściu. Budynek wolnostojący dwu kondygnacyjny bez podpiwniczenia. Ściany murowane, stropy ceramiczne, układ konstrukcyjny podłużny, dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej pokryty dachówką karpiówką.

Powierzchnia zabudowy: 644,40 m2,

Powierzchnia użytkowa: 932,74 m2,

Kubatura budynku: 4718,75 m3.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano – wykonawczego obejmującego przebudowę pomieszczeń pralni, suszarni oraz pom. gospodarczego znajdującego się na kondygnacji parteru dla uzyskania nowej funkcji: szatni grupy przedszkolnej, węzła sanitarnego dla grupy przedszkolnej, pomieszczeń socjalnych i gospodarczych przedszkola. Granice opracowania znajdują się na załączonym rzucie poziomym kondygnacji parteru.

Projekt powinien być wykonany jako   budowlano – wykonawczy wielobranżowy: architektura, konstrukcja, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne: wod.-kan., c.o. c.w.u. wraz z kompletem uzgodnień (rzeczoznawca ds. zabezpieczeń p.pożarowych, oraz rzeczoznawca ds. sanitarnych i bhp), opinii i sprawdzeń wymaganych   przepisami dla tego rodzaju obiektów w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zmianę sposobu użytkowania. Zakres obejmuje również wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz  kosztorysy inwestorskie i  przedmiary robót .

Projekty należy wykonać w ilości:

- projekt budowlano – wykonawczy - 5 egz.,

- kosztorys inwestorski - 2 egz.,

- przedmiary - 2 egz.,

- komplet specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – 1 egz.

Oferta powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i zmianę sposobu użytkowania.

Całość dokumentacji projektowo – kosztorysowej należy dostarczyć Zamawiającemu również w zapisie elektronicznym umożliwiającym otwarcie plików w programach ogólnodostępnych np. PDF . Zapis zostanie wykorzystany do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych.

Zaleca się dokonać wizji lokalnej pomieszczeń stanowiących przedmiot opracowania.

Informacje dodatkowe: Leszek Kozłowski  – Inspektor Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej – tel. 091 321 4574.