Skrócony opis zakresu rzeczowego robót budowlanych

- Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Karsiborskiej w Świnoujściu ( działki nr 208/8 oraz 208/12 obręb 0010).

Lokalizacja.

1/. Miejscowość: ŚWINO UJŚC IE

2/. Ulica: Karsiborska

3/. nr działki 208/8, 2018/12

4/. powierzchnia działki 3630,0 m2 tj 0,3630 ha

5/. powierzchnia opracowania 1967,0 m2 tj 0,1967 ha

6/. Powierzchnia zjazdu:  na dz. 208/12 i 208/8:  75,0 m2

Zakres robót obejmuje realizację:

A/ budynku socjalno-biurowego:

-   powierzchnia zabudowy 37,80 m2
-   powierzchnia całkowita netto= pow. użytkowa 27,70 m2 
-   kubatura całkowita netto 115,00 m3
-   kubatura ogrzewana 72,00 m3
-   długość budynku - 6,78 m, szer. budynku - 5,58 m; wysokość budynku do attyki 3,50 m

wyposażonego w instalację wody, kanalizacji, oświetlenia, gazu, odgromową, teletechniczną.

DANE SZCZEGÓŁOWE

Obiekt nr B1 - Budynek SOCJALNO-BIUROWY – użyteczności publicznej, ale ze względu na powiązanie z Punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych traktowany jest jako budynek usługowy na funkcji PM.

Zestawienie powierzchni pomieszczeń :

Pom 1 – Łazienka 3,80 m²

Pom 2 – Pom. odbioru i ewidencji odpadów 6,60 m²

Pom 3 – Gabinet kierownika 7,60 m²

Pom 4 – Aneks kuchenny 4,80 m²

Pom 5 – Korytarz 4,90 m²

Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Bryła i forma architektoniczna -  zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Budynek jednokondygnacyjny, wolnostojący, niepodpiwniczony.

Przewidywana funkcja obiektu: socjalno-biurowa, kategoria ZL.

Obiekt przeznaczony jest dla pracowników punktu.

Kształt dachu, wykończenie elewacji nawiązuje do istniejących budynków.

Układ konstrukcyjny

Zastosowane schematy statyczne.

• Wg „Projektu budowlanego – branża konstrukcyjna”

Materiały konstrukcyjne.

Fundamenty

- beton klasy C25/30, stal A-IIIN o znaku RB500W

- chudy beton C8/10 (B10),

Wylewki żelbetowe na dachu - beton klasy C25/30, stal A-IIIN o znaku RB500W (zbrojenie główne)

Ściana zewnętrzna - bloczki z betonu komórkowego kl.6 (600); zaprawa cementowo-wapienna marki M5,

Wieńce i słupki żelbetowe ściany- beton klasy C25/30; stal zbrojeniowa A-IIIN , A-I;

Fundamenty – ławy i ściany  fundamentowe z bloczków betonowych M6 gr. 24,0 cm

Ściany nośne  parteru z bloczków gazobetonowych gr. 24,0 cm

Strop - ceramiczny – TERIVA 4,0/1 gr. 24 cm,

Nadproża, podciągi i wieńce:

- nadproża okienne i drzwiowe - z belek prefabrykowanych strunobetonowych NSB

- wieńce – obwodowe, z betonu C25/30 zbrojone stalą klasy A-IIIN o znaku RB500W, betonowane łącznie z częścią stropu dolewaną na budowie.

B/  wiaty  magazynowej na  pojemniki na odpady:

Wiata znajduje się na placu betonowym,

Dane liczbowe obiektu:

- powierzchnia zabudowy 248,40 m2

- powierzchnia całkowita netto= pow. użytkowa 248,40 m2

- kubatura całkowita netto 1 391,00 m3

- długość  – 27,60 m, szerokość  – 9,00 m

- wysokość  do kalenicy 5,78 m

- wysokość wg Dz.U. Nr 75 -   5,78 m

Materiały konstrukcyjne.

Elementy stalowe – słupy, dźwigar dachowy

- konstrukcja główna - stal S355

- elementy drugorzędne – stal S235

Fundamenty – stopy fundamentowe

- beton klasy C25/30

- stal A-IIIN o znaku RB500W

Konstrukcję nośną wiaty stanowią sztywne ramy stalowe ustawione w rozstawie co 3,9m i 4,2m połączone przegubowo z fundamentami żelbetowymi. Ramy zaprojektowano ze stali S355, słupy z przekrojów IPE 270, rygle z kształtownika IPE 220. Przekrycie wiaty stanowi blacha T40 gr.0,63mm, oparta na płatwiach zaprojektowanych z dwuteownika IPE 160 , ułożonych w rozstawie co 1,65m.

Ramy stężono w dwóch polach stężeniami połaciowymi z pręta Ø16, oraz stężeniami pionowymi ścian również z pręta Ø16 oraz rur kwadratowych 60x60x4 i 40x40x4.

Fundamenty – stopy fundamentowe pod słupy.

- poziom posadzki przyziemia ±0,00 = 7.05 mnpm

- poziom z tyłu wiaty +0,18 = 7,23 mnpm

- poziom posadowienia -0,80

- ławy fundamentowe - żelbetowe

- dach – blacha trapezowa wsparta na płatwiach stalowych

Głównymi elementami nośnymi konstrukcji dachu są dźwigary stalowe o rozpiętości dostosowanej do rozstawu słupów oraz ścian. Ze względu na ssanie wiatru oraz występowanie w  pasie  dolnym  sił ściskających,  zastosowano  tężniki  dachowe,  stabilizujące  pasy  dolne.

Dla zabezpieczenia płatwi przed zwichrzeniem, blachę pokrycia trwale połączono z płatwiami. Słupy - stalowe dwuteowe – IPE 270

C/  instalacji zewnętrznych:

1. Przyłącza wodociągowego.

Od strony zachodniej  punktu selektywnego zbiórki odpadów komunalnych występuje istniejący wodociąg W125 zgodnie z załączonymi do niniejszej dokumentacji rysunkami.

W celu wykonania przyłącza wodociągowego należy uzgodnić termin wykonania przyłącza z

gestorem sieci w celu zabezpieczenia infrastruktury sieciowej. Wpięcie do sieci wodociągowej wykonać za pomocą trójnika 90 st. 125/125/125.

Przewód PE 100 Ø 125 wykonać ze spadkiem zgodnie z załączonymi do niniejszego

opracowania profilami. Przy trójniku T1 od strony zewnętrznej wykonać blok oporowy w celu redukcji sił spowodowanymi uderzeniami hydraulicznymi. Przed hydrantem ppoż. DN 80 wykonać zasuwę nożową DN 125 PN 16. Trzpień prowadzić w płaszczu ochronnym PVC fi 110. Hydrant wykonać jako hydrant nadziemny z odwodnieniem. Wokół hydrantu wykonać obsypkę żwirową. Odwodnienie odprowadzić w teren zielony / żwir.

2. Przyłącza kanalizacji bytowej

Przyłącze   kanalizacji  bytowej   wykonać  z   przewodów  PVC fi 160 ze spadkiem w stronę

istniejącej  sieci  kanalizacji bytowej  (sanitarnej),  zgodnie z  rysunkami załączonymi do  projektu.

Z  budynku socjalnego ścieki sanitarne spływają grawitacyjnie rurą z PVC o średnicy Ø160, do studzienki betonowej Sb1, skąd następnie grawitacyjnie spływają do istniejącej sieci kanalizacji bytowej. Studzienka rewizyjna projektowana, jako betonowa DN1000 B 125.

W terenie zielonym i poza obszarem jezdnym zastosować właz typu lekkiego. Dokładną trasę, oraz lokalizację zbiornika bezodpływowego, przedstawia plan zagospodarowania terenu będący częścią niniejszego opracowania. Średnice, spadki oraz rozmieszczenie studni z projektowanymi rzędnymi przedstawia profil kanalizacji sanitarnej oraz plan zagospodarowania terenu.

Kanalizację sanitarną należy wykonać z rur PVC kielichowych, o ściankach litych, jednorodnych klasy S, łączonych na wcisk za pomocą uszczelek gumowych o średnicach zgodnie z  rysunkami. Zastosować studzienkę kanalizacyjne betonową o średnicy DN1000, właz B 125, w lokalizacji zgodnie z załączonymi do dokumentacji rysunkami.

Projektuje się studnię betonową – DN1000 w lokalizacji zgodnie z załączonymi do dokumentacji rysunkiem – w terenie zielonym. Studnie oznaczone na planie, jako Sb.

Studzienka powinna być wbudowana zgodnie z rzędnymi podanymi w części rysunkowej projektu. Studzienkę  należy wykonać zgodnie  z  zaleceniami  wybranego producenta,  oraz o

odpowiedniej klasie obciążenia drogowego, zgodnie z projektem drogowym.

3. Kanalizacji deszczowej:

Wewnątrzzakładowa instalacja kanalizacji deszczowej będzie odbierała wody opadowe z:

 wpustów typu ciężkiego z placów i parkingów;

 odwodnienia liniowego na wjeździe do zakładu;

 odwodnienie wagi samochodowej – ob. 4;

 rynien spustowych.

Wymienione wcześniej wpusty posiadają osadnik 0,5 metra. Ścieki będą odprowadzane rurociągiem z PVC o średnicach, Ø250 oraz Ø200 zgodnie z planem zagospodarowania terenu i profilami załączonymi do dokumentacji.

Studzienki projektowane są z kręgów betonowych o średnicach Ø1000 oraz Ø1500. W drogach i placach należy montować włazy niewentylowane typu ciężkiego klasy D400, natomiast w terenie zielonym i poza obszarem jezdnym stosować włazy typu lekkiego B 125.

Na załamaniach ostrzejszych niż 1200, należy zastosować bloki oporowe.

Kanalizację technologiczną należy wykonać z rur PVC o średnicach zgodnych z załączonymi  rysunkami.  Przed zbiornikiem na  ścieki  deszczowe  zaprojektowano  osadnik  zintegrowany

separatorem koalescencyjnym ESK-BH 10/100/3000/DR. Zbiornik na wody opadowe: o pojemności 60,0 m3 o wymiarach: L = 9,23 m i Dzw = 3,36 m. Studzienki powinny być wbudowane zgodnie z rzędnymi podanymi w części rysunkowej projektu. Studzienki należy wykonać zgodnie z zaleceniami wybranego producenta, oraz o odpowiedniej klasie obciążenia drogowego, zgodnie z projektem drogowym.

4.  Instalacja hydrantowej:

Bezodpływowy  zbiornik  na  wody  opadowe o  pojemności  V = 60,0 m3,  podłączyć  należy

przewodem PE 100 fi 200 z pompownią wykonaną z kręgów betonowych DN 1500. Dno pompowni zlokalizować 80 cm poniżej przelewu z zbiornika wód opadowych. Do dna pompowni zakotwić kolano stopowe KS 80 pod pompę zatapialną. Pompownię wyposażyć w prowadnice zamontowane do kolana stopowego oraz do wspornika górnego prowadnic zlokalizowanego przy włazie. Pompownię wyposażyć w właz fi 600 oraz w klamry / drabinkę w celu możliwości wykonania czynności na dnie pompowni. Pompę spuszczać po prowadnicy za pomocą łańcuchów z stali kwasoodpornej o nośności min. 150 kg.

Pompownię wyposażyć w zewnętrzną szafkę sterowniczą. Do kolana stopowego pompy podłączyć przewód PE 100 fi 90 za pomocą tulei i kryz DN 80. Przewody podłączyć do hydrantu naziemnego DN80. Hydrant odwodnić do pompowni przewodem DN 50.

5. Instalacji energetycznej:

W zakresie Enea Operator Sp.zo.o. znajduje się przygotowanie zabezpieczenia przedlicznikowego o wartości 3x32A.

W zakresie prac budowlanych jest przygotowanie instalacji zalicznikowej, co znajduje się w zakresie opracowania projektowego. Do zasilenia rozdzielnicy głównej obiektu RG w budynku socjalno-biurowym przewiduje się linię kablową YAKY 4x35mm2.

W zakresie prac budowlanych przewiduje się doprowadzenie do wagi 2 przepustów kablowych o średnicy min. 50mm: jedna rura z pomieszczenia wagowego dla kabla sygnałowego, druga rura do ochrony kabla zasilającego.

Zgodnie z wytycznymi branżowymi, na terenie pszok zaprojektowano pompę do podlewania o mocy 4kW. Pompownia dostarczona zostanie wraz z szafą zasilająco-sterującą wyposażoną w niezbędne aparaty i zabezpieczenia. Doprowadzenie zasilania: z rozdzielnicy głównej RG, kablem typu YKY 5x2,5mm2 zabezpieczonego rozłącznikiem bezpiecznikowym z wkładkami D02 gG 16A. Ponadto  dla szafy wykonać należy uziom w postaci 3 prętów stalowych o długości 9m połączonych bednarką o przekroju min. 25x4mm.

Oświetlenie placu

Wymagania wobec opraw oświetleniowych:

stopień ochrony IP 66, ze źródłem światła LED, otwierana bez użycia narzędzi, przeznaczona do montażu na wysięgniku/bezpośrednio na słupie, średnica zakończenia wysięgnika powinna wynosić 60 mm,  możliwość regulacji kąta nachylenia od -5 do 20 stopni,  zbudowana z aluminium, odlew ciśnieniowy malowany proszkowymi farbami poliestrowymi, diody umieszczone na płytce drukowanej MCPCB z elementami zabezpieczającymi, zintegrowana z soczewką asymetryczną wykonaną z tworzywa PMMA o podwyższonych właściwościach temperaturowych,  skuteczność diod minimum 114 lm/W na oprawie, moduł optyczny IP 66 montowany na powierzchni radiatora zabudowanego wewnątrz oprawy, temperatura barwy światła 5000K (barwa biała neutralna). Oprawa winna osiągać efektywność energetyczną klasy A++,  współczynnik oddawania barw CRI powyżej 77,  żywotność diod LED minimum 50 000 godzin. Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40oC do +40oC, gwarancja producenta na oprawę minimum 5 lat.

W oprawie powinien być zainstalowany zasilacz wyposażony w niezbędne zabezpieczenia:

przepięciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chroniące diody LED zamontowane w

oprawie przed przegrzaniem.

Oprawa powinna mieć możliwość zmiany strumienia świetlnego w czasie (profil czasowy -

minimum cztery stopnie), realizowaną za pomocą dedykowanego do zasilacza oprogramowania, umożliwiającego ustawienie poziomów natężenia oświetlenia w trakcie

cyklu świecenia oprawy. Oprawa powinna posiadać możliwość wymiany (w miejscu jej montażu) pojedynczych modułów optycznych z diodami LED i zasilacza po okresie gwarancji, wartość pojedynczego modułu/zasilacza powinna być nie droższa niż 15-20% wartości oprawy. Wymiary oprawy winny zapewnić niski współczynnik aerodynamiczny, tj. maksymalnie 0,5 +/- 5%. Maksymalny ciężar oprawy razem z ewentualnym wysięgnikiem nie powinien przekroczyć 15 kg. Oprawy muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa fotobiologicznego oraz deklarację zgodności CE producenta.

Oprawy powinny być dostarczone wraz z ocynkowanymi elementami mocującymi i być

gotowe do działania i montażu.

Słupy oświetleniowe:  aluminiowe, stożkowe bez szwow, anodowane na kolor szampański, posadowione na fundamentach betonowych, przeznaczone do zabudowy w strefie wiatrowej II (nadmorskiej). Średnica zakończenia wysięgnika/słupa powinna wynosić 60 mm. Do

wyposażenia dołączony powinien być komplet ocynkowany elementów złącznych słupa (nakrętki, podkładki, osłony na nakrętki z tworzywa sztucznego, kluczyk nimbusowy itd.). (np. słup typu SAL lub równoważny). Zamówić należy  słupy z otworem na wysokości ok. 4m do wyprowadzenia przewodu do kamery (w otworze umieścić dławik uniemożliwiający przedostawanie się wody do wnętrza słupa).

Przewód do kamery ułożyć w łuk skierowany w doł aby uniknąć zaciekania wody po przewodzie do kamery lub do słupa. Słupy, fundamenty dobrać do 2 strefy wiatrowej.

Zasilanie opraw zaprojektować przewodem YDYżo 5 x 1,5 mm2, dwie żyły podłączyć do zacisków zasilacza służących do jego wysterowania i zakończyć złączkami zaciskowymi we wnęce słupowej (z zapasem ok. 0,5 m).W słupach zastosować złącza kablowe typu IZK.

Przewiduje się instalację kompletnego systemu monitoringu w oparciu o 4 kamery zainstalowane na słupach oświetleniowych. Zestaw musi umożliwiać podgląd obrazu za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Podstawowe elementy systemu oraz ich minimalne parametry:

- 4x Kamera tubowa IP 1.0Mpx, (1280x720) - 720P, IP66 (zastosowanie zewnętrzne), PoE,    ( w razie potrzeby podświetlenie IR),

- Rejestrator NVR (z wbudowanym switchem 4xPoE)

- Dysk twardy, wewnętrzny min. 1TB (min. 7 dni ciągłego zapisu)

- Kabel zewnętrzny UTP 5e (zaleca się układać w rurce ochronnej).

Do zestawu musi być dołączone oprogramowanie zarządzające. Do obsługi systemu przewiduje się stanowisko komputerowe stanowiące wyposażenie pracy „wagowego”.

5.  Instalacji gazowej:

Instalację gazową z przewodów metalowych prowadzoną w ziemi (od kurka głównego w skrzynce gazowej) zabezpieczyć przed wpływem prądów błądzących przez zainstalowanie wstawki izolacyjnej na wprowadzeniu metalowej rury gazowej do budynku.

Rurociągi gazowe stalowe ułożone w ziemi i zmontowane na zewnątrz należy zaizolować przeciw korozyjnie przy użyciu taśmy izolacyjnej samoprzylepnej. Materiały:

-  rura stalowa czarna DN20 8m;   zawór odcinający DN20 1szt.

D/  robót  drogowych:  dróg manewrowych, miejsc postojowych, placu składowego betonowego ( w tym pod wiatą), zjazdu.

Przyjęte rozwiązania sytuacyjne są zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego ,wymogami obowiązujących przepisów i norm oraz założeniami inwestora.

Przekrój poprzeczny oraz podłużny dla projektowanej nawierzchni placu i dróg zaprojektowano w sposób pozwalający na szybkie odprowadzenie wody do projektowanej kanalizacji.

Biorąc pod uwagę charakter projektowanego placu przyjęto wszystkie elementy konstrukcyjne nawierzchni jak dla ruchu KR3. Grupa nośności podłoża – G1 i G3 przy założeniu dobrych warunków wodnych; kategoria geotechniczna 1.

Wymagany parametry nośności podłoża to: wtórny moduł zagęszczenia >100MPa, wskaźnik

zagęszczenia podłoża 1,00.

-układ warstw dla płyty betonowej:

● monolityczna płyta betonowa z hydrotechnicznego betonu cementowego C-30/37

(XC4 XD2 XF4 W8 na kruszywie łamanym); płyta dyblowana i kotwiona - 23 cm

● warstwa poślizgowa z folii

● podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 grubości 15cm

● warstwa podbudowy (mrozoochronna) z gruntu niespoistego stabilizowanego cementem

Rm=2,5MPa – warstwa grubości 20cm

● podłoże gruntowe – grunt kwalifikowany* 20cm

-układ warstw dla dróg manewrowych na placu i na zjeździe

● wibroprasowana kostka betonowa szara z fazą typ H 8cm

● podsypka cementowo-piaskowa 3cm

● podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 20cm

● warstwa podbudowy (mrozoochronna) z gruntu stabilizowanego

cementem Rm=2,5MPa 20cm

● podłoże gruntowe

.- chodnik

● wibroprasowana kostka betonowa – czerwona z fazą typ H 8cm

E/  gospodarkę zielenią

Na terenie przeznaczonym pod inwestycję występują drzewa:  2 brzozy brodawkowate, 4 wierzby kruche formy drzewiaste, 1 wierzba krucha forma krzewiasta

Większość koliduje z projektowanymi obiektami i placami. Otrzymano zgodę na wycinkę.

W ramach nasadzeń rekompensacyjnych zaprojektowano trzy obszary Z1, Z2 i Z3 z zielenią wysoką , żywopłotami i trawnikami. W ramach nasadzeń przewiduje się :

- 8 klonów pospolitych Nanum

- 2 świerki pospolite

- 37 krzewów cyprysik Lawsona w formie żywopłotu

- w wyznaczonych miejscach przewidziano trawniki.

Materiał szkółkarski musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej.

F/  dostawę i  posadowienie  wagi samochodowej na fundamencie.

Waga systemowa, o nośności 12t, typowa:  np. e4 elektroniczna waga samochodowa zagłębiona 12 m x 3 m, 12 t. . W skład wagi wchodzą fundament oraz pomost ważący, z tym, że tylko fundament jest obiektem budowlanym.

Pomost – żelbetowy – dostarczany jest na budowę w postaci trzech gotowych prefabrykatów i jest on wykonany na podstawie oddzielnego projektu zawierającego niezbędne obliczenia wytrzymałościowe, rysunki warsztatowe i zestawienia materiałów od producenta wagi.

G/  ogrodzenie obiektu

Ogrodzenie - systemowe z siatki stalowej na słupkach stalowych w rozstawie co 2,5m, h= 180 cm;  brama przesuwna na rolkach, szer. 400 cm, h= 180 cm

Rozwiązania materiałowe:

Ogrodzenia wykonać jako siatkowe systemowe.

W skład ogrodzeń wchodzą :

- siatka pleciona,

- słupki ogrodzeniowe

- profesjonalne akcesoria montażowe.

Siatka ocynkowano-powlekana winna być wykonana z drutu stalowego gr.3,1 mm ocynkowanego i pokrytego warstwą tworzywa sztucznego - polietylenu. Wielkość oczka 40x40 mm. Słupki ogrodzeniowe winny być wykonane z rur o średnicy 48,3 mm w rozstawie co 2,5 m; wysokość od terenu h=180 cm. W skład ogrodzenia wchodzą również słupki pośrednie, jak i słupki wyposażone w skręcane wypory, stanowiące integralny element ogrodzenia siatkowego. Słupki na górze posiadają zaślepkę z tworzywa sztucznego.

W projektowanym ogrodzeniu wykonać bramę. Kolor ogrodzenia – ciemno-zielony RAL 6005; długość ogrodzenia: 124,60 mb

Brama wjazdowa – przesuwna na rolkach: posiada nowoczesną samonośną konstrukcję, w której skrzydło bramy zawieszone jest nad ziemią, a jego ruch odbywa się po zespole jezdnym posadowionym na fundamencie. Podstawową zaletą takiego rozwiązania jest fakt, iż brama nie wchodzi w kontakt z podłożem, którego stan (pokrycie błotem, śniegiem, piaskiem itp.) mógłby utrudniać lub uniemożliwiać jej prawidłowe funkcjonowanie; wymiary 2030 mm; konstrukcja-  profile 50x30 / 50x50 / 60x40 mm; profil nośny  80x80 mm, słup najazdowy profil 80x80 mm, wypełnienie panel zgrzewany przetłaczany. Bramę przesuwną projektuje się, jako obsługiwaną ręcznie

Ilość sztuk - 1

Standardowe wyposażenie:

· podstawa z prowadzeniem i zespołem jezdnym

· słup najazdowy

· szpilki do zabetonowania

Kolor – ciemno-zielony RAL 6005

LOKALIZACJA - Wjazd główny na teren PSZOK. Lokalizację zaznaczono na rys. nr PB-PZT_01.

E/   Pierwsze wyposażenie – zgodnie z zestawieniem podanym w części technologicznej ( pojemniki na odpady i kontener).

Realizacja przedmiotu zamówienia powinna być zgodna z dokumentacją projektową opracowaną przez autorskie biuro projektów „HEKO” Halina  Karmolińska- Słotkowska, ul. Jugosławiańska 41, 60-301  Poznań.

Na w/w dokumentacje składają się następujące części:

| l.p. | Nazwa opracowania | Autor |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projekt zagospodarowania terenu | Projektant : mgr inż. arch. Renata Sarnot Sprawdzający: mgr inż. arch.Kinga Marek |
| 2. | Architektura budynek | Projektant : mgr inż. arch. Renata Sarnot 3.Sprawdzający: mgr inż. arch.Kinga Marek |
| 3. | Architektura - wiata | Projektant : mgr inż. arch. Renata Sarnot Sprawdzający: mgr inż. arch.Kinga Marek |
| 4. | Konstrukcja | Projektant: inż. Ewa Wojtkowiak Sprawdzający: inż. Awana Borowicz |
| 5. | Drogi | Projektant: mgr inż. Marcin Matysik Sprawdzający: mgr inż. Łukasz Szuba |
| 6. | Instalacje wewnętrzne ( woda, gaz, c.o.) | Projektanr: mgr inż. Wojciech Dardas Sprawdzający: mgr inż. Halina Karmolińska-Słotkowska |
| 7. | Sieci zewnętrzne ( kanalizacja deszczowa, przyłącza wod-kan.) | Projektant: mgr inż. Stanisław Domański Sprawdzający: mgr inż. Halina Karmolińska-Słotkowska |
| 8. | Instalacje elektryczne | Projektant mgr inż. Michał Kaczmarek Sprawdzający: mgr inż. Krystian Siciński |
| 9. | Technologia i BHP | Opracowała: mgr inż. Halina Karmolińska - Słotkowska |