Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego WIZ.271.2.13.2018

Zabezpieczenie 10 szt. drzew  przed zgryzieniem przez bobry oraz   zabezpieczenie  i wyczyszczenie zgnilizny na 1 szt. drzewa   ul. 1 Maja Karsibór  w Świnoujściu     (lewa strona od ogrodzenia Kościoła)

- Zabezpieczyć 10 szt. drzew  o  różnych obwodach od 100-250cm  metoda zabezpieczenia drzew  uzależniona będzie od wielkości drzewa, rozrostu korzeni i  jego położenia – zabezpieczenie drzewa należy rozpatrywać indywidualnie   dla każdego drzewa  np:

1.1) zabezpieczyć przed zgryzieniem poprzez owiniecie  pnia drzewa siatką stalową o małych oczkach (min 5cm x 5cm), grubość drutu siatki min 2 mm  do wysokości od 1 - 1,2 m, dokładne złączenie siatki, zabezpieczenie siatki przed zsunięciem,

1.2) zabezpieczyć przed zgryzieniem poprzez owiniecie  pnia drzewa siatką stalową o małych oczkach( min 5cm x 5cm), grubość drutu siatki min 2 mm do wysokości od 1 - 1,2 m oraz zabezpieczenie wystających korzeni przez rozłożenie siatki na korzeniach ( „utworzenie sukienki”),  dokładne złączenie siatki, zabezpieczenie siatki przed zsunięciem,

1.3) zabezpieczyć przed zgryzieniem  poprzez owijanie siatką stalową  o małych oczkach (min 5cm x 5cm) , grubość drutu siatki min 2 mm do wysokości 1 – 1,20 m, owijanie w pewnej odległości od pnia (20-30 cm) co  pozwoli na przyrost drzewa, siatka powinna być rozpięta na minimum trzech słupkach drewnianych, metalowych lub z włókna szklanego, siatkę przymocować do ziemi za pomocą śledzi zrobionych z grubego drutu lub grubej blachy, siatka powinna być wzmocniona u góry drutem oraz rozpórkami,

2)  Przed zabezpieczeniem drzewa z dużym ubytkiem   należy dokładnie wyczyścić zgniliznę i posmarować środkiem grzybobójczym.