Załącznik do zapytania ofertowego nr

WO.DG.271. 61. 2018

Zakres rzeczowy robót malarskich w pomieszczeniach biurowych  numer 206 i 209/210/211  (Wydział Ewidencji i obrotu Nieruchomościami) na II piętrze budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał stosowne umiejętności i doświadczenie bądź dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z jego strony, posiadającymi stosowne umiejętności i doświadczenie w wykonywaniu zakresu niniejszego zamówienia. Zamawiający zaleca wizję lokalną w obiekcie w celu zapoznania się z warunkami realizacji przed złożeniem oferty cenowej. Zamawiający zastrzega konieczność realizacji przedmiotu zamówienia w czynnym obiekcie, co oznacza konieczność etapowania prac w poszczególnych pomieszczeniach i ograniczenia uciążliwości prowadzonych prac do niezbędnego minimum.

Pomieszczenia biurowe:

Pomieszczenie nr 206,  h = 3,56 m, powierzchnia 48,82 m2,

Pomieszczenie nr 209/210/211  h = 3,56 m, powierzchnia 24,7 +13,04 +16,12 m2,

Łącznie powierzchnia użytkowa 102,68 m2

Zakres prac:

- wyniesienie sprzętów i mebli biurowych przed wykonywaniem robót malarskich,

- osłonięcie i zabezpieczenie stolarki okiennej wraz z parapetami oraz lamp sufitowych przed

wykonywaniem robót malarskich,

- oczyszczenie i wymalowanie  grzejników żeliwnych emalią do powierzchni stalowych i żeliwnych, malowanie rur stalowych c.o. emalią do powierzchni metalowych z przygotowaniem powierzchni do malowania,

- zmycie ścian i sufitów, naprawa pęknięć, uzupełnienie uszkodzeń i ubytków tynków ścian i

sufitów, zagruntowanie powierzchni ścian i sufitów, wykończenie ścian przy ościeżach okiennych narożnikami systemowymi, wykonanie gładzi z gipsu szpachlowego gr. 3 mm,

- malowanie ścian farbą lateksową klasy 1-2 odporności na szorowanie, kolor jasny beż

(odcień do uzgodnienia z Zamawiającym), z przygotowaniem powierzchni  do malowania tj.

zagruntowanie podkładem dla farb lateksowych,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną białą z przygotowaniem podłoża do malowania – gładzie gipsowe min. 3 mm,

- wymiana wyłączników świecznikowych podtynkowych (4 szt) oraz wszystkich gniazd wtykowych, podtynkowych, z uziemieniem: prąd AX napięcie 250 V, stopień ochrony IP 20, wyłącznik i gniazda z tworzywa termoplastycznego, wykończenie gładkie, przekrój przewodów 3 x 2,5 mm 2, kolor biały.

Fot. 1,2,3 Ściany i sufit do malowania pokój 206

Fot. 1,2,3 Ściany i sufit do malowania pokoje i korytarz 209, 210, 211

Zamówienie obejmuje wywóz materiałów z remontu na składowisko odpadów.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie roboty towarzyszące: wywóz wykładzin i gruzu na składowisko odpadów, sprzątanie i mycie po robotach budowlanych i malarskich i wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Wykonawcy powinni przed złożeniem oferty dokonać oględzin pomieszczeń przeznaczonych do remontu. W celu dokonania oględzin oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Małgorzatą Widurską tel. 91 321 2342, pokój nr 14.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 24 miesiące.