Załącznik do zapytania ofertowego nr

WO.DG.271.62. 2018

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wykonania robót posadzkowych w  pomieszczeniach  biurowych na kondygnacji II piętra Urzędu Miasta Świnoujście

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał stosowne umiejętności i doświadczenie bądź dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z jego strony, posiadającymi stosowne umiejętności i doświadczenie w wykonywaniu zakresu niniejszego zamówienia.

Zamawiający zaleca wizję lokalną w obiekcie w celu zapoznania się z warunkami realizacji przed złożeniem oferty cenowej. Zamawiający zastrzega konieczność realizacji przedmiotu zamówienia w czynnym obiekcie, co oznacza konieczność ograniczenia uciążliwości prowadzonych prac do niezbędnego minimum. Zamawiający zastrzega konieczność realizacji przedmiotu zamówienia w dwóch etapach związanych z koniecznością wyprowadzenia pracowników i wykonania  malowania ścian i sufitów.

Zakres rzeczowy robót posadzkowych:

Pomieszczenia nr  206 o powierzchni 48,82 m2 :

Usunięcie starych wykładzin podłogowych, zdjęcie listew przypodłogowych drewnianych i progu drzwiowego, uzupełnienie ubytku pod progiem, uzupełnienie ubytków starej podłogi z klepek parkietowych, przygotowanie odkrytego podłoża, położenie systemu wyrównawczego z wykładziny podkładowej typu Forbo Quckfit, położenie i przyklejenie wykładziny  podłogowej rulonowej o szerokości min. 2,0 m  typu  Tarket Primo PLUS,  łączenia zgrzewane w kolorze dopasowanym do koloru wykładziny.

Wykończenie:  listwami przypodłogowymi  rdzeniowymi np. S 100 life firmy Dollken.i listwa progowa x 1 do połączenia podłogi ceramicznej korytarza z podłogą Tarket.

Uwaga: w pomieszczeniach znajdują się zabudowy meblowe ustawione na nogach meblowych i zamontowane trwale do ścian.

Kolor wykładziny do uzgodnienia z Zamawiającym.

Pomieszczenia nr 209, 210 o powierzchni 24,7 + 13,04 = 37,74 m2 :

Usunięcie starych wykładzin podłogowych, zdjęcie listew przypodłogowych drewnianych i progu drzwiowego, uzupełnienie ubytku pod progiem, uzupełnienie ubytków starej podłogi z klepek parkietowych, przygotowanie odkrytego podłoża, położenie systemu wyrównawczego z wykładziny podkładowej typu Forbo Quckfit, położenie i przyklejenie wykładziny  podłogowej rulonowej o szerokości min. 2,0 m  typu  Tarket Primo PLUS,  łączenia zgrzewane w kolorze dopasowanym do koloru wykładziny.

Wykończenie:  listwami przypodłogowymi  rdzeniowymi np. S 100 life firmy Dollken.i listwa progowa x 1 do połączenia podłogi ceramicznej korytarza z podłogą Tarket.

Uwaga: w pomieszczeniach znajdują się zabudowy meblowe ustawione na nogach meblowych i zamontowane trwale do ścian.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie roboty towarzyszące: wywóz starych wykładzin na składowisko odpadów, sprzątanie i wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

W celu dokonania oględzin obiektu oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Małgorzatą Widurską tel. 91 321 2342, pokój nr 14 w godzinach 7.30 -15.30