Załącznik do zapytania ofertowego nr

WO.DG.271. 112. 2018

Zakres rzeczowy robót remontowo-malarskich w pomieszczeniu biurowym  numer 119  (Biuro Kadr ) na I piętrze budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał stosowne umiejętności i doświadczenie bądź dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z jego strony, posiadającymi stosowne umiejętności i doświadczenie w wykonywaniu zakresu niniejszego zamówienia. Zamawiający zaleca wizję lokalną w obiekcie w celu zapoznania się z warunkami realizacji przed złożeniem oferty cenowej. Zamawiający zastrzega konieczność realizacji przedmiotu zamówienia w czynnym obiekcie, co oznacza konieczność ograniczenia uciążliwości prowadzonych prac do niezbędnego minimum.

Pomieszczenie biurowe powierzchnia użytkowa 17,80 m2

Zakres prac:

- wyniesienie sprzętów i mebli biurowych przed wykonywaniem robót remontowo - malarskich,

- osłonięcie i zabezpieczenie stolarki okiennej wraz z parapetem przed wykonywaniem robót remontowo malarskich,

- demontaż drzwi i futryny metalowej pomiędzy pomieszczeniami, wypełnienie powstałego otworu płytą kartonowo-gipsową na stelażu metalowym z wypełnieniem wełną mineralną przestrzeni pomiędzy płytami,

- demontaż panelowego grzejnika centralnego ogrzewania oraz parapetu podokiennego na czas remontu,

- demontaż paneli PCV i skucie istniejącej lamperii z kafli ceramicznych, ewentualne  usunięcie starych rur wodno-kanalizacyjnych,

- położenie na ścianach nowego tynku wapienno-cementowego i gładzi z gipsu szpachlowego gr. 3 mm,

- zmycie pozostałych ścian i sufitu, naprawa pęknięć, uzupełnienie uszkodzeń i ubytków tynków ścian i sufitu, wykończenie ścian przy ościeżach okiennych narożnikami systemowymi, zagruntowanie całej powierzchni ścian i sufitu, wykonanie gładzi z gipsu szpachlowego gr. 3 mm,

- malowanie ścian farbą lateksową klasy 1-2 odporności na szorowanie, kolor jasny beż

(odcień do uzgodnienia z Zamawiającym) z przygotowaniem powierzchni  do malowania tj.

zagruntowanie podkładem dla farb lateksowych,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną białą z przygotowaniem podłoża do malowania,

- montaż panelowego grzejnika centralnego ogrzewania oraz parapetu podokiennego po remoncie,

- przeniesienie gniazda wtykowego w nową lokalizację, wymiana wyłącznika świecznikowego podtynkowego (1 szt) oraz gniazd wtykowych, podtynkowych, z uziemieniem: prąd AX napięcie 250 V, stopień ochrony IP 20, wyłącznik i gniazda z tworzywa termoplastycznego, wykończenie gładkie, przekrój przewodów 3 x 2,5 mm 2, kolor biały.

- montaż 3 sztuk fabrycznie nowych opraw oświetleniowych, natynkowych, świetlówkowych, z blachy stalowej z kloszem typ oprawy Lena Lighting : Solaris 2 x 58 W . Montaż opraw świetlówkowych oraz gniazd wtykowych potwierdzony pomiarem skuteczności zerowania.

Fot. 1,2,3,4 Ściany i sufit do remontu

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie roboty towarzyszące i koszty wywozu okładzin i gruzu na składowisko odpadów, sprzątanie i mycie po robotach budowlanych i malarskich i inne koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Wykonawcy powinni przed złożeniem oferty dokonać oględzin pomieszczeń przeznaczonych do remontu. W celu dokonania oględzin oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Małgorzatą Widurską tel. 91 321 2342, pokój nr 14.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 24 miesiące.