Załącznik do zapytania ofertowego nr

WO.DG.271.114. 2018

Zakres rzeczowy robót remontowo-malarskich w pomieszczeniu biurowym  numer P28 w przyziemiu budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał stosowne umiejętności i doświadczenie bądź dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z jego strony, posiadającymi stosowne umiejętności i doświadczenie w wykonywaniu zakresu niniejszego zamówienia. Zamawiający zaleca wizję lokalną w obiekcie w celu zapoznania się z warunkami realizacji przed złożeniem oferty cenowej.

Pomieszczenie biurowe powierzchnia użytkowa 14,10 m2

Zakres prac:

- wyniesienie sprzętów i mebli biurowych przed wykonywaniem robót remontowo - malarskich,

- osłonięcie i zabezpieczenie stolarki okiennej wraz z parapetem przed wykonywaniem robót remontowo malarskich,

- skucie płytek ceramicznych cokołu podłogi i położenie nowego tynku w miejscu usuniętego

cokołu,

- oczyszczenie i wymalowanie 1 szt. grzejnika żeliwnego emalią do powierzchni stalowych i

żeliwnych, malowanie rur stalowych c.o. z przygotowaniem powierzchni do malowania,

- naprawa pęknięć, uzupełnienie uszkodzeń i ubytków tynków ścian i sufitu, wykończenie ścian przy ościeżach okiennych narożnikami systemowymi, zagruntowanie całej powierzchni ścian i sufitu, wykonanie gładzi z gipsu szpachlowego gr. 3 mm,

- malowanie ścian farbą lateksową klasy 1-2 odporności na szorowanie, kolor jasny beż

(odcień do uzgodnienia z Zamawiającym) z przygotowaniem powierzchni  do malowania tj.

zagruntowanie podkładem dla farb lateksowych,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną białą z przygotowaniem podłoża do malowania,

- wymiana wyłącznika świecznikowego podtynkowego (1 szt) oraz 5 gniazd wtykowych, podtynkowych, z uziemieniem: prąd AX napięcie 250 V, stopień ochrony IP 20, wyłącznik i gniazda z tworzywa termoplastycznego, wykończenie gładkie, przekrój przewodów 3 x 2,5 mm 2, kolor biały.

- montaż 4 sztuk fabrycznie nowych opraw oświetleniowych, natynkowych, świetlówkowych, z blachy stalowej z kloszem typ oprawy Lena Lighting : Solaris 2 x 58 W. Montaż opraw świetlówkowych oraz gniazd wtykowych potwierdzony pomiarem skuteczności zerowania,

- oczyszczenie wnęki przyokiennej, udrożnienie odpływu, wykończenie styropianem i

wymalowanie farbą emulsyjną białą zewnętrzną ścian wnęk przyokiennych.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne. Oferta powinna uwzględniać wszystkie roboty towarzyszące i koszty wywozu okładzin i gruzu na składowisko odpadów, sprzątanie i mycie po robotach budowlanych i malarskich i inne koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Wykonawcy powinni przed złożeniem oferty dokonać oględzin pomieszczeń przeznaczonych do remontu. W celu dokonania oględzin oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Małgorzatą Widurską tel. 91 321 2342, pokój nr 14.

Zdjęcie pomieszczenia do remontu

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 24 miesiące.