Załącznik do zapytania ofertowego nr

WO.DG.271.115 . 2018

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wykonania robót posadzkowych pomieszczenia biurowego w przyziemiu budynku Urzędu Miasta Świnoujście

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał stosowne umiejętności i doświadczenie bądź dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z jego strony, posiadającymi stosowne umiejętności i doświadczenie w wykonywaniu zakresu niniejszego zamówienia.

Zamawiający zaleca wizję lokalną w obiekcie w celu zapoznania się z warunkami realizacji przed złożeniem oferty cenowej. Zamawiający zastrzega konieczność realizacji przedmiotu zamówienia w czynnym obiekcie, co oznacza konieczność ograniczenia uciążliwości prowadzonych prac do niezbędnego minimum.

Zakres rzeczowy robót posadzkowych:

Pomieszczenie nr P28:

Zagruntowanie istniejącego podłoża z płytek ceramicznych, wylanie masy samopoziomującej (Planolit 315 lub równoważna), położenie i przyklejenie wykładziny  podłogowej rulonowej o szerokości min. 2,0 m  typu  Tarket Primo PLUS,  łączenia zgrzewane w kolorze dopasowanym do koloru wykładziny.  Wykończenie:  wykładzina podłogowa wywijana na ścianę na wysokość min. 10 cm., listwa progowa.

Kolor wykładziny do uzgodnienia z zamawiającym.

Zamówienie obejmuje wywóz materiałów z remontu na składowisko odpadów.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia: 14,10 m2.

Zdjęcia podłogi w pomieszczeniu nr P28