Załącznik nr 2 do zapytania cenowego WIZ.ZP.271.2.30.2018

Opis przedmiotu zamówienia: roboty rozbiórkowe

Wykonanie robót rozbiórkowych obiektów gospodarczych położonych na zapleczu budynku przy ul. Hołdu Pruskiego 9,  ul. Bohaterów Września 12, ul. Bema 12-13, ul. Jachtowa 2

Budynek gospodarczy przy ul. Hołdu Pruskiego 9.

Fot.1-2. Widok budynku gospodarczego do rozbiórki.

Powierzchnia zabudowy 70 m2, wysokość: 2,50m – 2,70 m.

Budynek gospodarczy należy rozebrać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

Garaże blaszane przy ul. Bohaterów Września 12.

Powierzchnia zabudowy 70 m2, wysokość: 2,50m – 2,70 m.

Garaże blaszane z tylną ścianą murowaną z cegieł.

Fot.1,2. Garaże blaszane.

Komórki gospodarcze na zapleczu budynku  przy ul. Bema 12-13, działka nr 552/2 obręb nr 6 w Świnoujściu.

Powierzchnia  zabudowy: 80  m2, wysokość budynku około 2,50 m.

Rozbiórka obejmuje komórki gospodarcze w zabudowie szeregowej, bez podpiwniczenia, fundamenty betonowe, ściany murowane z cegieł, posadzki betonowe, drzwi drewniane, dach konstrukcji drewnianej jednospadowy kryty papą bitumiczną.

Budynek mieszkalny położony przy ul. Jachtowej 2 w Świnoujściu.

Powierzchnia  zabudowy: 57,80 m2, wysokość budynku około 4,0 m.

Rozbiórka obejmuje budynek wolnostojący konstrukcji murowanej, parterowy, bez podpiwniczenia. Fundamenty betonowe, ściany murowane z cegieł, posadzki betonowe, dach konstrukcji drewnianej czterospadowy kryty dachówką karpiówką.

Rozbiórka obejmuje również, ogrodzenie posesji z siatki na słupkach stalowych oraz utwardzone betonem dojście  do drzwi wejściowych.

Fot. 1,2,3,4. Widok budynku.

Zakres robót rozbiórkowych obiektów kubaturowych:

- całkowita (wraz z fundamentami) rozbiórka obiektów budowlanych i oczyszczenie terenu z gruzu i materiałów porozbiórkowych oraz materiałów znajdujących się wewnątrz pomieszczeń,

- wywiezienie gruzu i odpadów porozbiórkowych,- oraz odpadów znajdujących się wewnątrz obiektów na miejskie wysypisko odpadów na Wyspie Wolin wraz z poniesieniem przez Wykonawcę opłat za przyjęcie na wysypisko. Odpady wymagające utylizacji (papa) wymagają oddzielnego dokumentu przyjęcia na składowisko z wyraźnym zaznaczeniem rodzaju złożonego odpadu.

- Uporządkowanie terenu po rozbiórce łącznie z nawiezieniem ziemi do poziomu terenu przyległego w miejscach usunięcia fundamentów.

W związku z tym , że budynek przeznaczony do rozbiórki przy ul. Hołdu Pruskiego 9 objęty jest wydaną decyzją o pozwolenie na rozbiórkę Zamawiający wymaga, aby roboty rozbiórkowe prowadziła osoba posiadająca uprawnienia konstrukcyjno – budowlane.

Zamawiający zastrzega sobie następujący harmonogram i kolejność  rozbiórek:

I obiekt- Bohaterów Września 12, II obiekt – Bema 12-13, III obiekt- Jachtowa 2,  i IV obiekt – Hołdu Pruskiego 9.Termin zakończenia wszystkich rozbiórek: do 28 maja 2018 r.

W celu dokonania oględzin w/w. obiektów oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-4574.