Skrócony opis zakresu rzeczowego robót budowlanych

Przedmiot niniejszego zamówienia, obejmuje nadzór inwestorski nad wykonywaniem następujących robót na zadaniach w Świnoujściu w 2018 r.

Część I.

Zadanie nr 1.  Zagospodarowanie terenu w Przedszkolu Miejskim nr 5 przy                                              ul. Witosa 7 – prace inwestycyjne  w Świnoujściu.

Zakres robót:

- budowa placu zabaw o pow. ok. 500 m² - nawierzchnia bezpieczna EPDM z podbudową;

- budowa  domku drewnianego na zabawki – pow. 9,9 m², kubatura 21,5 m³;

- demontaż starych i montaż nowych urządzeń zabawowych;

- nawierzchnie z kostki betonowej - ok 200 m²;

- dostawa i montaż elementów małej architektury (ławki, siedziska, ławostoły itp.);

- nawierzchnie naturalne – założenie i odtworzenie zdewastowanych podczas prac budowlanych trawników na pow. ok. 2000 m²;

- nasadzenia drzew i krzewów.

Zadanie nr 2.  Zagospodarowanie terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (SOSW) przy ul. Piastowskiej 55 w Świnoujściu.

Teren wpisany do rejestru zabytków – podlega ochronie konserwatorskiej.

Zakres robót:

- prace demontażowe nawierzchni z kostki, nawierzchni z trylinki i betonowej, murków betonowych, pilkochwytów, fragmentów ogrodzenia;

- boisko wielofunkcyjne- nawierzchnia poliuretanowa – wymiary – 14 x 24 m;

- plac zabaw i mini park linowy – nawierzchnia poliuretanowa – łączna powierzchnia ok.350 m²;

- nawierzchnie utwardzone z płyt prefabrykowanych 40 x 40 x 5 z betonu wibroprasowanego – pow. ok. 1300 m²;

- dostawa i montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych;

- dostawa i montaż małej architektury;

- nawierzchnie naturalne – trawniki z rolki.

Zadanie nr 3.   Plac piknikowy w dzielnicy Przytór- Łunowo.

Projekt zagospodarowania terenu przy Miejskim Domu Kultury Filia nr 1 w dzielnicy Przytór obejmuje utworzenie placu piknikowego wraz ze sceną plenerową w zakresie:

- demontaż fragmentu ogrodzenia, części nawierzchni z płyt chodnikowych;

- budowa sceny plenerowej – pow. zabudowy 97,10 m²:

- budowa grilla murowanego;

- namiot imprezowy o wym. 6 x 10 m ( plandeka na stelażu z rur stalowych);

- stoły piknikowe z ławami zintegrowanymi (6-osobowe) 20 kpl;

- stoły piknikowe z ławami, składane (6-osobowe) 10 kpl. w namiocie;

- budowa węzła sanitarnego – pow. zabudowy 5,46 m²;

-  mała architektura:

- instalacje elektryczne z przyłącza do budynku  Domu Kultury rozprowadzenie do projektowanej infrastruktury tj. scena, węzeł sanitarny, grill i oświetlenie zewnętrzne;

- instalacje sanitarne – woda - z sieci miejskiej (zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci)

- kanalizacja sanitarna – kanał PCV Ø 110 do kanalizacji (zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci)

- kanalizacja deszczowa – odprowadzona rurą spustową na teren zielony.

Zadanie nr 4.    Osiedlowy mini Park w Warszowie.

Projekt obejmuje utworzenie mini parku z funkcją przystankowo rekreacyjną dla mieszkańców Osiedla w następującym zakresie:

- wiata grillowa;

- ścieżki dydaktyczne o charakterze gier podwórkowych;

- plac zabaw z nawierzchnią bezpieczną;

- dostawa i montaż urządzeń zabawowo-rekreacyjnych;

- ogrodzenie od strony torów kolejowych;

- nawierzchnie utwardzone;

- wycinka krzewów.

Uwaga: zakres robót może ulec drobnej zmianie – projekt w opracowaniu.

Część II.

Zadanie nr 1.   Modernizacja korytarzy i klatek schodowych w Szkole Podstawowej  nr 4   w Świnoujściu.

Projekt obejmuje remont i aranżację korytarzy i klatek schodowych w następującym zakresie:

- demontaż zabudowy kubaturowej w przedsionku głównym;

- demontaż krat dzielących poszczególne strefy szkoły i wykonanie nowej stolarki drzwiowej PCV;

- przeszlifowanie istniejącej posadzki żywicznej celem wyeliminowania nierówności;

- remont klatek schodowych (skucie cokołów, nosków)

- kompleksowa wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej;

- kompleksowa wymiana kabin łazienkowych;

- balustrady ze stali nierdzewnej;

- wykładzina heterogeniczna klatek schodowych i posadzek korytarzy;

- wyłożenie ścian korytarzy i klatek schodowych tapetą z włóknem szklanym z malowaniem farbami lateksowymi (zmiana do projektu - zamiast wykładzin ściennych);

- fototapety, piktogramy, gabloty, ławki, litery 3D, dekory i tp.

Zadanie nr 2.   Modernizacja korytarzy i klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 6

w Świnoujściu.

Projekt obejmuje remont i aranżację korytarzy i klatek schodowych w następującym   zakresie:

- rozbiórka istniejącej posadzki korytarzy;

- likwidacja „nosków” stopni klatek schodowych, wyrównanie stopni i podstopnic;

- remont klatek schodowych (skucie cokołów, nosków);

- balustrady ze stali nierdzewnej;

- montaż sufitów podwieszanych;

- montaż opraw oświetleniowych;

- wykładzina heterogeniczna klatek schodowych i posadzek korytarzy;

- wyłożenie ścian korytarzy i klatek schodowych tapetą z włóknem szklanym z malowaniem farbami lateksowymi (zmiana do projektu - zamiast wykładzin ściennych);

- fototapety, piktogramy, gabloty, ławki, litery 3D, dekory itp.

Zadanie nr 3. Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 w          Świnoujściu.

Projekt przewiduje ocieplenie budynku wraz z pracami towarzyszącymi w następującym zakresie:

- ocieplenie ścian fundamentowych oraz ścian w strefie cokołu styropianem o podwyższonej odporności na wilgoć i korozję biologiczną;

- wymiana częściowa stolarki drzwiowej zewnętrznej;

- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 15 cm;

- ocieplenie stropu poddasza nieogrzewanego wełną mineralną gr 20 cm;

- balustrady ze stali nierdzewnej na tarasach;

- systemowe zadaszenia szklane ze szkła hartowanego;

- parapety zewnętrzne, opierzenia, obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe;

- przebudowa instalacji C.O. i ciepłej wody użytkowej.

Zadanie nr 4. Remont pomieszczeń II piętra i poddasza internatu w budynku na terenie     Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (SOSW) w Świnoujściu.

Zakres prac remontowych:

- strop nad I piętrem – remont warstw podłogowych (ok. 530 m2) z zachowaniem podwieszanego sufitu;

- strop nad II piętrem – remont warstw podłogowych i sufitowych;

- remont tynków poddasza wraz z warstwami ocieplenia;

- remont pomieszczenia technicznego i komunikacji na strychu;

- impregnacja  drewnianej konstrukcji dachu poddasza nieużytkowego;

- remont i konserwacja drewnianych schodów na poddasze nieużytkowe;

- remont WC i łazienek;

- wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w remontowanych pomieszczeniach;

- remont instalacji C.O. i elektrycznej

- szpachlowanie i malowanie pomieszczeń remontowanych.

# Część III

Zadanie nr 1. Budowa przystani kajakowej w Świnoujściu na wyspie Karsibór,                       realizowana w systemie zaprojektuj-wybuduj

Zakres prac:

-  budowa stałego pomostu;

-  przebudowa slipu;

-  montaż pomostów pływających;

-  budowa wiaty piknikowej;

- budowa sanitariatu ze zbiornikiem bezodpływowym;

- elementy małej architektury;

- budowa bulwaru wzdłuż Młyńskiej Toni;

- wykonanie ciągów pieszo-jezdnych;

- wykonanie przyłączy energetycznych i wodociągowych,

- remont istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej.

# Część IV

Zadanie nr 1. Budowa punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Karsiborskiej w Świnoujściu.

Zakres prac:

-  budynek socjalno-biurowy o pow. zabudowy 37,80 m²;

- wiata magazynowa na pojemniki na odpady – pow. zabudowy ok. 250 m²;

- waga samochodowa – nośność 12 ton -na fundamencie;

- drogi manewrowe, plac składowy, miejsca postojowe;

- przyłącze wodociągowe;

- przyłącze kanalizacji sanitarnej;

- przyłącze kanalizacji deszczowej;

- instalacja hydrantowa;

- instalacja energetyczna (oświetlenie terenu, pompownia);

- ogrodzenie terenu;

- zieleń.