#### Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu nr WIM.271.1.33.2018 dotyczącym wyboru wykonawcy robót budowlanych na realizację zamówienia publicznego pn.: Wykonanie modernizacji korytarzy i klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. z w Mamerta Stankiewicza w Świnoujściu, ul. Szkolna 1 w ramach zadania: „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej”.

CPV	45 21 42 10-5 - roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych,

Prace należy wykonać wg dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 5 do umowy:

Projekt Wykonawczy - Architektura      ZSP-4

STWIOR                                                ZSP-4

Uwaga:

Z zakresu robót należy wyłączyć obudowy grzejników, natomiast  należy  górną część osłon grzejnikowych, dobudować jako element przykrywający istniejące parapety lastrykowe.

Zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową z uwzględnieniem poniższych zapisów:

- - przeszlifowanie istniejącej posadzki żywicznej korytarzy w celu wyeliminowania nierówności,

- rozebranie istniejących okładzin podestów schodowych i stopni (lastryko),

- roboty przygotowawcze pod tapetowanie i malowanie ścian,

- likwidacja „nosków” stopni klatek schodowych, wyrównanie stopni i podstopnic,

- wylewka samopoziomująca podestów pod wykładzinę heterogeniczną z PCV,

- w miejsce projektowanych ściennych wykładzin PCV, ściany korytarzy i klatek

schodowych na całej wysokości wyłożyć tapetą z włóknem  szklanym, malowaną farbami lateksowymi w kolorze zgodnym z kolorystyką projektowanych wykładzin PCV,

- dekoracje wraz z wyposażeniem wykonać zgodnie z projektem.

Uwaga:

Harmonogram robót należy na bieżąco  uzgadniać z Dyrekcją Szkoły.

Zakres prac obejmuje także sprzątanie części wspólnych (ciągów komunikacyjnych) po robotach budowlanych, w tym:

- czyszczenie i mycie posadzek,

- czyszczenie i mycie schodów wraz z balustradami,

- mycie okien w korytarzach,

- mycie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych,

- kompleksowe mycie sanitariatów

W pawilonach A,B,C,D należy wymienić stolarkę drzwiową wewnętrzną wraz z ościeżnicami z okładziną w kolorze naturalnego drewna. W sanitariatach po wymianie stolarki należy uzupełnić opaskę  z płytek ceramicznych wokół ościeżnicy.

Wykaz stolarki drzwiowej do wymiany:

s. 24 pok. nauczycielski     2,05/183

s. 23, 22    92/2,05 ( 2 szt. )

s. 21          82/2,05

s. 39          92/197

s. 20          92/ 199

WC             71/198 ( 2 szt )

szatnia dziewcząt 92/203   ;   szatnia chłopców 92/206

gab. pielęgniarki 92/200

s. 46       81/205  , 81/199  ;  61,5/205  ( 3 szt )

prysznice   82/204,5

s. 29      92/205  ,   92/198   ( 2 szt )

s. 30     92/2025 ,  80/197  ( 2 szt )

s. 31    92/2,05

s. 32    92/203,5

sekretariat   82/2,05

siłownia 155/204

pok. naucz. WF 156/205

magazynek paw. B 72/205,5

magazynek paw. A     84/202,5

łazienki paw. A    96/197 ( 2 szt )     paw. B  96/195  ( 2 szt )    
paw. C  96/195  ( 2 szt )

łazienki integracyjne paw. B, C  92/202 ,  92/2,05

paw. A klasy    92/ 2,02  ( 5 szt )

paw. B klasy    92/ 2,02  ( 5 szt )

paw. C klasy    92/ 2,02  ( 5 szt )

paw. D parter klasy 2,3,4,5     1,02/2,05   ( 4 szt )

pok. nauczycielski     89,5/2,05

szatnia    82/ 1,99

toalety   83,5/1,97 ( 2 szt )    integracyjna  91,5/2,0

magazyn 62/2,00   ( 2 szt )

wejście wewn. 92/1,98

paw. D piętro :

s. 12,13,14,15      1,02/2,05   ( 4 szt )

s. 16     71/199

s. 17     72/ 203,5

radosny kącik 102/200

s. 22, 21         82/2,05  ( 2 szt )

magazynek 61/200

wc      83/199  ( 3 szt )

Do wymiany kabiny łazienkowe łącznie z drzwiami :

paw. A,B,C  dziewczęta 5 kabin , chłopcy 3 kabiny  ( razem 24 szt. drzwi  )

Przed zamówieniem stolarki wymiary sprawdzić na budowie.

W dokumentacji projektowej wskazano szereg produktów gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczonych do zastosowania. Produkty te stanowią przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający, dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

-	gabarytów i konstrukcji (wielkość z tolerancją ± 5%, rodzaj oraz liczba elementów składowych),

-	charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

-	charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału),

-	wyglądu (struktura, barwa, kształt),

-	parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcja, charakterystyki liniowe itp.) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej i projekcie budowlano-wykonawczym.

-	parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

# Zastosowanie produktów równoważnych nakłada na Wykonawcę obowiązek wykonania niezbędnych obliczeń (przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia) potwierdzających uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych przez Projektanta w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacji technicznej oraz wymaga akceptacji Zamawiającego i Projektanta w ramach nadzoru autorskiego.