#### Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu nr WIM.271.1.34.2018 dotyczącym wyboru wykonawcy robót budowlanych na realizację zamówienia publicznego pn.: Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 przy  ul. Monte Cassino 24-25 w Świnoujściu”

Kody CPV	45450000-6 - roboty budowlane wykończeniowe

45331100-7- roboty instalacyjne C.O.

Budynki Przedszkola nr 10 zlokalizowane są na działkach 342/3, 343/2 obręb nr 0006 Świnoujście przy ul Monte Cassino 24-25 w  Świnoujściu.

Podczas prowadzenia robót wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej ilości nowych miejsc lęgowych dla ptaków, których gniazda znajdują się w obrębie docieplanego budynku. Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych Wykonawca powinien skonsultować ilość nowych miejsc lęgowych dla ptaków oraz lokalizację skrzynek lęgowych z ornitologiem oraz z chiropterologiem.

Dane ogólne:

-  powierzchnia zabudowy  -  613,60 m2

-  kubatura -  3596 m3

-  liczba kondygnacji -  3

-  podpiwniczenie -  budynek na działce 343/2

-  poddasze -  nieogrzewane, częściowo użytkowe

Termomodernizacja budynków przedszkola obejmuje:

-  ocieplenie ścian w strefie cokołu oraz poniżej poziomu gruntu,

-  ocieplenie ścian powyżej cokołu,

-  ocieplenie dachu nad wejściem do budynku,

-  ocieplenie stropu poddasza nieogrzewanego,

-  montaż daszków systemowych nad wejściami,

-  wymiana drzwi zewnętrznych,

-  ciepły montaż istniejącej stolarki zewnętrznej,

-  montaż nowych podokienników, obróbek i opierzeń z blachy ocynkowanej, powlekanej,

-  wymiana rynien i rur spustowych,

-  montaż nowej instalacji odgromowej,

-  przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

Prace należy wykonać wg dokumentacji projektowej stanowiącej integralną część umowy.

Wykaz dokumentacji:

-     Projekt Budowlany    – Ocieplenie budynków PM - 10

-     Projekt Wykonawczy – Ocieplenie budynków PM - 10

-     Projekt Wykonawczy -  C.O. i C.W.U.

- STWiOR branża architektoniczna i sanitarna

W dokumentacji projektowej wskazano szereg produktów gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczonych do zastosowania. Produkty te stanowią przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający, dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

-	gabarytów i konstrukcji (wielkość z tolerancją ± 5%, rodzaj oraz liczba elementów składowych),

-	charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

-	charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału),

-	wyglądu (struktura, barwa, kształt),

-	parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcja, charakterystyki liniowe itp.) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej i projekcie budowlano-wykonawczym.

-	parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

# Zastosowanie produktów równoważnych nakłada na Wykonawcę obowiązek wykonania niezbędnych obliczeń (przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia) potwierdzających uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych przez Projektanta w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacji technicznej oraz wymaga akceptacji Zamawiającego i Projektanta.