Załącznik do zapytania ofertowego WIZ.271.2.45.2018

Zakres rzeczowy robót obejmujący wymianę drzwi wewnętrznych  w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Świnoujściu.

- demontaż  7 szt. drzwi wewnętrznych drewnianych wejściowych do klasy wraz z ościeżnicą,

- dostawa i montaż 7 szt. drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą drewnianą z zamkiem

wpuszczanym, klamką i wkładką patentową oraz 3 kluczami dla każdych drzwi – wymagane

jest (dla zachowania tej samej formy drzwi wewnętrznych w budynku szkolnym ) aby drzwi

były wykonane w taki sam sposób jak wcześniej wymieniane drzwi wewnętrzne do klas

(wykonywał je zakład stolarski przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu),

- obróbki tynkarskie ościeży drzwiowych po wymianie ościeżnicy drzwiowej, wraz z

malowaniem emulsyjnym,

- opaski drzwiowe również dopasowane do drzwi wcześniej wymienianych,

- sprzątanie i mycie po robotach, wywiezienie materiałów po wymianie drzwi na miejskie

składowisko odpadów,

wymiary drzwi:

sala 101/102	 205x98cm

sala 103	 227x116cm

sala 104	 225x116cm

sala 105	 227x116cm

sala 106	 225x116cm

sala 107	 226x115cm

sala 109	 225x114cm

wymiary po zewnętrznej stronie ościeżnicy.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 36 miesięcy.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

W załączeniu zdjęcie wzoru drzwi jakie powinny być zamontowane.