1„Budowa przejść podziemnych pod linią kolejową 401 oraz pod linią kolejową 996 w Świnoujściu – Łunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym”.

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa przejść podziemnych pod linią kolejową 401 oraz pod linią kolejową 996 w Świnoujściu – Łunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym.

- Zamówienie obejmuje:

- Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2.3 do SIWZ  „Wykaz dokumentacji projektowej” oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.

- Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji budowy 
i dokumentacji  powykonawczej w wersji papierowej ( 1 egz.) dla każdego etapu 
(obiektu) osobno oraz w wersji elektronicznej ( 2 egz.)  na płycie  CD  lub innym nośniku, zawierającej komplet dokumentów wersji papierowej w tym dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie prowadzenia robót w formacie dwg i pdf. (wersja papierowa i elektroniczna dokumentacji powykonawczej będą tożsame, włączając w to  wszystkie dokumenty i decyzje dotyczące obiektu,  instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji 
i urządzeń związanych z tym obiektem  a także deklaracje zgodności,  aprobaty 
i certyfikaty na wbudowane materiały i wyroby i urządzenia.

- Podane w przedmiarze robót ilości i asortyment robót należy traktować jako poglądowe, służące określeniu szacunkowego zaawansowania wykonywanych robót, a nie opisaniu ilości robót do wykonania.

- Przedmiot zamówienia odpowiada następującym kodom CPV:

przedmiot główny		45000000-7	- roboty budowlane

przedmioty dodatkowe:	45111200-0	- roboty w zakresie przygotowania terenu pod

budowę i roboty ziemne

45111291-4	- roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45232460-4	- roboty sanitarne

45311200-2	- roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9	- roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i

sanitarne

- Wszelkie gotowe produkty (z podaniem nazwy, symbolu i producenta) wskazane do zastosowania w dokumentacji projektowej stanowią jedynie przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

- gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych)  z tolerancją ± 5%

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, hydrauliczne, charakterystyki liniowe) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

pod warunkiem, że do oferty wykonawcy załączono dokumenty z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu określające parametry techniczne w zakresie równoważności z określonymi w dokumentacji projektowej

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

Zamawiający posiada uzgodnienie dokonane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie nr IZIW5-505-274.2/07/2017/11/2017 z dnia 14.12.2017 r., oraz jest w trakcie podpisywania umowy na udostępnienie gruntu kolejowego (treść projektu umowy Zamawiający udostępni na stronie internetowej).

Zamawiający poniesie koszty:

- udostępnienia gruntu PKP

- sporządzenia Tymczasowego Regulaminu Prowadzenia Ruchu Pociągów na czas wykonywania robót

- nadzoru ogólnego ze strony PKP oraz koszty nadzoru specjalistycznego w branżach: torowej, sterowania ruchem kolejowym, energetycznej w tym zasilania sieci trakcyjnej, teletechnicznej, organizacji ruchu oraz udziału pracowników PKP w komisjach odbiorów

Zamawiający udostępni na stronie internetowej przedmiar robót przy czym podane w przedmiarze ilości robót i asortyment należy traktować jako poglądowe, służące określeniu szacunkowego zaawansowania wykonywanych robót, a nie opisaniu ilości robót do wykonania, gdyż zgodnie z zapisami paragrafu 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. 2013.1129 t.j. z dnia 24.09.2013 r.) szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - „Jeśli zamówienie na roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 i 2, jest udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki lub w istotnych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagradzania ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót”.