ZAKRES PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Remont rowu melioracyjnego „A" na odcinku ok. 713 mb. od ul. Grunwaldzkiej w stronę ROD „KOTWICA” w Świnoujściu ( do umocnienie skarp z płyt).

1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE:

1.1. Usuniecie krzewów, drzewek i porostów na skarpach i w dnie rowu oraz w miarę możliwości utworzenie  pas techniczny ok. 0,5 m.

1.2. Rozbiórka starych umocnień z kiszki faszynowej.

1.3. Wywóz wszelkich zanieczyszczeń.

2. ODMULENIE ROWU

2.1. Odmulenie rowu na ok.40 cm

- szerokość dna od 0,8 m do 5 m

- długość 793 m

2.2. Rozplantowanie urobku

3. PRZYGOTOWANIE SKARP

3.1. Ręczne przygotowanie skarp w celu zabezpieczeni kiszką faszynową:

- umocnienie i wyprofilowanie ręczenie rowu (materiał do przygotowania skarp gruby żwir, „czysty” gruz, ziemia),

- teren porośnięty drzewami  trudno dostępny.

4. ROBOTY UBEZPIECZENIOWE

4.1.Umocnienie skarp rowu melioracyjnego kiszką faszynową na długości ok. 713 mb :

- kiszka faszynowa o średnicy 20 cm ułożona podwójnie na długości ok. 713 mb  po obu stronach rowy melioracyjnego,

- na skarpach posiać trawę.

5. PRACE PORZĄDKOWE

5.1.Po zakończeniu prac teren uporządkować i posprzątać, wywóz nieczystości.