Załącznik do zapytania ofertowego

WIZ.271.2.77.2018

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie remontu i przebudowy ogrodzenia części terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 6 (budynek „B”) ul. Kościuszki 11 w Świnoujściu.

Zamawiający wymaga złożenia oferty w dwóch wariantach.

Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje:

Wariant I:

- rozbiórkę istniejącego ogrodzenia stalowego wraz z cokołem murowanym z cegły sylikatowej oraz żelbetowym wraz z wywiezieniem i utylizacją materiałów rozbiórkowych (długość ogrodzenia z cokołem: 106 m),

- montaż ogrodzenia systemowego panelowego –  wys. paneli 1,70 m, wykonane z prętów stalowych poziomych 2x6 mm i pionowych 5 mm ocynkowanych powlekanych farbą poliestrowa kolorze RAL 6005,

- słupki ogrodzeniowe ocynkowane ogniowo, malowane farbą poliestrowa zakończone od góry daszkiem, słupki osadzone w betonie klasy B-20, mrozoodporność – W2

- cokoły prefabrykowane, deska cokołowa żelbetowa gładka wysokości 25 cm  dł. 41 m  oraz 40 cm – dł. 65m.

– długość całości ogrodzenia: około 106 mb, + 2 furtki ogrodzeniowe szer. 0,90 m w świetle słupków, furtki powinny być wyposażone w zamek patentowy z klamką . Furtki w tym samym systemie co ogrodzenie.

Wariant II:

- rozbiórkę istniejącego ogrodzenia stalowego wraz z cokołem murowanym z cegły sylikatowej oraz żelbetowym wraz z wywiezieniem i utylizacją materiałów rozbiórkowych (długość ogrodzenia z cokołem: 106 m),

- zamiast systemu panelowego z prętów stalowych należy zastosować ogrodzenie segmentowe (typ przemysłowy) wykonane z kształtowników stalowych zamkniętych o wym. 20 x 20 (mm) łączonych nakładkowo. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk na gorąco + powłoka poliestrowa w kolorze RAL 6005. Wysokość ogrodzenia 2 m (wraz z cokołem prefabrykowanym żelbetowym) jak w wariancie I. Długość ogrodzenia: 106 m + 2 furtki 0,90 m.

Zastosowane stalowe słupki ogrodzeniowe również cynkowane ogniowo z dodatkową powłoką poliestrową oraz zakończone stalowym daszkiem w kształcie piramidy.

Ogrodzenie w obu wariantach po wykonaniu powinno być tak zakotwione poprzez słupki , aby wykazywało właściwą sztywność i stabilność.

Trasa ogrodzenia pokazana jest na załączonym szkicu przebiegu ogrodzenia.

Fot. 1,2. Istniejące ogrodzenie.

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. Prace powinny być realizowane pod nadzorem osoby posiadającej wiedzę i doświadczenie  w zakresie robót ogrodzeniowych.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Wykonawcy powinni przed złożeniem ofert dokonać oględzin miejsca wykonania  ogrodzenia. W celu dokonania oględzin w/w. obiektu oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-45-74.