Załącznik do zapytania ofertowego WIZ.271.2.92.2018

Zakres rzeczowy robót obejmujący wymianę 4 szt. drzwi  w budynku „B” Szkoły Podstawowej nr1 oraz 1 szt. drzwi w Przedszkolu Miejskim nr 9 w Świnoujściu.

Szkoła Podstawowa nr 1 budynek „B”:

- drzwi aluminiowe wewnętrzne montowane wewnątrz pomieszczenia przy sali gimnastycznej, dwuskrzydłowe. Wymiary drzwi w świetle otworu: szer. 1750 wys. 2230. Drzwi asymetrycznie dzielone – główne skrzydło 90 cm w świetle ościeżnicy, drugie skrzdło blokada góra- dół. Kolor: RAL 5010 MAT, wypełnienie panelem z blachy aluminiowej, 2 zamki., klamka dwustronna, próg aluminiowy.

- drzwi ewakuacyjne z sali gimnastycznej ,zewnętrzne, aluminiowe(ciepłe) dwuskrzydłowe. Wymiary drzwi w świetle otworu: szer. 2040 wys. 2150. Drzwi symetrycznie dzielone. Kolor: RAL 5010 MAT, wypełnienie panelem z blachy aluminiowej, 2 zamki., klamka dwustronna, próg aluminiowy. Należy również zamontować płytę poliwęglanu jednokomorowego do istniejącej konstrukcji stalowej zadaszenia drzwi na zewnątrz.

- drzwi ewakuacyjne aluminiowe, jednoskrzydłowe zewnętrzne, ciepłe. Wymiary drzwi w świetle ościeżnicy: 90 cm x 200cm.  Kolor: RAL 5010 MAT, wypełnienie panelem z blachy aluminiowej, 2 zamki., klamka dwustronna, próg aluminiowy.

Dodatkowo należy zdemontować okno drewniane o wym. 90x83 cm oraz zamurować otwór po zdemontowanym oknie bloczkami gazobetonowymi z otynkowaniem i wykończeniem.

- drzwi zwykłe płytowe białe wymiar otworu: 116 x 205 cm wraz z ościeżnicą.

Przedszkole Miejskie nr 9:

- drzwi aluminiowe z naświetlem, jednoskrzydłowe zewnętrzne, ciepłe. Wymiary drzwi w świetle otworu: 1060xs500 w tym naświetle 410.  Kolor: RAL 9016 MAT, wypełnienie panelem z PCV 24 mm , 2 zamki., klamka dwustronna, próg aluminiowy.

Zamówienie obejmuje demontaż i utylizację starych drzwi po wymianie, obróbki tynkarskie ościeży drzwiowych po wymianie ościeżnicy drzwiowej, wraz z  malowaniem emulsyjnym,  sprzątanie i mycie po robotach, wywiezienie materiałów po wymianie drzwi na miejskie

składowisko odpadów,

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 36 miesięcy.

Zamawiający planuje sukcesywną wymianę pozostałych drzwi wg wzorcowych drzwi będących przedmiotem zamówienia. Drzwi powinny być jak najbardziej zbliżonych do oryginalnych na załączonych fotografiach.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.