Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego WEZ.271.2.97.2018

Zakres rzeczowy robót.

Wykonanie remontu  pomieszczenia natrysków przy sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 budynek „B” ul. Witosa 12 w Świnoujściu.

- demontaż przyborów sanitarnych (3 umywalki z syfonami i podejściami z pcv, demontaż baterii umywalkowych stojących,

- rozbiórka murowanych i obłożonych glazurą ścianek działowych wygradzających kabiny natryskowe,

- skucie płytek ceramicznych glazurowanych ze ścian pomieszczenia ,

- skucie posadzki z płytek terakotowych,

- wymiana instalacji elektrycznej z oprawami wg dokumentacji projektowej,

- wymiana grzejników żeliwnych na panelowe wg dokumentacji projektowej,

Fot.1. Widok ściany z umywalkami.                     Fot.2. Oprawy  oświetleniowe do wymiany.

- wymiana poziomów kanalizacji ściekowej - podejścia do odwodnienia liniowego oraz wpustów podłogowych (odwodnienie liniowe i wpusty nierdzewne) wg dokumentacji projektowej,

- wymiana instalacji wodnej wg dokumentacji projektowej,

Fot. 3. Istniejący brodzik do demontażu.                    Fot. 4. Grzejnik do demontażu.

- na skutej posadzce położyć izolację przeciw wodną dla pomieszczeń mokrych w technologii np. woder,

- położenie nowej posadzki z płytek gresowych metodą kombinowaną w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym, płytki I klasy jakości V stopień ścieralności, antypoślizgowe,

Fot. 5. Widok na posadzkę z kratką ściekową do rozbiórki.

- wymiana 2 szt.  drzwi  wejściowych do pomieszczenia  natrysków (szer. 90 cm) , drzwi i ościeżnica  ze stali nierdzewnej typ łazienkowy z tulejami nawiewnymi.

Fot.6. Drzwi do wymiany .

- w miejscu skutej istniejącej glazury na ścianach dookoła pomieszczenia natrysków położenie nowej glazury na wysokość ościeżnicy drzwiowej (2,05m). Płytki glazurowane  kładzione na klej, płytki gatunek I, wymiary, kolor glazury i kolor spoiny epoksydowej  do uzgodnienia z Zamawiającym,

- nad każdą umywalką  zamontować (wkleić w glazurę) lustro o wysokości około 60 cm,

-  ściany powyżej glazury oraz sufity  malowane farbą emulsyjną na biało z wcześniejszym przygotowaniem powierzchni do malowania i gruntowaniem (gładź szpachlowa  grubości min. 3mm),

- w miejscu rozebranych kabin murowanych ,ceramicznych zamontować nowe  - 10 szt. kabiny natryskowe typu SANIPOL, ALSANIT lub SOLMET  z drzwiami wysokości kabin około 1,80 m od poziomu posadzki. Kolor kabin do uzgodnienia z zamawiającym i użytkownikiem.

- instalacja wentylacyjna wg załączonej dokumentacji projektowej,

- piony kanalizacyjne zabudować płytami gipsowo kartonowymi p. wilgociowymi obłożonymi płytkami glazurowanymi z pozostawieniem rewizji kanalizacji i na zawory odcinające,

- umywalki 3 szt. nowe szer. 60 cm, z bateriami umywalkowymi stojącymi oraz półnogą, podejście wod.-kan. pod umywalkę zabudowane w ścianie pod glazurą,

- wymiana instalacji elektrycznej wg załączonego projektu.

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia natrysków : 20,04 m2, wysokość: 3,15m.

Zamówienie dotyczy tylko pomieszczenia umywalni bez przedsionków i wc.

Zamówienie obejmuje wywóz materiałów z remontu na składowisko odpadów.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.