Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

nr  WIZ .271.2.101.2018

Opis przedmiotu zamówienia:

wykonanie pomieszczenia gospodarczo - magazynowego    na terenie Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Sosnowej 16 w Świnoujściu.

Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje:

wykonanie pomieszczenia o wymiarach wewnętrznych około 4,80m x 4,80m.

Ściany drewniane z balika sosnowego 35mm, podłoga drewniana na legarach z balika jak ściany. Dach dwuspadowy drewniany kryty papą, wiatrownice drewniane. Drzwi jednoskrzydłowe, drewniane  90 cm w świetle ościeżnicy z dwoma zamkami, klamką, szyldem. Okno drewniane o wymiarach min. 140x95cm z okiennicą drewnianą.

Rynny i rury spustowe systemowe z pcv w kolorze ciemno brązowym..

Elementy drewniane powinny być zaimpregnowane min. 2 krotnie od strony zewnętrznej oraz od wewnętrznej.

Dolna konstrukcja (od strony gruntu) powinna być zaimpregnowana preparatem do ochrony drewna przed wilgocią.

Zamówienie obejmuje wykonanie, dostawę  i  montaż na terenie Przedszkola.

Zamawiający przygotuje miejsce postawienia oraz  fundamentowanie oparcia konstrukcji na bloczkach betonowych.

W celu omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-45-74.