Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego WIZ.271.2.111.2018.

Zakres rzeczowy robót.

Wykonanie remontu  sanitariatu nauczycielskiego   na II piętrze budynku  Szkoły Podstawowej nr 6 – budynek „B”  przy  ul. Kościuszki 11  w Świnoujściu.

- demontaż urządzeń sanitarnych – miska ustępowa z płuczką, umywalka z syfonem umywalkowym,

- rozbiórka drzwi wewnętrznych z ościeżnicą,

Fot.1,2. Sanitariat do remontu.

- wymiana podejścia kanalizacyjnego na pcv do miski ustępowej oraz do umywalki, wymiana pionu kanalizacyjnego żeliwnego na pcv z rewizją (pion do zabudowy płytą GK),

- montaż nowej instalacji wody ciepłej i zimnej z podejściami do umywalki i płuczki,

- montaż nowych drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą do pomieszczenia wc. Skrzydło drzwiowe łazienkowe prawe, pełne z kratką lub tulejami nawiewnymi w pasie dolnym, klamką z zamkiem i szyldem, drzwi w okleinie np. olcha, ościeżnica drewniana, odbój drzwiowy na ścianie,

- położenie płytek glazurowanych na wysokość ościeżnicy drzwiowej (2,05m). Płytki glazurowane kładzione na klej,  gatunek I, wymiary, kolor glazury i kolor spoiny do uzgodnienia z Zamawiającym.

-  ściany powyżej glazury oraz sufity  malowane farbą emulsyjną na biało z wcześniejszym przygotowaniem powierzchni do malowania i gruntowaniem (gładź szpachlowa nie gorsza niż Gipsar grubości min. 3mm),

- wymiana grzejnika żeliwnego na stalowy płytowy o takiej samej powierzchni grzewczej,

- położenie nowej posadzki z płytek terakotowych w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym, płytki I klasy jakości, IV stopień ścieralności.

Fot. 3,4. Widok pomieszczenia sanitarnego.

Fot. 5. Widok drzwi wejściowych do sanitariatu  z korytarza.

- montaż nowej miski ustępowej wiszącej wraz z płuczką w systemie Geberit,

- montaż nowej umywalki szer. 50 cm wraz z baterią umywalkową stojącą z mieszaczem typu EKO, oraz  estetycznym syfonem umywalkowym nierdzewnym,

- wymiana kratki wentylacyjnej na nową nierdzewną,

- wymiana instalacji elektrycznej:  wpust oświetleniowy – kinkiet(przewód YDYp4x1,5)

Kinkiet techniczny uderzenioodporny, podstawa i klosz wykonane z policarbonalu w kolorze białym, elektroniczny układ zapłonowy do świetlówek 1x28W, IP54,

plafoniera techniczna uderzenioodporna również z policarbonalu w kolorze białym taki sam układ zapłonowy jak przy kinkiecie.

W istniejącym skrzydle drzwiowym wejściowym z korytarza zamontować tuleje napowietrzające w pasie dolnym drzwi.

Powierzchnia sanitariatu: 3,66 m2, h= 2,65m

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. Prace powinny być realizowane pod nadzorem osoby posiadającej wiedzę i doświadczenie  w zakresie robót budowlano -remontowych.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Wykonawcy powinni przed złożeniem ofert dokonać oględzin miejsca wykonania  ogrodzenia. W celu dokonania oględzin w/w. obiektu oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-45-74.