Załącznik do zapytania ofertowego nr WO.DG.271.401.2018

Zakres rzeczowy remontu podłogi w pomieszczeniu biurowym Wydziału Urbanistyki i Architektury na II piętrze budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu.

Pomieszczenie biurowe nr 222, powierzchnia użytkowa  31,61 m2

- zdjęcie listew przypodłogowych drewnianych, usunięcie starej podłogi z klepek parkietowych, przygotowanie odkrytego podłoża,

-  położenie systemu wyrównawczego z wykładziny podkładowej typu Forbo Quckfit,

- położenie wykładziny  podłogowej rulonowej, szerokość  4 m, klasa 33 , skład runa  100% Poliamid IMPREL, gęstość runa 218 000 pkt/m2,  wysokość runa 3 mm, wysokość całkowita 6 mm, masa runa: 640 g/m2 , masa całkowita: 1 711 g/m2, podkłąd Action Back (juta syntetyczna), trudnopalność Cfl-S1, zastosowanie: obiektowe

- wykończenie:  listwa progowa x 1.

Wykładzina musi posiadać wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty do stosowania w pomieszczeniach obiektowych.

Montaż wykładziny: łączenie wykładzin na klej, inne newralgiczne miejsca – taśma dwustronna i listwa podłogowa.

Wykończenie: cokół z obszytej wykładziny dywanowej, wysokość 82 mm.

Zamówienie obejmuje wywóz materiałów z remontu na składowisko odpadów.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 24 miesiące.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia w tym również wykończenie progów  drzwiowych po wykonaniu nowej podłogi.