Załącznik nr 2 do zapytania cenowego WIZ.ZP.271.2.5.2019

Opis przedmiotu zamówienia: roboty rozbiórkowe

Wykonanie robót rozbiórkowych budynku  gospodarczego  położonego na zapleczu budynku przy ul. Chopina 22 w Świnoujściu.

Powierzchnia  zabudowy: 60 m2,

Wysokość budynku około 5,50 m.

Rozbiórka obejmuje budynek gospodarczy dwu kondygnacyjny, bez podpiwniczenia, wolnostojący. Fundamenty betonowe, ściany konstrukcyjne i działowe murowane z cegły ceramicznej, dach konstrukcji drewnianej jedno spadowy pokrycie z papy bitumicznej.

Strop  nad parterem oraz schody konstrukcji drewnianej. Stolarka drzwiowa drewniana (ciesielska), stolarka okienna drewniana krosnowa.

Fot. 1. Widok elewacji frontowej(zachodniej).

Fot. 2. Elewacja wschodnia.                                      Fot.3. Elewacja południowa.

Fot.4.Elewacja Północno – wsch.                                   Fot. 5. Elewacja północno –zach.

Zakres robót rozbiórkowych obejmuje:

- całkowita (wraz z fundamentami) rozbiórka obiektu i oczyszczenie terenu z gruzu i materiałów porozbiórkowych oraz materiałów znajdujących się wewnątrz pomieszczeń, wywiezienie gruzu i odpadów porozbiórkowych,- oraz odpadów znajdujących się wewnątrz obiektów na miejskie wysypisko odpadów na Wyspie Wolin wraz z poniesieniem przez Wykonawcę opłat za przyjęcie na wysypisko. Odpady wymagające utylizacji (papa) wymagają oddzielnego dokumentu przyjęcia na składowisko z wyraźnym zaznaczeniem rodzaju złożonego odpadu.

- Uporządkowanie terenu po rozbiórce łącznie z nawiezieniem ziemi do poziomu terenu przyległego w miejscach usunięcia fundamentów.

Zamawiający wymaga dostarczenia w terminie odbioru końcowego robót rozbiórkowych dokumentów potwierdzających złożenie materiałów rozbiórkowych na składowisko odpadów zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami.

W celu dokonania oględzin w/w. obiektów oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-4574.