Załącznik do zapytania ofertowego WIZ.271.2.21.2019

Zakres rzeczowy robót obejmujący wymianę  drzwi wewnętrznych  w budynku Szkoły Podstawowej nr1 oraz w budynku  Liceum Ogólnokształcącego  w Świnoujściu.

Demontaż  4 szt. drzwi wewnętrznych drewnianych wejściowych do klas wraz z ościeżnicami z odzyskaniem do ponownego wbudowania stalowych rozet w kształcie kwiatów kotwiących ościeżnice do ściany,

Fot. 1. Widoczna rozeta mocująca ościeżnicę.                 Fot. 2. Wzór drzwi do zamontowania przy wymianie.

Dostawa i montaż 4 szt. drzwi drewnianych wewnętrznych wykonanych wg załączonego wzoru na fotografiach wraz z ościeżnicą drewnianą z zamkiem wpuszczanym, klamką i wkładką patentową oraz 3 kluczami dla każdych drzwi.

Drzwi z łukiem, ościeżnica bramowa o szer. po części zewnętrznej 150 cm x wys. 243 cm plus 37 cm łuk w najwyższym punkcie. Szerokość skrzydła 122 cm x wys. 234cm.

3 szt. lewe, 1 szt. prawe szer. kolor ciemny orzech.

Drzwi do toalet na parterze: 3 szt.

drzwi z imitacją łuku nad nadprożem

- wc dziewcząt 93x202cm

- wc chłopców 93x205cm

- wc nauczycielskie 93x205cm

Drzwi drewniane z klamką, szyldem, zamkiem z wkładką patentową. W pasie dolnym skrzydła drzwiowego zamontowane tuleje wentylacyjne. Całość w kolorze ciemny orzech.

Zamawiający planuje sukcesywną wymianę pozostałych drzwi wg wzorcowych drzwi już wymienionych wcześniej. Drzwi powinny być jak najbardziej zbliżone wyglądem do już wcześniej wymienionych (patrz Fot. 2).

Drzwi do wymiany w Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Niedziałkowskiego 10.

Drzwi drewniane 4 szt.

Fot.3,4. Drzwi do sali gimnastycznej do wymiany (widok całości i jednego skrzydła).

Demontaż istniejących i montaż nowych następujących drzwi wewnętrznych:

- wejściowe do sali sportowej wym. wys.220 x szer.218cm  ościeżnica bramowa 7 cm , drzwi symetrycznie dzielone, typ wzmocniony odporny na uderzenia piłek. Szkło przezroczyste bezpieczne, drzwi z zamkiem, klamką ,szyldem, wkładką patentową z 3 kluczami. Drzwi wykonać zachowując w możliwie wierny sposób ich wygląd historyczny,

- wejściowe z korytarza szkolnego do holu przy sali gimnastyczne, wymiary 240cm wys. x 187cm szer., ościeżnica bramowa, drzwi asymetrycznie dzielone skrzydło główne min. 90 cm w świetle ościeżnicy, pozostałe skrzydło otwierane z blokadą. Przeszklenie jak w drzwiach do sali gimnastycznej, szkło bezpieczne przezroczyste, kolor drzwi- ciemny orzech , wyposażenie w klamkę, szyld, zamek z wkładką patentową 3 klucze.

- wejściowe do części podpiwniczonej 200x 89cm, pełne,  prawe, ościeżnica regulowana 28 cm, kolor ciemny orzech, wyposażenie j.w.,

- wejściowe do magazynka sportowego, wymiary: 209cm x99cm, pełne, lewe ościeżnica regulowana 29 cm, kolor ciemny orzech, w pasie dolnym skrzydła drzwiowego zamontować tuleje wentylacyjne.

Przy wymianie wszystkich drzwi wykonawca powinien również wykonać:

- obróbki tynkarskie ościeży drzwiowych po wymianie ościeżnicy drzwiowej, wraz z

malowaniem emulsyjnym,

- sprzątanie i mycie po robotach, wywiezienie materiałów po wymianie drzwi na miejskie

składowisko odpadów,

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 36 miesięcy.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.