Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego WIZ.271.2.29.2019

Zakres rzeczowy robót obejmujący na remont sali reedukacyjnej w budynku Szkoły

Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Szkolnej 1 w Świnoujściu”.

- zerwanie istniejących tapet ze ścian w klasie,

- malowanie ścian farbą lateksową klasy 1-2 odporności na szorowanie z przygotowaniem powierzchni  do malowania – gładzie z gipsu szpachlowego min.gr. 3 mm,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną białą z przygotowaniem podłoża do malowania – gładzie gipsowe min. 3mm.

Ściany i sufity gruntowane podkładem dla farb lateksowych oraz emulsyjnych.

Kolory ścian : system CAPAROL ,kolor biały.

Fot. 1, 2. Widok sali do remontu.

- montaż na ościeżach ścian przy drzwiach wejściowych  narożników ochronnych z kątownika pcv o wymiarach 5cmx5cm z fazowaną -półokrągłą krawędzią kątową, wys. około 160 cm dopasowanych kolorystycznie do  koloru ściany,

Fot. 3. Widok sali do remontu.        Fot. 4. Widok sufitu sali do remontu.

- rozbiórka istniejącej nawierzchni z wykładziny rulonowej pcv, naprawa istniejącego podłoża betonowego – uzupełnienie ubytków, naprawa spękań, wyrównanie, masa samopoziomująca, szlifowanie, położenie wykładziny podłogowej dywanowej typu FLOTEX Forbo w kolorze jasny melanż. Listwy przypodłogowe rdzeniowe wys. 10 cm, wypełnienie rdzenia tą sama wykładziną.

Wszystkie wbudowane materiały powinny mieć atesty i aprobaty techniczne , atesty higieniczne. Materiały z rozbiórki, odpady budowlane należy us unąć na miejskie składowisko odpadów.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 36 miesięcy.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.