Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiot niniejszego zamówienia, obejmuje w szczególności:

- Roboty budowlane obejmujące budowę zagospodarowania terenu Amfiteatru Miejskiego przy ul. Chopina 30 w Świnoujściu, w niżej opisanym zakresie:

- Prace przygotowawcze - rozbiórki: nawierzchni z podbudową i obrzeżami, bramy wjazdowej od ul. Matejki, bramy bocznej, ogrodzenia, schodów kamiennych, grilla kamiennego z podbudową, pawilonu kawiarnianego, lamp, usuniecie karpin, itd.

- Budowa: kontenera murowanego, grilla z zadaszeniem, elementów małej architektury, ciągów komunikacyjnych i placów utwardzonych z betonowej kostki i płyt chodnikowych, schodów terenowych, instalacji zewnętrznych: wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, oświetlenia terenu.

- Zieleń: wykonanie trawników, nasadzenie krzewów.

- Zamówienie nie obejmuje wykonania instalacji monitoringu oraz wycinki drzew ponieważ zakres ten został już wykonany;

- Elementy pochodzące z wykonanych rozbiórek Wykonawca będzie zobowiązany:

- Zdemontowane bramy oraz fragmenty ogrodzenia – przekazać użytkownikowi

- Wszelkie pozostałe materiały – zutylizować zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami.

- Przedmiot zamówienia podstawowego określa szczegółowo dokumentacja projektowa zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2.3 do siwz „Wykaz dokumentacji projektowej.”

- Podane w przedmiarze robót ilości i asortyment robót należy traktować jako poglądowe, służące określeniu szacunkowego zaawansowania wykonywanych robót, a nie opisaniu ilości oraz przedmiotu robót do wykonania.

- Przedmiot zamówienia odpowiada następującym kodom CPV:

przedmiot główny:

45111291-4	- roboty w zakresie zagospodarowania terenu;

przedmioty dodatkowe:

45000000-7	- roboty budowlane;

45111200-0	-roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
  ziemne;

45233140-2	- roboty drogowe;

45315100-9	- instalacyjne roboty elektrotechniczne;

45232460-4	- roboty sanitarne;

45330000-9	- roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

- Wszelkie gotowe produkty (z podaniem nazwy, symbolu i producenta) wskazane do zastosowania w dokumentacji projektowej stanowią jedynie przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

- gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych) z tolerancją ± 5%

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, hydrauliczne, charakterystyki liniowe) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

pod warunkiem, że do oferty wykonawcy załączono dokumenty z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu określające parametry techniczne w zakresie równoważności z określonymi w dokumentacji projektowej

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

Zastosowanie produktów równoważnych nakłada na Wykonawcę obowiązek wykonania na własny koszt wykonawcy:

- niezbędnych obliczeń (przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia projektowe) potwierdzających uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych przez Projektanta w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacji technicznej,

- zamiennych rysunków wykonawczych oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.