#### Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu nr WIM.271.1.9.2019 dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Budowa osiedlowego mini parku na Warszowie”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowania terenu na dz. nr 102, obręb 0014 w Świnoujściu w ramach zadania pn.: „Budowa osiedlowego mini parku na Warszowie”

Kody CPV

45111291-4 – roboty w zakresie zagospodarowania terenu,

45112720-8 – roboty  w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych,

45233200-1 - roboty w zakresie różnych nawierzchni,

45112710-5 – roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.

Prace należy wykonać wg dokumentacji projektowej stanowiącej integralną część umowy uwzględniając następujące uwagi:

- przed rozpoczęciem robót związanych z wycinką drzew Wykonawca zobowiązany jest wykonać rozpoznanie ornitologiczne, flory i grzybów objętych ochroną w celu określenia możliwości prowadzenia robót. Prace należy wykonać pod nadzorem ornitologa,

- podczas prac związanych z budowa toru rowerowego wskazana jest konsultacja z firmą specjalizująca się w budowie tego typu torów

Wykaz dokumentacji:

- projekt Budowlano-Wykonawczy „Budowa osiedlowego mini parku na Warszowie”

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w związku z realizacją zadania „Budowa osiedlowego mini parku na Warszowie”

- projekt budowlano-wykonawczy przyłączy elektroenergetycznego oraz wody i kanalizacji sanitarnej do toalety publicznej wraz z pompownią ścieków sanitarnych

- specyfikacja techniczna przyłączy elektroenergetycznego oraz wody i kanalizacji sanitarnej do toalety publicznej wraz z pompownią ścieków

- inwentaryzacja drzewostanu (Wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne, sanitarne, prześwietlające, korygujące i techniczne wchodzą w zakres niniejszego zamówienia)

- projekt toru rowerowego „pumptrack”

- szacunek brakarski drzew

Uwagi:

- Wszystkie urządzenia zabawowe należy wyposażyć w tabliczki informujące o sposobie wykorzystania danego elementu i przestrzeganiu zasad bezpiecznego użytkowania.

- Fundamentowanie i instalowanie urządzeń zabawowych wykonać zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009 i zaleceniami producentów zabawowych.

- Wszystkie montowane urządzenia i nawierzchnia bezpieczna placu zabaw muszą posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zdolności – potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o normy obowiązujące w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi.

- W dokumentacji odbiorowej należy przekazać dziennik przeglądów placu zabaw a także certyfikaty uprawniające do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa, atesty i deklaracje zgodności na zastosowane materiały i urządzenia oraz aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzenie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Wszelkie gotowe produkty (z podaniem nazwy, symbolu i producenta) wskazane do zastosowania w dokumentacji projektowej stanowią jedynie przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań  równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

- gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych)  z tolerancją ± 5%

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, hydrauliczne, charakterystyki liniowe) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.