Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego WIZ.271.2.75.2019

Zakres rzeczowy robót obejmujący malowanie sal lekcyjnych w pawilonie „B” i „C”budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Szkolnej 1 w Świnoujściu.

Stan istniejący: ściany malowane zostały jako lamperie do wysokości 1,50-1,60m, powyżej malowane farbą emulsyjną w różnych kolorach . Sufity malowane farbą emulsyjną w kolorze białym.

Powierzchnie sal lekcyjnych zawierają załączone rzuty poziome pawilonów ”B” i „C’.

Prace obejmują:

- malowanie ścian farbą emalią ftalową matową do wysokości ościeżnicy drzwiowej z przygotowaniem powierzchni dla tego rodzaju farby oraz malowanie farbą lateksową klasy 1-2 odporności na szorowanie powyżej ościeżnicy do sufitu z przygotowaniem powierzchni  do malowania: pawilon „B” – gładzie z gipsu szpachlowego min.gr. 3 mm, pawilon „C” – istniejące gładzie pozostają,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną białą z przygotowaniem podłoża do malowania – gładzie gipsowe min. 3mm w pawilonie „B” w pawilonie „C” gładzie istniejące pozostają.

Ściany i sufity gruntowane podkładem dla farb lateksowych, wmalii ftalowej oraz farb emulsyjnych.

Kolory ścian do wys. ościeżnicy – emalia ftalowa kolor pastelowy,  powyżej ościeżnicy drzwiowej: farba lateksowa system CAPAROL ,kolor pastelowy taki sam jak poniżej do uzgodnienia z zamawiającym na etapie malowania.

- malowanie farbą emalią ftalową elementów konstrukcji kratownicy stalowej pod sufitem oraz słupów stalowych w każdej sali lekcyjnej.

Fot. 1, 2. Widok sal do malowania.

- montaż na ościeżach ścian przy drzwiach wejściowych  narożników ochronnych z kątownika pcv o wymiarach 5cmx5cm z fazowaną -półokrągłą krawędzią kątową, wys. około 160 cm dopasowanych kolorystycznie do  koloru ściany,

- drobne naprawy istniejących ścian – rysy, ubytki, pęknięcia,

Fot. 3, 4. Widok sufitów do mlowania.

Fot. 5. Widok uszkodzonych nakładek parapetów okiennych.

Roboty malarskie obejmują zabezpieczenie podłóg folią pcv, mycie i sprzątanie po robotach malarskich.

Zamówienie obejmuje wymianę uszkodzonych obrzeży końcówek krótszych boków istniejących parapetów okiennych wewnętrznych pcv, oraz demontaż cięgien do otwierania okien w pasie górnym ściany korytarzowej (3 cięgna w każdej klasie mocowane do ściany).

Rury c.o. pozostają bez malowania jako ocynkowane.

Wszystkie wbudowane materiały powinny mieć atesty i aprobaty techniczne , atesty higieniczne. Materiały odpadowe budowlane należy usunąć na miejskie składowisko odpadów.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 36 miesięcy.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.