Załącznik nr 1

Szczegółowy zakres rzeczowy aktualizacji map - Wymagania dla mapy do celów projektowych

Mapa do celów projektowych powinna spełniać następujące warunki:

1) Mapa winna spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu MGPiB z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 24 poz .133).

2) Mapa winna być wykonana jako mapa numeryczna w skali 1:500 (wyjątkowo po uzgodnieniu z Zamawiającym 1:1000).

3) Zasięg mapy winien obejmować pas terenu w granicach projektowanych linii rozgraniczających poszerzony z każdej strony o pas terenu szerokości minimum 30,0 m, a w miejscach występowania infrastruktury technicznej (z uwzględnieniem jej przebudowy) o odpowiednio szerszy pas terenu.

4) Mapa winna spełniać następujące szczególne wymagania odnośnie istniejących i projektowanych sieci uzbrojenia technicznego terenu:

– wywiady branżowe odnośnie lokalizacji przewodów sieci uzbrojenia muszą obejmować wszystkich potencjalnych użytkowników tych sieci, przy czym fakt przeprowadzenia tych wywiadów musi być udokumentowany,

– urządzenia odkryte podczas prac polowych, co do których nie było informacji powinny być zinwentaryzowane, a wszystkie informacje dotyczące tych urządzeń powinny być uzyskane od ich właścicieli.

5) Mapa winna spełniać wymagania związane z przyjęciem do zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zostać przyjętą do tego zasobu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011r., nr 263 poz. 1572) .

6) Podstawą nawiązania pomiarów jest osnowa geodezyjna. Jeżeli istniejąca w terenie osnowa nie umożliwia właściwego nawiązania, należy ją uzupełnić lub założyć nową. Osnowa geodezyjna powinna być opracowana w układzie państwowym. Osnowy: poziomą i wysokościową – należy założyć lub uzupełnić zgodnie z przepisami prawa geodezyjnego a w szczególności z

Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14. 02. 2012 w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

7) Skład dokumentacji związanej z opracowaniem mapy:

– Sprawozdanie techniczne,

– Dokumentacja z wywiadów branżowych i informacje uzyskane od właścicieli urządzeń

obcych,

– Arkusze map w formacie „złożeniowym” A4 dla celów projektowania dróg w układzie wstęgowym tak utworzonym, aby poszczególne odcinki były optymalnie dostosowane do kształtu trasy. Na każdym arkuszu należy załączyć zastosowany podział na pojedyncze odcinki z oznakowaniem właściwego odcinka. Arkusze muszą mieć poświadczenie właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz właściwego Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej.