Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego WIZ.271.2.81.2019

Zakres rzeczowy robót obejmujący wykonanie robót malarskich  sali gimnastycznej w  Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Witosa 12  w Świnoujściu.

Prace malarskie obejmują malowanie dwóch ścian podłużnych:

- ściany okiennej z drabinkami gimnastycznymi,

-  ściany z galerią

Ściana okienna:

długość ściany okiennej 29,70m wys. 8,60m , ilość okien pcv 10 szt., o wymiarach 2,68 m  x 4,72 m , malowanie ościeży okiennych  farbą emulsyjną do wysokości sufitu z przygotowaniem powierzchni do malowania.

Fot. 1,2. Ściana okienna.

Zakres dla tej ściany obejmuje również demontaż i ponowny montaż drabinek gimnastycznych, wycięcie ram z kątownika stalowego o wymiarach 4,68mx2,71m w 10 oknach, malowanie grzejników radiotorowych – 10 kompletów po 4 szt. pod oknami wraz z rurami c.o..

Fot.3,4. Grzejniki radiotorowe.

- ściana z galerią,

parter:  długość ściany  29,70m wys. 3,54 m malowane emalią ftalową matową z przygotowaniem powierzchni do malowania,

piętro galerii: dł. 29,89m wys.6,40m,  ilość okien pcv  8 szt., o wymiarach 2,61 m  x 3,51 m oraz 1 szt. 1,79 x 3,51m, malowanie ościeży okiennych  farbą emulsyjną do wysokości sufitu z przygotowaniem powierzchni do malowania.

Fot. 5,6. Galeria.

Zakres dla tej ściany obejmuje również malowanie grzejników radiotorowych – 8 kompletów po 4 szt. pod oknami wraz z rurami c.o. , malowanie balustrady stalowej galerii dł. 29,89 m i wysokości 0,95m wraz z pochwytem drewnianym o wysokości 18 cm.

Fot. 7.8. Konstrukcje koszy.

Elementy stalowe malowane emalią ftalową z wcześniejszym przygotowaniem powierzchni do malowania.

Zamówienie obejmuje również malowanie konstrukcji stalowych koszy do gry w koszykówkę:

- 2 kosze główne, 4 kosze boczne,

- wyczyszczenie kratek wywietrzaków dachowych na suficie sali gimnastycznej,

- montaż narożników ochronnych na ościeżach drzwiowych  do wysokości ościeżnicy w 2

drzwiach wejściowych, narożniki z krawędzią wyobloną, szerokość kątownika 4-5 cm w kolorze dopasowanym do koloru ściany.

Kolorystyka ścian, grzejników, rur do uzgodnienia z inwestorem na etapie realizacji.

Roboty malarskie obejmują zabezpieczenie okien i podłóg folią pcv, mycie i sprzątanie po robotach malarskich.

Wszystkie wbudowane materiały powinny mieć atesty i aprobaty techniczne , atesty higieniczne. Materiały odpadowe budowlane należy usunąć na miejskie składowisko odpadów.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 36 miesięcy.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.