Załącznik do zapytania ofertowego

WIZ.271.2.83.2019

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie robót malarskich  w pomieszczeniach gospodarczych poziomu piwnic  budynku Szkoły Podstawowej nr 6 ul. Staszica 17 w Świnoujściu.

Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje:

- roboty malarskie ścian powyżej istniejącej glazury, malowanie ościeży okiennych oraz sufitów (malowanie farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni do malowania), malowanie 1 szt. stalowej ościeżnicy drzwiowej, malowanie rur wodnych i c.o.

Skucie miejscowe istniejącej glazury i położenie w tym samym miejscu nowych płytek glazurowanych – pow. około 3 m2),

- sprzątanie po robotach malarskich.

Fot. 1,2,. Widok pomieszczeń zaplecza kuchni.

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń do malowania: 50,17 m2

Wysokość pomieszczeń: 2,74 m,

Wysokość istniejącej lamperii z płytek glazurowanych: 1,41 m

W załączeniu rzut poziomy pomieszczeń do malowania.

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Wykonawcy powinni przed złożeniem ofert dokonać oględzin miejsca wykonania  zamówienia. W celu dokonania oględzin w/w. obiektu oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-45-74.