#### Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu nr WIM.271.2.77.2019 dotyczącym wyboru wykonawcy robót budowlanych na realizację zamówienia publicznego pn.:

Przebudowy oświetlenia w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Szkolnej 1 w Świnoujściu.

Główny kod PCV:

1. Kod CPV 	- 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Dodatkowe kody CPV:

2. Kod CPV 	- 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia

3. Kod CPV 	- 45315700-5 Montaż rozdzielnic elektrycznych

4. Kod CPV 	- 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

5. Kod CPV 	- 45314310-7 Układanie kabli

6. Kod CPV 	- 45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej

7. Kod CPV 	- 45000000-7 Roboty budowlane

8. Kod CPV	 - 45111300-1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe

9. Kod CPV 	– 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

10. Kod CPV 	– 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania;

11. Kod CPV 	– 45111220-6 Roboty budowlane wykończeniowe

12. Kod CPV 	– 45210000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługa operatorską do 		prowadzenia robót z zakresu budownictwa

13. Kod CPV 	– 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

Zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową dołączoną do zapytania, stanowiącą integralną część umowy, z uwzględnieniem poniższych zapisów (dotyczy wszystkich części):

Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalacji oświetlenia sportowego w Sali gimnastycznej, instalacji gniazd wtykowych w sali gimnastycznej oraz bilans mocy całego budynku Szkoły Podstawowej nr 4. W budynku Szkoły Podstawowe nr 4 w sali gimnastycznej istnieje oświetlenie sportowe oparte o oprawy oświetleniowe z lampami wyładowczymi rtęciowymi. Ze względu na ich stan oraz duże zużycie energii elektrycznej oprawy zostaną wymienione na nowe. Istniejące oprawy oświetleniowe, szafka sterownicza TSG1 oraz szafki z gniazdami wtykowymi przeznaczone są do demontażu.

- Część budowlana– naprawy i malowanie w pomieszczeniach gdzie były wykonywane roboty elektryczne.

- Zaprawienie bruzd z ułożonymi przewodami instalacji elektrycznej zaprawą tynkarską z wierzchnim wykończeniem gipsową gładzią szpachlową.

- Malowanie ścian farbą lateksową klasy 1-2 odporności na szorowanie z przygotowaniem powierzchni do malowania – gładzie z gipsu szpachlowego gr. 3 mm, przy gładziach stosować kątowniki przy narożach ościeży okiennych.

- Malowanie sufitów farbą emulsyjną białą z przygotowaniem podłoża do malowania – gładzie gipsowe min. 3mm (ściany i sufity gruntowane podkładem dla farb lateksowych oraz emulsyjnych).

- Część elektryczna

Należy zdemontować istniejące oprawy oświetleniowe wraz z instalacją zasilającą oraz szafkę sterowniczą oświetlenia. Nowe oprawy ze źródłami LED należy zasilić ze zmodernizowanej tablicy, natomiast ich sterowanie odbywać się będzie z nowej tablicy. Wymianie podlegają gniazda wtykowe 230V i 400V wraz z szafkami ochronnymi. Po zakończeniu prac należy wykonać odpowiednie pomiary poszczególnych instalacji, oraz uruchomić je.

- Uwaga!

W dokumentacji projektowej wskazano szereg produktów gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczonych do zastosowania. Produkty te stanowią przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający, dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

-	gabarytów i konstrukcji (wielkość z tolerancją ± 5%, rodzaj oraz liczba elementów składowych),

-	charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

-	charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału),

-	wyglądu (struktura, barwa, kształt),

-	parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcja, charakterystyki liniowe itp.) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej i projekcie budowlano-wykonawczym.

-	parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

# Zastosowanie produktów równoważnych nakłada na Wykonawcę obowiązek wykonania niezbędnych obliczeń (przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia) potwierdzających uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych przez Projektanta w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacji technicznej oraz wymaga akceptacji Zamawiającego i Projektanta.