#### Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu nr WIM.271.1.35.2019 dotyczącym wyboru wykonawcy robót budowlanych na realizację zamówienia publicznego pn.:

„Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu – sektor 1”

Przedmiot zamówienia odpowiada następującym kodom CPV:

Główny kod CPV:

- 77310000-6	 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymanie terenów zielonych

- 45231110-9	 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów,

Dodatkowe kody CPV:

- 45233253-7	 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych,

- 45314310-7	 - Układanie kabli,

- 45247220-8	- Roboty budowlane w zakresie przelewów,

- 45247270-3	- Budowa zbiorników.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu – Sektor 1” w oparciu o projekt budowlany, projekty wykonawcze oraz dokumentację uzupełniającą. Zadanie jest kontynuacją działań przy rewaloryzacji zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu i uzyskało dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu EWT Interreg Va tytuł: „Wzrost atrakcyjności dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez powiązanie ze sobą infrastruktury turystycznej, wspólną promocję oraz zwiększenie stopnia transgranicznej znajomości oferty turystycznej /Parku Zdrojowego, Tierpark Greiswald e.V., Feldherren – Akademie e.V.”

Zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową, załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiącą integralną część umowy, z uwzględnieniem poniższych zapisów :

Część I zamówienia:

- Wykonanie zagospodarowania terenu i zieleni oraz małej architektury w Parku Zdrojowym – etap 1 - działki nr 118/2, 162, 164 obręb 0002, nr 223 obręb 0006 Świnoujście.

Realizacja robót budowlanych w celu rekompozycji Parku w oparciu o wielobranżowe projekty budowlany i wykonawczy oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

W związku z częściową realizacją melioracji Parku Zdrojowego tj. wykonaniem rowów odwadniających jedynie w północnej części sektora 1 z projektu zieleni wyłącza się następujące elementy:

- wyłącza się wycinkę drzew wskazanych w Tabeli inwentaryzacji i gospodarki drzewostanem Park Zdrojowy sektor 1 pod numerami: 113, 114, 115, 161, 162, 174, 184, 227, 228, 230, 231, 232, 246, 267, 268, 269, 270 – wskazanych w dokumentacji jako kolidujących z projektowaną melioracją

- Należy dodatkowo wykonać przepusty S2 – Wl3, P5 – P6, P7 – P8, P9 – P10, pomimo planowanej realizacji melioracji w niepełnym zakresie, konieczne jest wykonanie przepustów pod nawierzchniami. Zamawiający zastrzega iż w przypadku nie wyłonienia Wykonawcy na część II zadnia, dopuszcza zlecenie Wykonawcy części I dodatkowo wykonanie przepustów 
i studni wskazanych w części II koniecznych do zrealizowania pod alejkami parkowymi,

- nawierzchnie:

  - aleje brukową należy wykonać z kostki granitowej, łupanej, płomieniowanej (z uwagi na uzyskanie antypoślizgowej powierzchni bezpiecznej dla użytkowników), wypełnionej spoiną na bazie żywicy. Parametry kostki: klasa I, 10x10 cm, kolor jasny szary, gęstość objętościowa: 2,65 Mg/m³, wytrzymałość na ściskanie: 202 MPa, nasiąkliwość: 0,4 %. Spoina na bazie żywicy (epoksydowa, dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa spoina do wypełniania fug kostki brukowej z kamienia naturalnego) musi się charakteryzować: trwałością, wytrzymałością na duże obciążenia, mrozoodpornością, nienasiąkliwością, odpornością na produkty ropopochodne i sól drogową stosowaną przy odladzaniu, wytrzymałością na maszynowe czyszczenie i odpornością na strumień wody pod ciśnieniem - nie ulegać wypłukiwaniu, nie porastaniem trawą i chwastami, eliminowaniem ryzyka zapadania obcasów (bezpieczeństwo użytkowników)

  - aleje bruk – żwir: zamienia się wskazaną w projekcie kostkę wielkości 10 x 10 cm na mniejszą 4 x 6 cm z uwagi na dostosowanie do pozostałych sektorów parku. Kostka granitowa, łupana, płomieniowana, klasa I, kolor jasny szary, spoina na bazie żywicy (epoksydowa, dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa spoina do wypełniania fug kostki brukowej z kamienia naturalnego).

  - aleje żwirowe – nawierzchnia mineralna o uziarnieniu 0/8mm na podbudowie z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm. Nawierzchnia z materiału budowlanego z wysokogatunkowych surowców, takich jak: kamień naturalny, łupki wysokogórskie oraz ekologiczne lepiszcze wiążące (np. glina). Nie krusząca się i nie pyląca, odporna na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych oraz łatwa w obróbce. Posiadająca wysoką odporność na ciężar, ścieranie 
i niebrudząca. Proponowana technologia wykonania Hanse Grand / Hanse Mineral lub równoważna. Kolor beżowy,

  - Na placu zabaw należy zastosować nawierzchnię piaskową oraz wykonać obrzeże betonowe z gumową nakładką, rezygnuje się z wskazanego w projekcie bruku drewnianego ze względu na konieczność częstej impregnacji i brak trwałości (nawierzchnia ta nie sprawdza się na innych inwestycjach),

- mała architektura:

  - ławki – proponuje się wykonanie ławek parkowych model Lowther – Glasdon Europe AB lub równoważnych, z uwagi na stopniową wymianę istniejących ławek w pozostałych sektorach parku na ww. model,

  - kosze - Użytkownik wskazuje, iż w pozostałych sektorach parku zastosowano kosze Glasdon Europe – Topsy JubileeTM, kosze na śmieci wskazane w projekcie z uwagi na brak pokrywy nie sprawdziły się podczas poprzednich inwestycji na terenie parku, należy zastosować wskazany model bądź równoważny, ilość koszy 21 sztuk, lokalizacja zostanie wskazana na etapie realizacji,

  - stojaki na rowery należy zastosować analogiczne jak zastosowane są w pozostałej części Miasta tj. stojak z poprzeczką,

  - z zakresu robót wyłącza się wyposażenie placu zabaw, przedmiot zamówienia obejmuje jedynie wykonanie nawierzchni placu zabaw.

Pozostała elementy projektu realizowane będą zgodnie z dokumentacją załącznik nr 3 do SIWZ.

Część II zamówienia:

- Wykonanie melioracji Parku Zdrojowego w Świnoujściu działka nr 162 obręb 0002 Świnoujście.

Zamówienie swoim zakresem obejmuje jedynie część melioracji opisaną w dołączonej dokumentacji technicznej. W ramach niniejszego zamówienia realizowane będą melioracje w północnej części sektora 1 – tj.:

- wykonanie zbiornika retencyjnego Zb1 – zgodnie z załączonym projektem zbiornik powinien być wykonany w pierwszej kolejności prowadzenia robót. Ponadto należy na projektowanym wylocie do zbiornika wykonać tymczasowy osadnik, bądź odmulić zbiornik po wykonaniu inwestycji,

- wykonanie rowów odwadniających Wl1 – P1, P2 – P3, P4-R1, Wl2-R2,

- wykonanie przepustów: W1 – Wl1, P1 – P2, P3 – P4, S4 – Wl2,

- wykonanie studni: S1, S2, S3, S4, S5,

- wykonanie wylotów: W1, Wl1, Wl2,

- wykonanie przepompowni wód odwodnieniowych wraz z szafką zasilająco sterowniczą pompowni.

Wszystkie wskazane elementy winny być realizowane zgodnie z projektem melioracji 
w załączniku nr 3 do SIWZ.

- Przedmiot poszczególnych części zamówienia podstawowego określa dla każdej z części szczegółowo dokumentacja projektowa dotycząca danej części zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2.3 do siwz „Wykaz dokumentacji projektowej.”

- Podane w przedmiarach robót ilości i asortyment robót należy traktować jako poglądowe, służące określeniu szacunkowego zaawansowania wykonywanych robót, a nie opisaniu ilości robót do wykonania.

- W dokumentacji projektowej wskazano szereg produktów gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczonych do zastosowania. Produkty te stanowią przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający, dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

- gabarytów i konstrukcji (wielkość z tolerancją ± 5%, rodzaj oraz liczba elementów składowych),

- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału),

- wyglądu (struktura, barwa, kształt),

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcja, charakterystyki liniowe itp.) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej i projekcie budowlano-wykonawczym.

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

Zastosowanie produktów równoważnych nakłada na Wykonawcę obowiązek wykonania na własny koszt wykonawcy:

- niezbędnych obliczeń (przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia projektowe) potwierdzających uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych przez Projektanta w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacji technicznej,

- zamiennych rysunków wykonawczych,

oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.