#### Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu nr WIM.271.1.45.2019 dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.:

„Budowa drogi wewnętrznej oraz zjazdu na ulicę Steyera w Świnoujściu”

Kody CPV:

45233220-7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg,

45111291-4 – roboty w zakresie zagospodarowania terenu,

45233200-1 - roboty w zakresie różnych nawierzchni,

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie drogi wewnętrznej na dz. 428/2 i zjazdu na terenie dz. nr 428/5 i 271 z drogi dz. nr 271 (ul. K. W. Steyera) w Świnoujściu; obr. 0010 Świnoujście.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w branży drogowej obejmujących:

- roboty ziemne (wykonanie koryta pod nową konstrukcję, profilowanie)

- wykonanie konstrukcji, w tym nawierzchni drogi wewnętrznej z kostki betonowej typu ECO – 317 m2

- wykonanie zjazdu z kostki betonowej brukowej – 61,19 m2

- wbudowanie krawężników betonowych

Prace należy wykonać wg dokumentacji projektowej zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 2.3 do SIWZ  „Wykaz dokumentacji projektowej” uwzględniając następujące uwagi:

Uwagi:

- Nie przewiduje się budowy ujętych w projekcie budowlanym miejsc postojowych oraz placu do zawracania.

- Wszelkie gotowe produkty (z podaniem nazwy, symbolu i producenta) wskazane do zastosowania w dokumentacji projektowej stanowią jedynie przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań  równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

- gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych)  z tolerancją ± 5%

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, hydrauliczne, charakterystyki liniowe) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

# pod warunkiem, że do oferty wykonawcy załączono dokumenty z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu określające parametry techniczne w zakresie równoważności z określonymi w dokumentacji projektowej.

# Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.