#### Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu nr WIM.271.1.51.2019 dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację robót budowlanych zamówienia publicznego pn.:

„Zielony zakątek przy specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Piastowskiej 55 w Świnoujściu”

Uwaga: zamówienie dotyczy wykonania placu zabaw część „B” oraz nawierzchni z kostki w kwadracie pomiędzy szkołą a bunkrem i budynkami gospodarczymi.

Kody CPV

45111291-4 – roboty w zakresie zagospodarowania terenu,

45112720-8 – roboty  w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych,

45233200-1 - roboty w zakresie różnych nawierzchni,

45112710-5 – roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.

Prace należy wykonać wg dokumentacji projektowej stanowiącej integralną część umowy wymienionej w załączniku nr 5 do umowy  „Wykaz dokumentacji projektowej” uwzględniając następujące zmiany:

- Murki ceglane i kamienne okalające trawnik należy rozebrać, tylko fragment (ok. 12 m) muru kamiennego od strony zachodniej po rozbiórce odbudować do wys. 40 cm. Po rozbiórce pozostałych murków, ułożyć krawężniki drogowe 35x15 z ławą betonową i oporem jak opisano w projekcie.

- Nawierzchnię placu zabaw część „B”,  po rozebraniu murków wyprofilować usuwając istniejący trawnik wraz z ziemią gr. 10 cm.

- Założenie trawników i humusowanie jest wyłączone z zakresu przedmiotu zamówienia.

- Zwiększa się ilość ławek typu parkowego z 3 do 10 – usytuowanie wokół placu zabaw część „B”.

Uwagi:

- Przedmiary mają jedynie charakter informacyjny. Podane w przedmiarze robót ilości i asortymenty robót należy traktować jako poglądowe, służące określeniu szacunkowego zaawansowania wykonywanych robót, a nie opisaniu ilości robót do wykonania.

- Wszystkie urządzenia zabawowe należy wyposażyć w tabliczki informujące o sposobie wykorzystania danego elementu i przestrzeganiu zasad bezpiecznego użytkowania.

- Fundamentowanie i instalowanie urządzeń zabawowych wykonać zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009 i zaleceniami producentów zabawowych.

- Wszystkie montowane urządzenia placu zabaw muszą posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zdolności – potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o normy obowiązujące w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi.

- W dokumentacji odbiorowej należy przekazać dziennik przeglądów placu zabaw a także certyfikaty uprawniające do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa, atesty i deklaracje zgodności na zastosowane materiały i urządzenia oraz aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzenie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Wszelkie gotowe produkty (z podaniem nazwy, symbolu i producenta) wskazane do zastosowania w dokumentacji projektowej stanowią jedynie przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań  równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

- gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych)  z tolerancją ± 5%

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, hydrauliczne, charakterystyki liniowe) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

# pod warunkiem, że do oferty wykonawcy załączono dokumenty z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu określające parametry techniczne w zakresie równoważności z określonymi w dokumentacji projektowej.

# Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.